РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОРАНИЕ   ДЕПУТАТОВ

ПАРАМОНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

| 20.04 .2012 года | № | 81 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении генерального плана

муниципального образования

«Парамоновское  сельское поселение»

В целях создания условий для устойчивого развития Парамоновского сельского поселения , руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования  «Парамоновское  сельское  поселение» , учитывая протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана,  Собрание  депутатов  Парамоновского  сельского  поселения

РЕШИЛО :

1. Утвердить проект генерального плана муниципального образования «Парамоновское  сельское  поселение» согласно приложениям .

2.  Разместить генеральный  план  на официальном сайте администрации Парамоновского  сельского  поселения в сети Интернет;

3. Решение вступает в силу со дня его  официального  обнародования .

4. Направить настоящее Решение  в администрацию Морозовского района  Ростовской области .

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава  муниципального образования

Парамоновское  сельское поселение                             Н.В.Орехова

Приложение №1

К решению Собрания  депутатов

от  20.04.2012 г.    № 81

| № п/п | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1. | Общая часть | 4 |
| 1.1 | Цели и задачи разработки генерального плана | 5 |
| 1.2 | Историческая справка | 6 |
| 1.3 | Географическое положение | 11 |
| 2. | Природные условия и ресурсы | 13 |
| 2.1 | Климатическая характеристика | 13 |
| 2.2 | Гидрография | 14 |
| 2.3 | Рельеф | 14 |
| 2.4 | Инженерно-геологическая оценка территории | 15 |
| 2.4.1 | Техногенные условия | 15 |
| 2.5 | Минерально – сырьевые ресурсы | 16 |
| 2.6 | Почвенные ресурсы | 17 |
| 2.7 | Ландшафтно-рекреационный потенциал | 17 |
| 2.8 | Растительность и животный мир | 18 |
| 3. | Система расселения | 19 |
| Опорный план .Комплексная оценка территории. |  |
| 4. | Оценка социально-экономической ситуации. Перспективы экономического развития сельского поселения. Оценка планировочных условий. | 20 |
| 4.1 | Территория сельского поселения. | 20 |
| 4.2 | Население. | 21 |
| 4.3 | Трудовые ресурсы | 24 |
| 4.4 | Оценка экономического состояния поселения. Перспективы экономического развития | 25 |
| 4.5 | Комплексная оценка территории | 29 |
| Генеральный план сельского поселения. |  |
| 5. | Предложения по территориальному развитию поселения. Планировочная организация территории | 31 |
| 5.1 | Анализ существующего положения. Проектные решения. | 31 |
| 5.2 | Жилищный фонд | 46 |
| 5.3 | Система культурно-бытового обслуживания. Развитие социальной инфраструктуры | 47 |
| 5.4 | Организация производственных территорий | 50 |
| Схема транспортной инфраструктуры |  |
| 6. | Организация транспортной инфраструктуры | 51 |
| 1 | 2 |  |
| 6.1 | Анализ существующего положения | 51 |
| 6.2 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | 54 |
| Схема функционального зонирования территории |  |
| 7. | Функциональное зонирование территории. | 56 |
| Схема инженерной инфраструктуры |  |
| 8. | Инженерно-техническая инфраструктура | 58 |
| 8.1 | Оценка современного состояния | 58 |
| 8.1.1 | Водоснабжение | 58 |
| 8.1.2 | Водоотведение | 60 |
| 8.1.3 | Газо- и теплоснабжение | 60 |
| 8.1.4 | Электроснабжение | 60 |
| 8.1.5 | Системы связи | 61 |
| 8.2 | Проектные решения | 63 |
| 8.2.1 | Водоснабжение | 64 |
| 8.2.2 | Водоотведение | 66 |
| 8.2.3 | Газо- и теплоснабжение | 67 |
| 8.2.4 | Электроснабжение | 68 |
| 8.2.5 | Системы связи | 69 |
| 9. | Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории | 69 |
| 9.1 | Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории | 73 |
| 9.2 | Защита от опасных физико-геологических процессов | 75 |
| 9.3 | Санитарная очистка территории | 78 |
| 10. | Мероприятия по охране окружающей среды | 81 |
| 11. | Мероприятия по охране памятников археологии | 86 |
| 12. | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 91 |
| 13. | Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана | 118 |
| 14. | Правовая база, используемая при разработке проектной документации | 121 |

1. Общая часть

Генеральный план Парамоновского сельского поселения (ПСП) Морозовского  района Ростовской области разработан на основании:

- Постановления Главы Администрации Морозовского района « О разработке генеральных планов городского и сельских поселений Морозовского района Ростовской области» от 29.12.2007г.№320

- Муниципального  контракта № 46 от 31.03.2008г. на разработку проекта, выданное муниципальным заказчиком – Администрацией Морозовского района Ростовской области.

- Задания на разработку генеральных планов городского и сельских поселений Морозовского района Ростовской области, утвержденного Главой Администрации Морозовского района РО П.Ф.Тришечкиным .

в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ№109-ФЗ от 29.12.2004 г;

- Областным законом Ростовской области от 14.01.2008г. №853-3С

«О градостроительной деятельности в Ростовской области»

- Нормативами Градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, утвержденными приказом №2 Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 16.07.07 г;

- Земельным Кодексом РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Лесным Кодексом РФ №200-ФЗ от 04.12.2006 г.;

- Водным Кодексом РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- требованиями технических регламентов.

В основе генерального плана Парамоновского сельского поселения заложены комплексные программы развития муниципального образования, положения о территориальном планировании, содержащиеся в работах:

- Схема территориального планирования Ростовской области, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-Петербург;

- Схема территориального планирования Морозовского района, выполненная ОАО « Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», г.Москва, в составе схемы территориального планирования Восточного внутриобластного района Ростовской области ( Волго-Донская система расселения).

Для разработки проекта генерального плана сельского поселения использованы:

- материалы картографии – топосъемка по материалам ортофотопланов М1:2000 ГАУ РО « Институт градостроительства» в 2008г.

1.1. Цели и задачи разработки генерального плана

Генеральный план сельского поселения - документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства:

- основные направления развития , преобразования территории сельского поселения с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения на ближайшие годы и долгосрочную перспективу-20-30 лет, таким образом основная цель данной работы– разработка социально- ориентированного градостроительного документа- Генерального плана, реализация которого предполагает устойчивое развитие сельского поселения, обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения.

Основными задачами генерального плана являются:

- проведение комплексного анализа состояния и использования территории с целью выявления природно-ресурсного, демографического, экономического, историко-культурного потенциалов, выявление проблемных ситуаций и территорий;

- разработка предложений по функционально-планировочной организации территории с установлением планируемых границ земель различных категорий, выделением зон различного функционального назначения с определением режимов их содержания и использования при осуществлении градостроительной деятельности;

- разработка предложений по рациональной организации территории, способствующей развитию базовых секторов экономики поселения

( производственные территории агропромышленного комплекса и др.), системы обслуживания населения, определение направлений перспективного территориального развития населенных пунктов ;

- разработка предложений по защите территории сельского поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по реконструкции и развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, развитию природно-ландшафтного комплекса, улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- разработка предложений по сохранению объектов археологического наследия, экологическому и санитарному благополучию;

- этапы реализации генерального плана, направленные на достижение главной цели- повышение качества жизни ( возможность получения работы, нормальные жилищные условия,соответствующий уровень здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшение состояния экологии, безопасности жизни) поддержанные конкретными источниками финансирования.

Проектные решения генерального плана являюся основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон.

1.2. Историческая справка

В истории   Парамоновского сельского поселения выделяется пять этапов.

Первый этап включает последовательное проживание на Нижнем Дону около двух десятков кочевых и полукочевых этносов прошлых времён, часто сменявших или вытеснявших друг друга. В древности в низовьях Дона и Волги, называвшихся Диким полем,  неиспользуемые кормовые ресурсы привлекали кочевников-скотоводов ещё во 2-1 тысячелетии до н.э. Кроме животноводства, они занимались промыслами: охотой и рыболовством.  Этот этап оставил в донских степях мало следов: из артефактов – лишь курганы-могильники, из нематериальных следов – топонимику иноязычного происхождения.

Второй этап включает три века «безвременья», когда после распада Золотой Орды  и ухода с Дона Большой Орды в начале XVIв. (1502г.) и вплоть до начала XIXв. эти маловодные земли в верховьях р.Кумшак не имели постоянного населения и в т.ч. казачьих городков.

Третий этап связан с оседлым заселением земель славянами-переселенцами, включая донских казаков. В ХVI-ХVIIвв. на Руси установилось крепостное право. Крестьяне бежали от него на окраины государства и в том числе на Дон. С середины ХVIв. на Дону вдоль низовий реки растёт число беглых крестьян, ставших казаками. Первый казачий городок Паршин появляется на Дону на переволоке между Доном и Волгой в 1548г. В 1768г. на карте России появляется Земля (позднее, с 1870г., – Область) Войска Донского. В 1793г. были впервые определены её границы.

На Дону стали селиться беглые крепостные крестьяне из центральных районов России и Восточной Украины, создавшие автономное (вплоть до эпохи Петра I) внегосударственное военизированное образование донских казаков. Однако заселение земель Дикого поля шло поэтапно, начиная с крупнейших рек и их важнейших притоков. Поэтому очередность освоения земель вдоль верховий маловодной р.Кумшак и её малых притоков наступила лишь через три века.

Первые переселенцы вначале совмещали животноводство с охотой.  На первом этапе распашка земли была выборочной – вдоль рек в поймах и долинах. С середины ХIХв. началась распашка целинных земель под посевы вокруг хуторов. Переселенцы пахали землю деревянными плугами и сеяли рожь. У каждой семьи был свой надел. На одного мужчину (независимо от возраста) давали 25 десятин земли. Засухи, суховеи, ранние заморозки и пыльные бури делали донские степи зоной рискованного земледелия. Животноводство было менее подвержено капризам природы, хотя гололедица, сильные морозы и длительная жара или засуха тоже нередко вызывали массовый падёж скота от бескормицы, переохлаждения и безводья.

Освоению долины р.Кумшак способствовала отмена крепостного права в стране в 1861г. и необходимость наделения землёй освобождённых крестьян из перенаселённых губерний России и Украины на целинных землях окраин страны и в том числе – в донской степи. В конце XIX - начале XXвв. активно идёт экстенсивное заселение долины р.Кумшак и её притоков. Крупные землевладельцы  на удалённых от основных селений землях стали создавать хутора.

В 1874г.  в 3-х км юго-восточнее нынешнего города Морозовск напротив нынешней станции Морозовская–Южная возник хутор Морозов.

Вплоть до начала Первой мировой войны уровень жизни сельчан в донских степях был достаточно высоким благодаря высокой стоимости скота и шерсти на рынке страны. Причина благополучия крылась в том, что на землях поселения имелись значительные площади пастбищ, а в каждой семье – крупное поголовье скота, а также сады и огороды. В условиях рискованного земледелия животноводство было более выгодным и надёжным занятием. Крестьяне жили за счёт ведения товарного сельского хозяйства. Развитию торговли, ремесла и промышленности препятствовало отсутствие дорог и современных транспортных средств. В большинстве хуторов поселения вплоть до начала ХХв. или даже революции не было ни больницы, ни школы.

Вторая причина быстрого освоения степей в верховьях р.Быстрой на рубеже ХIХ-ХХвв. – необходимость сооружения железной дороги  Царицын – Лихая - Дебальцево (Донбасс), для чего требовалось много неквалифицированных рабочих рук. Эта дорога дала выход сельхозсырью юга страны через морской порт в Новороссийске на рынки стран Средиземноморья и способствовала росту уровня специализации и степени товарности экспортных агрокультур в южных районах страны.

В 1900г. на новой железной дороге Царицын – Лихая  создана железнодорожная станция Морозовская. В 1910г. в 0,5км от ж.-д. ст. Морозовская образована новая станица Таубевская, которая  24 апреля 1917г. была переименована в Морозовскую. В январе 1918г. станица возглавила новый Морозовский округ, объединивший соседние юрты на северо-востоке области,  что повысило её административный статус.

Четвёртый этап включает советский период.

В начале 1920г. на Дону завершилась Гражданская война и в волостях Морозовского округа провозглашается советская власть. Гражданская война привела к экономическому запустению. Резко сократились поголовье домашних животных и площади посевов зерновых культур.

Основой для землепользования в Донской области явился Декрет ВЦИК и СНК России от 18.11.1920г. «О землепользовании и землеустройстве в бывших казачьих областях». Он гарантировал неприкосновенность станичных юртовых земель и их резервов. Малоземельное сельское население наделялось землёй из этих резервов. С весны 1921г. население страны получило право свободной торговли излишками собственной агропродукции. В 1921г. начали создаваться комитеты крестьянской общественной взаимопомощи, ТОЗы и коммуны.

В течение 1922-23гг. в Донской области было проведено укрупнение уездов, волостей и сельсоветов. На основании Декрета ВЦИК «О районировании Юго-Восточной области», утверждённого 13 .02. 1924г., были упразднены уезды и волости, а 4.07. 1924г. – и Донская область, территория которой была разделена на округа, районы и сельсоветы. В том же 1924г. Юго-Восток РФ был переименован в Северо-Кавказский край (с центром в г.Ростов-на-Дону), включавший Донские и Кубанские земли.  В 1924г. образован район с центром в окружной станице Морозовской.

Морозовский округ просуществовал до 1925г., когда он был включён в Шахтинско-Донецкий округ с центром в г.Шахты.

Начиная с 1927г. на Дону стали появляться первые овцесовхозы и мясосовхозы. В 1929г. по всей стране развернулась коллективизация хозяйств на селе. В этом году в каждом хуторе нынешнего поселения возникли колхозы. В августе 1930г. были ликвидированы  все округа в стране и в том числе - Морозовский округ; в итоге Морозовский район стал подчиняться непосредственно крайисполкому в г.Ростов-на-Дону. В 1932г. коллективизация в поселении была в основном завершена. В январе 1934г. Северо-Кавказский край был разделён на Азово-Черноморский и Северо-Кавказский края. Морозовский район вошел в состав Азово-Черноморского края (с центром в г.Ростов-на-Дону).

На основании директивы из Москвы в крае 10 февраля 1930г. принимается решение о раскулачивании и выселении семей кулаков. Высланные семьи вернулись в родные края только после смерти Сталина (март 1953г.), позднее они были реабилитированы.

В 1930-е гг. по стране прошла волна репрессий и разрушений по отношению к церквям. Почти все они были закрыты и переоборудованы под склады и другие хозяйственные постройки.

С созданием коллективных хозяйств на село стала приходить современная техника. Стали появляться МТС и МТП (парки), ремонтные мастерские.

1930-е годы – особый период в освоении и заселении территории сельских административных районов страны. Именно в эту пору закладывались концепции и формировались основы нынешней территориальной структуры размещения производительных сил в сельской местности, основных хозяйствующих субъектов и иерархической структуры селений в виде субординированной сети населённых пунктов в составе районных систем расселения. Они создавались под коллективные хозяйства как материальная база обобществлённого сельского хозяйства страны и в целом её нового общественного строя. Их основные черты регулярности и централизации в мало изменённом виде дожили до настоящего времени.

13 сентября 1937г. Азово-Черноморский край был преобразован в Ростовскую область и Морозовский район вошел в её состав. На основе развития комплекса функций районного центра, соответствующего роста населения и модернизации структуры его занятости станица Морозовская 27 ноября 1938г. была преобразована в рабочий посёлок (посёлок городского типа), а 29 мая 1941г. – в город районного подчинения – единственный на северо-восточной периферии области.

В годы войны 1941-45гг. сельское поселение оказалось на стратегически важном направлении из Донбасса на Нижнюю Волгу  (г.Сталинград). Оно находилось в оккупации почти полгода - с середины июля 1942г. по начало января 1943г. Всё, что представляло ценность, было вывезено в Германию, экспроприировано или разрушено.

После освобождения от оккупации началось восстановление хозяйства. Положение в сельском хозяйстве оставалось катастрофическим. Техники и электричества не было.

Для строительства Волго-Донского судоходного канала и Цимлянского гидроузла за два года (1948-1950гг.) была построена железная дорога Морозовская – Цимлянская - Куберле (пос.Красноармейский Орловского района), прошедшая через большинство селений данного поселения (по другую от селений сторону реки Кумшак). В настоящее время участок Морозовск – Волгодонск не действует.

Прокладка железной дороги сделала станцию Морозовскую узловой. Появление единственного на северо-востоке области транспортного узла способствовало развитию в г.Морозовск производственно-сервисных функций по обслуживанию северо-восточных районов области и на основе роста этих функций позволило ему взять на себя роль и функции  межрайонного центра Северо-Восточного субрегиона Ростовской области.

В 1949 году в связи со строительством Цимлянского гидроузла началось переселение жителей станицы Маркинской, находившейся на затопляемой территории, в хутор Сметановка (в непосредственной близости от х.Великанов на другой стороне реки). Хутор Сметановка получил статус станицы и был переименован в ст.Маркинскую (с соответствующей ж.-д. станцией).

Средняя удалённость поселения от  крупного Волгодонского промузла увеличила интенсивность трудовых маятниковых миграций местного населения.

В 1948г. в стране  начались работы по созданию полезащитных лесополос и рощ. Наиболее активно лесомелиоративные работы велись в 1949-1967гг. и в 1970-1985гг. В 1950-е гг. в районе была проделана большая работа по борьбе с засухой. В балках, оврагах, на реках строились пруды, многие из которых сейчас нуждаются в укреплении плотин.

Вследствие убыточности многих мелких хозяйств в 1950г. провели укрупнение колхозов или преобразование их в совхозы. После ввода в строй Цимлянской ГЭС в июле 1952г. и разводящих сетей снабжение электричеством в районе стало постоянным.

В 1954 - 1957гг. район входил в состав Каменской области (г.Шахты).

В 1960г. в стране  начинается новая волна репрессий и разрушений по отношению к церквям. Многие из них были закрыты, разрушены или переоборудованы под склады.

В первой половине 1960-х гг. в стране осуществлялись разнообразные научно необоснованные реформы. Их последствия не просчитывались. Это укрупнение районов, создание совнархозов, т.н. «кукурузная» эпопея, введение жёстких минимальных норм содержания скота в сельских семьях и др. Негативные последствия этих инициатив «сверху» окончательно разбалансировали сельское хозяйство страны.

Мартовский (1965г.) Пленум компартии дал хозяйственную свободу сельским предприятиям и домашним хозяйствам. Укрепилась материально-техническая база хозяйств, возросло производство сельхозпродукции, что привело к росту ввода в строй объектов социальной сферы. В 1967 – 1990гг. создавались оросительно-обводнительные системы в долинах рек района.

В 1970-е гг. по стране прошла научно и психологически не просчитанная акция по выявлению бесперспективных сёл с целью укрупнения за счёт их населения перспективных сёл и повышения уровня обслуживания сельского населения. Жители бесперспективных сёл, лишённые продуцентов базовых услуг (школ, ФАПов, магазинов и др.), в надежде на достойную жизнь покидали сёла и перебирались в города. Искомая цель не была достигнута. Многие мелкие хутора исчезли,  без них перестали обрабатываться окружающие их сельхозугодья. В итоге в стране вплоть до окончания советской эпохи начались перебои с поставками продовольствия в города, рост цен на продукцию животноводства.

В 1985г. М.С.Горбачёв провозглашает курс на перестройку в развитии экономики. Поощряются индивидуальная предпринимательская деятельность, кооперативы, совместные предприятия. Однако курс на структурную перестройку в условиях разбалансированной экономики приводит к снижению объёмов производства, закрытию предприятий-банкротов, росту безработицы и цен на товары повседневного спроса.

В конце 1980 - начале 1990-х гг. в связи с празднованием 1000-летия крещения Руси государство начинает постепенно возвращать церквам их бывшую собственность, включая земельные участки. Взамен разрушенных церквей возводятся новые, реставрируются церкви, переоборудованные под различные хозяйственные нужды.

В начале 90-х годов в стране начался системный кризис. Он привёл к смене общественного строя, к распаду СССР и переходу от коллективного метода ведения хозяйства к частному на основе рыночных принципов.

Пятый этап в истории поселения включает переходный период от плановой экономики к рыночной. В стране происходят радикальные изменения. Вследствие этого в России начался длительный период резкого снижения кредитоспособности, уровня потребления и уровня жизни основной массы населения.

К началу 1990-х гг. организационно неподготовленные и научно необоснованные аграрные реформы развалили сельское хозяйство в стране в целом. В связи с резким снижением уровня покупательской способности населения рынок товаров и услуг многократно сузился, что отразилось на всех отраслях сельского хозяйства, но в первую очередь – на отраслях, поставляющих дорогостоящую животноводческую продукцию. В поселении исчезли целые отрасли сельского хозяйства, некогда базовые. В итоге объём производства основных видов агропродукции резко сократился. В труднейших экономических условиях многие слабые хозяйства распадаются на несколько мелких хозяйств, стараясь выжить любыми доступными способами. Но и эти парцеллярные хозяйства не все выдержали испытание кризисом. Рост затрат сделал содержание животноводческих комплексов убыточным. Стали закрываться многие животноводческие фермы – из всех видов скота и птицы в поселении сохранились только утки. В большинстве хозяйств царили хаос, обнищание и разруха. Ряд хозяйств поменяли форму собственности, экономический профиль, название. Появились ТОО, ООО, ОАО, ЗАО, товарищества, артели, фермеры, арендаторы, семейные подряды, которые продолжают заниматься сельским хозяйством.

В начале ХХI в. в экономике страны после дефолта 1998г. постепенно нарастают положительные тенденции. Рост уровня жизни населения страны привёл к росту его покупательной способности, что благотворно отразилось на развитии сельского хозяйства. В хозяйствах поселения появилась прибыль, которая позволяет обновлять технику и оборудование, возводить объекты производственного и социального назначения. Новая техника и технологии обеспечивают доходы в растениеводстве и животноводстве.

Появившаяся в крестьянской среде надежда относительно возможности создания самостоятельных фермерских хозяйств к середине 90-х годов пошла на убыль. Среди большинства крестьян, создавших семейные хозяйства, пришло понимание того, что рынок диктует необходимость сосуществования хозяйств разной величины – от семейных ферм до агрохолдингов.

Крестьяне поселения постепенно переходят на новую парадигму социально-экономического развития экономики в рыночных условиях с опорой на коллективные и фермерские хозяйства с элементами кооперации. После развала экономической базы поселения  и роста безработицы многие его работники участвуют в трудовой маятниковой (челночной) миграции, работая в гг.Морозовск, Цимлянск и Волгодонск на постоянной основе, многие участвуют в отхожих промыслах - вынуждены трудиться за пределами района и области. Перспективы восстановления аграрных отраслей производственной специализации поселения во многом связаны с  восстановлением и развитием экономики страны в целом и, в частности, экономической перерабатывающей базы в соседних городах.

## 1.3. Географическое положение

Административно территория Парамоновского сельского поселения расположена в Морозовском районе, на его крайнем юге, на равном расстоянии между г.Морозовск и городами Волгодонского промузла. На севере поселение граничит с Широко-Атамановским, на западе и северо-западе  – со Знаменским поселениями, на востоке и юге – с Цимлянским районом. Морозовский район находится на востоке Ростовской области в её Северо-Восточном субрегионе с центром в г.Морозовск. Территория поселения в составе Морозовского района в планировочном (экистическом) аспекте отнесена к Восточному внутриобластному району с центром в г.Волгодонск.

Физико-географическое положение

Территория поселения находится в верховьях правого притока р.Дон -реки Кумшак, что предопределяет низкую водообеспеченность поселения. Решающее значение в процессе климатообразования этой территории имеют глобальные факторы и, в частности, положение поселения в пределах крайнего востока Ростовской области и южнее «оси Воейкова». На глобальном уровне эти земли расположены на западной периферии обширного аридного пояса Евразии вдали от океанов. Поселение расположено в 20 – 35км от Цимлянского водохранилища, но оно не влияет на климатические процессы в пределах поселения.

Важное значение для формирования природного комплекса территории поселения имеет его положение в пределах типичной степной зоны. Волнистый рельеф не представляет серьёзных препятствий для размещения и функционирования хозяйственных систем. Определённые затруднения вызывают лишь многочисленные балки, овраги и переувлажнённые поймы рек.

Экономико-географическое положение

Удобство экономико-географического положения поселений района  связано с пространственно-временной близостью их селений к г.Морозовск или к городам Волгодонской биполи. Территория Парамоновского поселения расположена на равном удалении от этих городов, но достаточно далеко (от центра поселения до г.Морозовск – 55 км). В наличии - хорошо развитая дорожная сеть, представленная автодорогой и железной дорогой. До недавнего времени (1994г.) действовал железнодорожный перегон Морозовск – Цимлянск – Куберле, но с 1994г. на участке Морозовск – Волгодонск движение временно прекращено.  В непосредственной близости от селений сельского поселения  проходит автодорога Морозовск-Волгодонск-Зимовники-Элиста-Астрахань. Ближайший речной порт для поселения – г.Волгодонск.

Для экономики поселения, специализирующейся на сельском хозяйстве, срединное положение между Морозовском и Волгодонской биполью  удобно, т.к. позволяет использовать рынки сбыта скоропортящейся и нетранспортабельной пищевой продукции в соседних городах.

Поселение значительно удалено от своего областного центра г.Ростов-на-Дону (около 300км) и  от ближайшего областного центра г.Волгоград. От большого промышленного центра г.Волгодонск (170 тыс. жит.) поселение удалено  на 40 – 60км, что затрудняет развитие их экономических связей, процесс углубления разделения труда между ними и специализации их экономики. Большинство ближайших городов и райцентров удалены от поселения на значительное расстояние.

Через поселение проходит автодорога Морозовск-Волгодонск-Зимовники-Элиста-Астрахань. Селения данного поселения удалены от райцентра – г.Морозовск и от его железнодорожной станции Морозовская - на 40-60км, от центра поселения - на 55км, что затрудняет развитие  тесных экономических связей, процесс углубления  разделения труда между ними и специализации их экономики.

В отдалённой перспективе (за пределами проектного срока) экономическая база поселения может получить мощный импульс для её развития за счёт реализации давнего проекта, ведущего свою историю с 1904г., - так называемого «Мичуринского хода». Это железнодорожная магистраль меридионального направления из центра страны на Кавказ между Ростовом-на-Дону и Волгоградом, расстояние между которыми близко к 0,5 тыс.км. Этот проект был включён в список новостроек в 60-е гг. ХХв. Трассу намечали начать в г.Мичуринск (Тамбовская область) и вести через г.Калач (Воронежская область), район ст.Вёшенская, г.Морозовск – г.Волгодонск – п.Красноармейский Орловского района (ж./д. ст.Куберле) и далее через тоннель под Большим Кавказским хребтом в г.Тбилиси.

Реализация проекта Мичуринск – Предкавказье за пределами проектного срока (после 2030г.) позволит резко повысить степень транзитности территории поселения, а соседним городам - Морозовск, Цимлянск и Волгодонск - резко увеличить их градообразующую базу и численность населения этих городов и тем самым – резко повысить степень удобства транспортно-географического положения поселения.

Экистическое положение

Особенности экистического положения поселения определяются степенью его удалённости и ролью в составе системы расселения Морозовского района в целом, а также его крайне удалённым положением относительно г.Ростов-на-Дону (около 300км). Поселение расположено за пределами зоны притяжения маятниковых мигрантов г.Морозовск. Территориально-временная удалённость населенных пунктов как от райцентра и центра Северо-Восточного субрегиона – г.Морозовск, так и от Волгодонского промузла не  позволяет безработным данного поселения активно участвовать в трудовой маятниковой миграции, переключая их активность на занятия разовой (сезонной) работой.

# 2. Природные условия и ресурсы

## 2.1. Климатическая характеристика

Территория Парамоновского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса. Для нее характерны мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето с частыми засухами. Весна - непродолжительная, теплая.

Климат формируется под влиянием циклонической деятельности воздушных масс, повторяемость которых составляет в году: арктических – 11%, умеренных – 68%, тропических – 21%. Зимой и летом преобладает континентальный умеренный воздух.

Среднегодовая температура воздуха составляет около +7,40С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации - 31730С.

Зима относительно теплая. Среднемесячная температура воздуха в январе -7,80С. Абсолютный минимум в отдельные годы может составлять -380С. В конце ноября появляется снежный покров, в конце декабря  он становится устойчивым. Число дней со снежным покровом составляет 85 дней.  За зиму его средняя из максимальных высот составляет 16см. В связи с частыми оттепелями снежный покров за зиму неоднократно тает и вновь образуется. Доля зим с отсутствием устойчивого снежного покрова – 15%.

Лето жаркое, средняя месячная температура воздуха в июле составляет 22,80С. Максимальная температура достигает 410С. Безморозный период длится до второй декады ноября и продолжается 158 дней.

Увлажнение неустойчивое. Годовая сумма осадков - 377 мм. В теплый период выпадает 236мм осадков. Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,33-0,44, что говорит о недостаточности увлажнения. В теплый период часто наблюдаются суховеи.

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (северо-восточные, восточные, юго-восточные).

Рис. 1. Роза ветров, в %.

Среднегодовая скорость ветра составляет 5,4м/с. Среднемесячные значения возрастают до 6,4-6,9м/с в феврале-марте и уменьшаются до 4,0м/с в сентябре. Территория поселения относится к IIВ строительно-климатической зоне.

## 2.2. Гидрография

Положение территории поселения в пределах сухостепной подзоны степной зоны предопределило слабое развитие гидрографической сети.

Гидрографическая сеть территории представлена рекой Кумшак и искусственными водоемами (прудами). Река хозяйственного значения не имеет в связи с маловодностью и низким качеством воды. В летний период она  превращается летом в цепь водоемов  со стоячей водой.

Общий объем вод прудов составляет 1,445млн м3 при общей площади водного зеркала – 58га. В границах сельского поселения насчитывается пять прудов, три из которых не имеют хозяйственного использования.

## 2.3. Рельеф

Территория  сельского поселения расположена в пределах Доно-Донецкой денудационной (возникшей под воздействием сил разрушения) равнины на моноклинальных (расположенных под одним углом) структурах Воронежской антеклизы (гигантские складки горных пластов изгибом вверх).

Абсолютные отметки рельефа территории поселения изменяются от 30м в долине р.Кумшак до 164м на водоразделе.

## 2.4. Инженерно-геологическая оценка территории

Геологическое строение территории Парамоновского сельского поселения характеризуется наличием почвенно-растительного слоя, современных, верхнечетвертичных аллювиальных песчано-глинистых отложений и нерасчлененного комплекса лессовых и почвенных песчано-глинистых образований верхне – нижнечетвертичного возраста, песчано-глинистых отложений неоген-палеогенового возраста.

На территории поселения слабо проявляются экзогенные (произошедшие под воздействием поверхностных сил) геологические процессы. В пределах территории наибольшее развитие получили эрозионные (ветровые и водные) и просадочные процессы.

При проектировании зданий и сооружений на просадочных грунтах должны быть предусмотрены все мероприятия, предотвращающие просадочные явления.

2.4.1. Техногенные условия

Застройка населенных пунктов, прокладка автомобильных и железных дорог привели к изменению гидрогеологических условий рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков.

Влияние на природу и геологическую среду оказывают трассы коммуникаций. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое и механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Природные условия территории Парамоновского сельского поселения по инженерно-геологическим условиям относятся  к I категории сложности (на водоразделах) и II  категории сложности (в районе водотоков).

2.4.2. Гидрогеологические условия

Грунтовые воды встречаются на глубине от 0,1 до 9,8м от поверхности земли. Колебание уровня грунтовых вод возможно в пределах сезонных колебаний 1,5-2,0м.

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации (просачивания) атмосферных осадков в грунты.

По химическому составу грунтовые воды - хлоридно-гидрокарбонатные, кальциевые с общей минерализацией 0,9-1,0 г/л.

Степень воздействия грунтовых вод на бетон – не агрессивная. По степени воздействия на арматуру железобетонных конструкций вода обладает агрессивными свойствами при периодическом смачивании.

2.4.3. Физико-механические характеристики грунтов

В толще грунтов, слагающих территорию поселения по генетическому принципу, номенклатурному виду и особенностям физико-механических свойств грунтов до глубины 13м, выделено 8 инженерно-геологических элементов. Не выделены в отдельные инженерно-геологические элементы насыпные грунты и почвенно-растительный слой.

По данным анализа водной вытяжки грунты не обладают агрессивными свойствами к бетонам всех марок. Коррозионная агрессивность по поселению -  средняя.

Степень сейсмической опасности составляет 6 баллов и по сейсмическим свойствам всех грунтов территория относится ко второй категории. По сейсмической опасности территория сейсмически не опасна.

2.4.4. Специфические грунты

К специфическим грунтам относятся просадочные.

Просадочными являются суглинки полутвердые просадочные без примеси органических веществ. Толщина просадочного слоя составляет 3,0-10,5м. Просадка под действием собственного веса грунтов при замачивании может достигать 2,5см. Тип грунтовых условий по просадочности преимущественно – I.

2.5. Минерально-сырьевые ресурсы

- Характеристика минерально-сырьевых ресурсов на территории Вольно-донского сельского поселения приводится по материалам ФГУ «Территориального фонда информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Южному Федеральному округу

## В соответствии со ст 25 «Закона о недрах» месторождения полезных ископаемых являются объектами недропользования и «застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

## Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки».

Таблица 1

| Название | Местоположение | Вид ПИ | Фонд недр | Площадь | Состояние запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Старопетровское месторождение | В 0,3 км севернее х.Старопетровский | глина | Аукцион 2011 | 14,3 Га | на 1990 г. - А+В+С1 - 491 тыс. куб. м., С2 - 132 тыс. куб. м. |
| Парамоновское месторождение | 2 км юго-восточнее х.Парамонов | глина | Аукцион 2011 | 5,8 Га | на 1969 г. - А+В+С1 - 370 тыс. куб. м. |
| Белореченский участок | Южная часть Знаменского с/п, почти вся территория Парамоновского с/п | Углеводородное сырье | нераспределенный фонд | 169926,24 га | Д2 - 3,4 не прошли государственную геологическую экспертизу |
| Калининский участок | Западная часть Парамоновского с/п | газ | на геологическое изучение 2011 | 92378,02 га | Д1 - 1,011 млрд/куб.м (перспективные ресурсы) |

2.6. Почвенные ресурсы

Почвы поселения представлены темно-каштановыми и черноземами южными. Средняя мощность гумусового слоя южных черноземов составляет 70см, содержание гумуса в пахотном слое составляет 4,6%, общие его запасы по профилю – 325т/га.  Содержание гумуса в пахотном слое в темно-каштановых почвах составляет 3,3%, его мощность – 26см, запасы гумуса – 150-160 т/га.

## 2.7.  Ландшафтно-рекреационный потенциал

По ландшафтному районированию территория Парамоновского сельского поселения относится к типу восточноевропейских суббореальных семиаридных (полузасушливых) степных ландшафтов.

Комплексная характеристика территории с выводом для интегральных целей территориального развития приведена ниже, в таблице 3.

Оценка ландшафтов

Таблица 2

| Подтип | Природные ландшафты | Функциональное значение | Комплексная характеристика | Интегрированные цели территориального развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство | Сельское хозяйство | Лесное хозяйство | Рекреация |  |  |
|  |  |  |  |  | Многофункциональ- ный отдых | Туризм | Любительский промысел |  |  |
| Степной | Покатые равнины с сильным и средним овражно-балочным расчленением с обедненной степью на южных черноземах | III | I | I | II | III | III | Высокоинтенсивное сельское хозяйство. Не завершенная система защитных полос. Обитание и воспроизводство основных степных видов. | Преимущественно сохранение существующего использования. Завершение оптимальной системы лесных полос. |
|  | Лессовые ступенчатые и плоские равнины с овражно балочным расчленением с разнотравно-дерновин-но-злаковой степью на разновидностях каштановых почв | II | II | III | II | III | III | Высокоинтенсив-ное сельское хозяйство Развитие эрозионных процессов, деградация земель | Сохранение существующего экстенсивного использования в сочетании с повышением продуктивности деградированных земель |

Принцип оценки ландшафтов для функционального использования территории:

I – наиболее благоприятные;

II – благоприятные;

III – выборочно благоприятные;

IV – непригодные.

Наибольшей рекреационной ценностью обладают прибрежные ландшафты с искусственными древесно-кустарниковыми насаждениями. На этой территории необходимо благоустроить рекреационные зоны, что поможет активному развитию следующих видов отдыха:

- отдых выходного дня;

-любительский и спортивный лов.

## 2.8. Растительность и животный мир

Парамоновское сельское поселение располагается на территории Доно-Чирского ботанико-географического района.

Для Морозовского района в целом характерно господство сильно обеднённых разнотравно-дерновинно-злаковых степей. Однако территория Парамоновского поселения почти полностью располагается в пределах меридиональной интразональной полосы вдоль реки Кумшак. Эта широкая полоса вклинивается на север от г.Цимлянск до истоков р.Кумшак. Для этой полосы характерны сухие дерновинно-злаковые степи с ксерофильным разнотравьем.

Растительность сухих дерновинно-злаковых степей характеризуется уменьшением роли корневищных злаков, разреженным травостоем, а также увеличением числа эфемеров и эфемероидов. Резко уменьшается видовое разнообразие и особенно количество видов разнотравья. Основу растительности составляют узколистные дерновинные злаки с преобладанием ковылей и типчака. Появляются степные полукустарники – полынь и прутняк. Крупнодерновинные злаки отсутствуют. Разнотравье состоит из ксерофильной пустынно-степной группы видов – белой полыни, ромашника и прутняка.

Из всех ботанико-географических районов области к северу от нижнего течения Дона данный район располагает наименьшим числом (509) полезных видов растений. В естественном виде степная  растительность сохранилась лишь на неудобьях.

Животный мир данной территории относится к степным видам с небольшой примесью пустынной фауны. Из млекопитающих преобладают грызуны – суслики, зайцы-русаки, сурки (байбаки), мыши-полёвки, хомяки, тушканчики, слепыши. Из хищников встречаются волки, лисицы и их пустынная разновидность – корсаки, перевязки, ондатры, из насекомоядных – ежи и кроты. Среди пресмыкающихся видов представлены чешуйчатые (ящерицы, ужи, полозы, гадюки, желтобрюхи), земноводные, бесхвостые (жабы, лягушки), черепахи. Из птиц самыми многочисленными являются отряды воробьиных, ржанкообразных, соколообразных, журавлеобразных и др. Преобладают степные виды – жаворонки, перепела, куропатки, кобчики, луни, ныне редкие стрепеты, дрофы, совы.

Сурки (байбаки), перевязки, дрофы и стрепеты занесены в «Красную книгу».

Животный мир в результате длительного разностороннего воздействия человека претерпел значительные изменения. Наиболее значительные изменения произошли вследствие застройки и распашки. Рыхление почвы и смена растительного покрова создали для многих животных неблагоприятную обстановку и привели к изменению видового состава.

3. Система расселения

Система расселения сельского поселения – территориально целостная и функционально взаимосвязанная система его населенных пунктов, а иногда – и тяготеющих к ним населенных пунктов соседних поселений.

Совокупность связей между населенными пунктами проявляется в виде трудовых, учебных, культурно-бытовых, информационных, рекреационных  и прочих  поездок населения в суточном режиме жизнедеятельности. Интенсивность связей между населенными пунктами системы расселения выше, чем связи системы  с населенными пунками, не входящими в неё. Интенсивность связей между населенными пунктами – основной критерий определения (делимитации) границ и уровня развития системы расселения. Характерной чертой системы расселения является моноцентризм – наличие центра, вокруг которого формируется система расселения.

Основные функции системы сельского расселения включают создание благоприятных условий для оптимизации жизнедеятельности системы расселения сельского поселения  путём  обеспечения оптимального соответствия  между потребностями функционирования и особенностями размещения производства, в частности,  вследствие обеспечения условий для экономии общественного труда и эффективности производства на основе рациональной территориальной организации производительных сил.

Особенности сельского расселения во многом определяют транспортную доступность мест приложения труда и ближайших центров  обслуживания различного ранга, уровень обслуживания сельского населения и эффективность управления производством.

По масштабам и степени сложности система расселения сельского  поселения занимает низшую ступень в иерархии систем расселения и является  поселенной. В свою очередь система расселения данного сельского поселения является органической частью локальной системы расселения района.

. Населенные пункты объединены общностью транспортной сети, производственных и прочих хозяйственных связей, системы обслуживания населения.

Одним из важнейших критериев выделения контактных территорий служит показатель транспортной доступности, который выражается в усреднённых затратах  времени на преодоление расстояния от центра до крайнего пункта локальной системы сельского расселения в поселении при ежедневных и периодических поездках населения. Допустимые пределы затрат времени в  рамках сельской системы расселения поселения не превышают 0,5 часа в один конец. Расстояние между центром поселения и его селениями имеет небольшую амплитуду колебания – от 11 до 16км. Вследствие этого затраты времени (от 20 до 30 минут) в рамках поселенной системы расселения существует возможность ежедневного личного общения всех представителей  активной части её населения.

В особенностях расселения данного поселения выделяется отсутствие компактности Однако это не препятствует обеспечению повседневной доступности центра поселения в суточном режиме жизнедеятельности его населения. Это обстоятельство позволяет концентрировать почти все основные продуценты повседневных и периодических услуг в центральном селении этой системы – центре обслуживания местного уровня – х.Парамонов и при этом децентрализовывать некоторые жизненно важные продуценты услуг и локализовывать их в другом крупном селении – х. Старопетровский (0,6 тыс.чел.).

Территориально-временная идентичность удаления поселения от г.Морозовск и Волгодонской биполи позволяет его населению ориентироваться на продуцентов периодических видов услуг трёх ближайших городов.

Перспективы восстановления экономического потенциала поселения во многом связаны с комплексным развитием экономики Волгодонского промузла.

Опорный план .Комплексная оценка территории.

4.Оценка существующей социально-экономической ситуации.

Перспективы экономического развития сельского поселения.

Оценка планировочных условий.

4.1.Территория сельского поселения.

Парамоновское сельское поселение граничит с севера - с Широко-Атамановским, с с севера и запада – со Знаменским сельским поселением Морозовского района, с востока и юга- с Цимлянским районом Ростовской области.

По территории ПСП в направлении с севера на юг проходит автомобильная дорога регионального значения Морозовск - Волгоград и ветка железной дороги Морозовск-Куберле.

На территории поселения расположены 4 населенных пункта, внесенных в «Реестр административно-территориальных образований, административно-территориальных единиц и населенных пунктов Ростовской области».

Это хутора Парамонов, Старопетровский, Великанов, станица Чертковская.

Хутор Парамонов является центром сельского поселения.

Транспортное сообщение между населенными пунктами, расположенными по обе стороны дороги регионального значения, осуществляется как по трассе, так и по межпоселковым дорогам с асфальтовым покрытием – подъездам к населенным пунктам.

Общая площадь земель Парамоновского сельского поселения в административных границах  составляет 290,4 км2.

Распределение земельного фонда по категориям

Таблица 3

| Категории земель | Площадь, га | Площадь, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 28243,06 | 97,3 |
| Земли населенных пунктов | 437,13 | 1,5 |
| Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного назначения | 204,6 | 1,5 |
| Земли лесного фонда | - | - |
| Земли водного фонда | 144,3 | 0,5 |
| Земли специального назначения | 10,54 | 0,04 |
| Итого земель в административных границах | 29039,66 | 100 |

В структуре сельскохозяйственных земель сельского поселения наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья. Среди них преобладают пашни и полностью отсутствуют земли лесного фонда.

В результате земельной реформы в ведение сельских органов самоуправления переданы земли для удовлетворения потребностей граждан в земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и других целей. Площадь земель, находящихся в ведении сельских органов самоуправления, увеличивается. Увеличение площади произошло в связи с передачей в ведение органов местного самоуправления земель, ранее входивших в состав земель сельскохозяйственного назначения.

# 4.2. Население

Численность населения Парамоновского сельского поселения по состоянию на 01.01.10г. – 2102 человека, что составляет 13,0% от сельского населения (16,2 тыс. чел.) и 4,7% от общей численности населения Морозовского района (44,8тыс. чел.).

На протяжении последних лет траектория динамики численности постоянного населения указывает на то, что в целом Парамоновское  поселение входит в число поселений с сокращающимся числом жителей.

Динамика численности населения.

Рис 2. Динамика численности постоянного населения за период 2006-2010 гг., чел.

Процесс депопуляции в основном обусловлен миграционным оттоком населения. Среднегодовая убыль населения составила 21 человек.

Половозрастная структура. Доля мужчин в целом по поселению на 01.01.10г. составила 47,2% населения, что свидетельствует о диспропорции в соотношении мужчин и женщин в сторону последних. Сложившееся соотношение соответствует пропорции мужчин и женщин в стране и в области, которая характеризуется преобладанием женского населения.

Рис. 3.Соотношение численности мужчин и женщин Парамоновского с.п.

Сложившееся соотношение в возрастной структуре населения не претерпело существенных изменений за последние годы.

Рис 4. Соотношение между возрастными категориями населения в 2006-2010 годах

С 2006 года прослеживается некоторое увеличение численности лиц младше трудоспособного возраста и лиц старше трудоспособного возраста с некоторым уменьшением доли лиц трудоспособного возраста. Необходимо поддерживать сложившиеся тенденции увеличения рождаемости и миграционного прироста путем использования различных социальных инструментов для предотвращения оттока лиц младше трудоспособного и трудоспособного возрастов из-за отсутствия перспектив трудоустройства в пределах сельского поселения.

Расчет перспективной численности населения на первую очередь генерального плана (2015 год) и на расчетный срок генерального плана (2030г.) произведен по методу статистического учета естественного и механического прироста населения с пролонгацией выявленных тенденций.

По состоянию на 01.01.2010 г. численность населения поселения составила 2102 человека.

Расчет перспективной численности населения Парамоновского сельского  поселения производится по следующей формуле:

Sпер.= St × (1+K общ.пр./ 100)t,

где      Sпер.  - расчетная численность населения через t лет, человек;

St - фактическая численность населения;

К общ. пр. – коэффициент общего прироста населения;

t – число лет, на которое прогнозируется расчет.

Общая численность населения на первую очередь составит:

Sпер.(2015)  = 2102×(1+(-0,373762029)/100)5=2063

Общая численность населения на расчетный срок составит:

Sпер.(2030)  = 2102×(1+(-0,373762029)/100)20=1950

Обобщенные данные о перспективной численности населения Паромоновского сельского поселения представлены в таблице 4.

Таблица 4

|  | По состоянию на 01.01.2010 г. | Проектные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 очередь до 2015 г. | На расчетный срок генерального плана до 2030 г. |
| Численность населения, чел. | 2102 | 2063 | 1950 |
| Прирост, убыль, чел. | - | - 39 | - 152 |

Расчетная численность населения не учитывает возможные форс-мажорные изменения в социальной, политической, экономической или иной базовой сфере жизнедеятельности, способные повлиять на динамику.

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Парамоновского с.п. приведены в сводной таблице 5.

Сводная таблица прогнозируемой численности населения

в разрезе населенных пунктов

Таблица 5

| Населенный пункт | Исходный 2010 г.(01.01) | Прогнозируемая численность населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок генерального плана (2030г) |
| х. Парамоновский | 939 | 880 |
| х. Старопетровский | 645 | 581 |
| ст. Чертковская | 386 | 374 |
| х. Великанов | 132 | 115 |
| Всего по Парамоновскому сельскому поселению | 2102 | 1950 |

Стабилизации и повышению численности населения будут способствовать расширение положительных тенденций, связанных с активной демографической политикой государства, с развитием фермерского движения и АПК в целом.

# 4.3. Трудовые ресурсы

Численность населения в трудоспособном возрасте Парамоновского сельского поселения на 01.01.2010г. составила 1235чел., или 58,8% от общей численности населения. Численность занятого населения сельского поселения в отраслях экономики данного поселения за исключением личных подсобных хозяйств на 01.01.10г. составила 322чел. – 15,3% от общей численности населения и 26,1% от населения в трудоспособном возрасте.

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов внутри поселения между видами экономической деятельности не происходит. Наибольшая доля населения, занятого в отраслях экономики на территории Парамоновского сельского поселения, приходится на сельское хозяйство – 62,1% работающего населения .

Рис 5. Структура занятости населения, работающего в пределах

Парамоновского с.п.

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении в настоящее время населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности в поселении, а также создания новых предприятий и объектов сервиса. Улучшение ситуации на рынке труда также возможно за счет налаживания связей с соседними поселениями и создания общей экономической системы с распределением отраслей специализации и восстановлением потребкооперации.

Перспективы расширения рынка труда связаны с активизацией инвестиционных процессов. Дальнейшее развитие получат сфера услуг, строительство и транспорт. В сельском хозяйстве  реализация ФНП «Развитие АПК» так же потребует привлечения рабочих в АПК,  в частности, в крестьянско-фермерские хозяйства поселения.

4.4.Оценка экономического состояния поселения.

Перспективы экономического развития.

Народное хозяйство Парамоновского сельского поселения специализировано на товарном типе сельского хозяйства. Наиболее развито зерновое направление. На сельскохозяйственных угодьях выращиваются пшеница, ячмень, подсолнечник, кукуруза, гречиха, овощи в теплицах.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в поселении -28243.1га. В структуре сельхозугодий преобладают пашни, на их долю приходится 74,7% посевных Пашня постепенно прирастает, в том числе за счет вовлечения в ее состав части кормовых угодий.

За годы рыночных реформ системное ухудшение макроэкономической ситуации в России привело к экономической деградации всей производственной базы Парамоновского сельского поселения. Закрылись многие молочно-, овце- и свинотоварные фермы. Только начиная с 2000г. в сельскохозяйственном производстве Парамоновского сельского поселения произошли заметные позитивные сдвиги: прогрессировали агротехнологии, обновился парк сельхозмашин. Этим процессам способствовала реализация дотационных государственных программ поддержки сельского хозяйства, в рамках которых предприятия получили доступ к дешевым кредитным ресурсам.

В 2000-2008гг. в Парамоновском сельском поселении наметилась положительная динамика общего объема производства сельскохозяйственной продукции. Принимая во внимание долговременный рост экономики всей Ростовской области, стабильное увеличение объемов потребления сельскохозяйственной продукции, на долгосрочную перспективу можно ожидать восходящий тренд производства пищевой продукции, что является положительным фактором экономического развития сельского поселения.

Сельскохозяйственный сектор экономики Парамоновского сельского поселения представлен 24 агропроизводителями, из которых 3 коллективных хозяйства различных форм собственности (ООО, ЗАО) и 21 КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств). Большинство из них осуществляют стабильную хозяйственную деятельность, финансовое состояние расценивается как удовлетворительное. Сельскохозяйственные организации представлены в таблице 6.

Сельскохозяйственные организации Парамоновского с.п.

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Юридический адрес | Площадь обрабатываемых с\х угодий, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «АгроСоюз Юг Руси» филиал «Правда» | х.Парамонов | 7994 |
| 2 | ЗАО «Морозовское» | х.Парамонов | 6681 |
| 3 | ЗАО «Атоммашевец» | х.Парамонов | 5329 |
| 5 | КФХ «Донское» | х.Парамонов | 79,7 |
| 6 | КФХ « Луч» | х.Парамонов | 684,4 |
| 7 | КФХ « Сатурн» | х.Парамонов | 80,0 |
| 8 | КФХ « Малышевской» | х.Парамонов | 66,5 |
| 9 | КФХ « Сингиной А.А» | х.Парамонов | 26,6 |
| 10 | КФХ « Орехова» | х.Парамонов | 135,2 |
| 11 | КФХ « Скиф» | х.Парамонов | 127,5 |
| 12 | КФХ «Мария» | х.Парамонов | 273 |
| 13 | КФХ « Вдовенко» | х.Парамонов | 106,4 |
| 14 | КФХ « Медведев» | х.Парамонов | 26,0 |
| 15 | КФХ « Тимохин» | х.Парамонов | 53,2 |
| 16 | КФХ «Болдырев» | х.Парамонов | 26,6 |
| 17 | КФХ « Лазоревое» | ст.Чертковская | 43,2 |
| 18 | КФХ « Мамедов» | ст.Чертковская | 60,8 |
| 19 | КФХ « Чупрына» | х.Великанов | 230 |
| 20 | КФХ « Кондаков» | х.Старопетровский | 169,5 |
| 21 | КФХ « Панченко» | х.Старопетровский | 182,05 |

Динамика развития сельскохозяйственных организаций примерно схожая: растет объем сельскохозяйственного производства в целом за счет роста урожайности культур (сбор зерновых культур в 2011г. – 27,1 ц/га), стагнирует животноводство (исчезло свинопоголовье, уменьшается поголовье КРС и птиц). При этом из года в год снижается общее количество лиц, работающих на всех трех предприятиях, так как за счет улучшения агротехнологий и повышения технического уровня сельскохозяйственного производства требуется все меньшее количество людей. Это способствует росту производительности труда, позволяет снижать издержки на персонал и ведет к повышению уровня рентабельности деятельности хозяйств в целом. Основные показатели деятельности сельскохозяйственных организаций представлены в таблице 7.

Основные показатели деятельности сельхозпредприятий за 2009г.

Таблица 7

| Сельскохо-зяйственные организации | Основные виды сельско-хозяйственной продукции | Количество занятого персонала, чел. | Общая площадь, га | в т. ч. пашня, га | Количество голов скота | Количество произведенной с-х продукции (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Свиньи | Овцы, козы |  |
| ООО «АгроСоюз Юг Руси» филиал «Правда» | оз. пшеница, лен, ячмень, подсолнечник | 83 | 7994 | 6727 | 774 |  | 11294 |
| ЗАО «Морозовское» | пшеница, ячмень, просо, подсолнечник | 98 | 6681 | 5324 |  |  | 9335 |
| ЗАО «Атоммашевец» | пшеница, ячмень, подсолнечник, тыква | 58 | 5329 | 4081 |  | 197 | 6279 |

Сельскохозяйственный профиль народного хозяйства Парамоновского поселения обусловил становление и динамичное развитие личного подсобного сектора. Основные показатели развития ЛПХ представлены в таблице 8. Данные указывают на сложившийся тренд уменьшения посевной площади сельскохозяйственных культур и увеличения поголовья основных видов скота в хозяйствах населения.

Сельское хозяйство в хозяйствах поселения

Таблица 8

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения |
| Всего | гектар | 60 | 17 | 17 |
| Картофель | гектар | 48 | 11 | 11 |
| Овощи открытого и закрытого грунта | гектар | 6 | 6 | 6 |
| Другие культуры | гектар | 6 | - | - |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения |
| Крупный рогатый скот | голова | 1024 | 1266 | 1268 |
| в т.ч. коровы | голова | 499 | 556 | 559 |
| Свиньи | голова | 1432 | 1835 | 1901 |
| Овцы | голова | 604 | 840 | 898 |
| Козы | голова | 108 | 130 | 112 |
| Птица | голова | 9548 | 7664 | 9545 |
| Лошади | голова | 15 | 12 | 17 |
| Кролики | голова | 207 | 250 | 192 |
| Пчелосемьи | пчелосемья | 129 | 130 | 210 |

В настоящее время роль личных подсобных хозяйств в жизни населения Парамоновского поселения существенна. Значительная часть трудоспособного населения занята исключительно в секторе личного подсобного хозяйства (около 30%). ЛПХ развивается стабильно, и его роль в производстве сельхозпродуктов сохранится.

Промышленный сектор экономики Парамоновского сельского поселения не развит.

Динамика инвестиций в основной капитал за счет средств муниципального бюджета до 2009г. имела восходящий тренд (таблица 9). Рост инвестиций неустойчив. Средства направляются на содержание и ремонт внутрипоселковых дорог, а также на реконструкцию местной инженерной инфраструктуры и объектов культурно-бытового обслуживания.

Инвестиции в основной капитал

Таблица 9

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | тысяча рублей | 311 | 70 | 453 | 1548 |

Системный анализ инвестиционного потенциала для интенсивного экономического развития Парамоновского сельского поселения представлен в таблице 10

Анализ инвестиционной привлекательности

Парамоновского сельского поселения

Таблица 10

| Инвестиционный потенциал | Инвестиционные риски |
| --- | --- |
| Положение Парамоновского с.п. между Волгодонским промузлом и г.Морозовск (имеется автобусное сообщение). Наличие в Парамоновском с.п. свободных земель для развития коммунальной, складской и производственной базы. Наличие железной дороги Морозовск-Куберле (временно не действует на перегоне Морозовск-Волгодонск). Наличие прудов как источников. Близость энергетической базы (Цимлянская ГЭС, Волгодонская АЭС, две Волгодонские ТЭЦ) Высокая степень транзитности с.п. (проходят маршруты автобусов из Волгодонска и Элисты на Москву, Волгоград, Луганск, Каменск, Морозовск) | Ограниченные резервы трудовых ресурсов и их низкий квалификационный уровень. Отсутствие в районе крупных рынков сбыта продукции и услуг. Расположение в зоне рискованного земледелия. Отсутствие движения на участке железной дороги Морозовск-Волгодонск. Отсутствие промышленных запасов минеральных ресурсов. |

Сложившаяся специализация поселения на сельском хозяйстве более всего соответствует природно-географическим особенностям и социально-экономическому потенциалу поселения. Поэтому генпланом предполагается сохранение сельскохозяйственного направления в качестве ведущего звена развития экономики Парамоновского сельского поселения и на расчетный срок предусматривается создание дополнительных условий для интенсивного роста показателей сельскохозяйственного производства. Рекомендуется обеспечение следующих базовых условий:

- Увеличение посевов высокобелковых культур (сои, гороха и др.), многолетних трав, новых кормовых культур, применение их в севооборотах, увеличение доли технических культур (рапса, горчицы).

- Проведение мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия сельхозугодий.

- Обводнение пастбищ (артезианские колодцы, скважины, водопои).

- Борьба с солонцами и вредителями растений.

- Развитие материально-технической базы, в том числе создание сервисного центра по обслуживанию предприятий АПК (ремонт сельхозтехники, торговля запасными частями, минеральными удобрениями и ядохимикатами);

- Развитие животноводства, более активное участие в Областной долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2013 годы».

В целом, в экономике Парамоновского сельского поселения на перспективу прогнозируется сохранение ведущей позиции сельского хозяйства, ориентированного, в первую очередь, на рынки г.Волгодонска и г.Морозовска.

4.5. Комплексная оценка территории

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на компоненты биоты и здоровье человека.

В Парамоновском сельском поселении основным элементами природного комплекса являются территории водного фонда, озелененные территории балочной сети ( пастбища), составляющие около 20% от территории поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и СНиП II-04-2003г. устанавливаются следующие ограничения на использование территории сельского поселения:

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- специальные зоны (взрывоопасные, зоны шумового дискомфорта военного аэродрома, охранные зоны коммуникаций и сооружений, в том числе железной дороги);

- водоохранные зоны водных объектов, прибрежные защитные полосы, береговые полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранные зоны объектов археологии

Указанные ограничения приведены на чертеже «Схема современного использования территории (опорный план). Комплексная оценка территории».

Исходя из интересов охраны окружающей среды, не допускается размещение жилой застройки, объектов производственного назначения, инженерной инфраструктуры и транспорта:

- в границах береговых и прибрежных защитных полос реки Кумшак;

- в зонах санитарной охраны источников водоснабжения;

Размещение жилой застройки не допускается:

- в санитарно-защитных и специальных зонах;

- на территориях с уклоном более 20%.

Границы санитарно-защитных( по СанПиН)  и охранных зон

от объектов до жилой застройки :

- ширина охранной зоны высоковольтной -ЛЭП-35кВ-15м, ЛЭП-10кВ-10м, ЛЭП-110кВ-20м по обе стороны от крайних проводов;

- ширина охранной зоны волоконно-оптического кабеля связи Ростов-Самара ВОЛП «Мегафон» - 2.0 м от оси кабеля в каждую сторону;

- технический коридор волоконно-оптического кабеля связи ( требуется согласование с ООО «Пилигрим» - организацией, осуществляющей техническую эксплуатацию сетей связи) – 25 м в каждую сторону от охранной зоны кабеля;

- ширина охранной зоны газопровода высокого давления – 7.0 м;

- зона санитарной охраны I пояса комплекса водозаборных сооружений-50м от скважины и крайних линий водовода;

- ширина водоохраной зоны реки Кумшак  - 200м;

- ширина водоохранной зоны прудов – 50м;

- ширина береговой полосы реки Кумшак– 20м;

- ширина прибрежной защитной полосы реки Кумшак- 30-50м в зависимости от уклона;

- ширина санитарно-защитной зоны железной дороги - 100м от крайнего рельса;

- ширина придорожной полосы автодороги регионального значения -

50м от обочины дороги;

- санитарно-защитная зона автодороги регионального значения- 100 м от обочины дороги;

- ширина санитарно-защитной зоны производственных и коммунально-складских предприятий принята по СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 от 50 до 500м в зависимости от характера производства;

- ширина санитарно-защитной зоны сельских кладбищ – от 50м;

- полигона ТБО- 500м;

- ширина санитарно-защитной зоны скотомогильников – 1000м;

- территории месторождений полезных ископаемых.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет

учесть их влияние на качество природной и создаваемой градостроительной среды и прогнозировать возможности развития сельского поселения.

Анализ комплексного развития территории показывает, что территория Парамоновского сельского поселения располагает значительными площадями земель сельскохозяйственного назначения (97.3%), что определяет ее сельскохозяйственную направленность.

Природно-климатические условия в целом благоприятны для ведения сельского хозяйства.

Для развития животноводства на территории поселения имеются территории естественных пастбищ вдоль балочной сети.

Для развития хозяйственной и градостроительной деятельности наиболее благоприятными являются  свободные территории в границах населенных пунктов и территории, прилегающие к ним, территории вдоль основных транспортных коммуникаций поселения.

Генеральный план сельского поселения

5. Предложения по территориальному развитию поселения.

Планировочная организация территории.

5.1. Анализ существующего положения.

Проектные решения.

Анализ ситуации, оценка современного состояния Парамоновского сельского поселения позволили выявить наиболее острые проблемы функционально-планировочной организации территории поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, и дать в генеральном плане предложения по их решению.

Проектом предлагается:

1. Обеспечение качества среды обитания за счет формирования полноценной градостроительной среды населенных пунктов, включающей сеть объектов социальной и инженерной инфраструктуры, способных обеспечить весь комплекс повседневных услуг .

-  проектом предусматривается упорядочение кварталов существующей застройки населенных пунктов ( установление красных линий- границ, отделяющих территории кварталов жилой застройки и других элементов планировочной структуры от улиц. проездов), намечаются территории для нового строительства 1-2-этажной индивидуальной усадебной жилой застройки, планировочно увязанных и органично дополнивших сложившуюся планировочную структуру

- установление регламентов на использование территорий земельных участков, находящихся в границах прибрежных защитных полос р.Кумшак и балок в соответствии с Водным кодексом РФ.

2. Установление проектных границ населенных пунктов с включением в существующие границы населенного пункта объектов социальной и инженерной инфраструктуры, обслуживающих население данного населенного пункта

( кладбища, скважины питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения).

Предложения по расширению границ населенных пунктов

Таблица 11

| Населен. пункт | Кадастровый № земельного участка, местоположение земельного участка | Категория земель/вид использования | Площадь земельного участка, га | Площадь земельного участка, планируемого к переводу, га | Планируемые функциональные зоны в границах населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парамоновское сельское поселение |
| х.Парамонов | 61:24:0600019:221 в юго-западной части н. п. | Категория не установлена | 4,5 | 4,5 | с/х использование |
|  | 61:24:0110102:16 в северной части н. п. | Земли поселений (под ЛПХ) | 0,14 | 0,14 | Зона жилой застройки |
|  | Часть участка (кад.№ 61:24:0600019:299)с водонапорной башней, в юго-западной части н. п. | с/х назначения | 32 | 0,73 | Зона спец. назначения |
|  | Участок кладбища (кад № не присвоен) с северной стороны н.п. | с/х назначения (под кладбище) | 0,63 | 0,63 | Зона спец. назначения |
|  | Участок кладбища (кад № не присвоен)с юго-западной стороны н.п. | с/х назначения (под кладбище) | 0,83 | 0,83 | Зона спец. назначения |
|  | Участок реки (кад.№ не присвоен) | Земли водного фонда | 2,06 | 2,06 | Земли водного фонда |
|  | Исключаемый участок лесных массивов (кад. № не присвоен) в северо-западной части н. п. | с/х использования | 4,21 | -4,21 | с/х назначения |
|  | Исключаемый участок пастбищ (кад. № не присвоен) в северо-западной части н. п. | с/х использования | 6,91 | -6,91 | с/х назначения |
|  | Участки тер-рии муницип. пастбища (кад. № не присвоен), распол. по периметру сущ. границы н.п. (прилегают к сущ.границе) | с/х назначения (пастбище) | 51,6 | 51,6 | Зоны: спец. назначения, жилой застройки, с/х использования, транспортной инфраструктуры |
|  | Площадь населенного пункта в существ. границах | - | - | 275,82 | - |
|  | Площадь населенного пункта в проектн. границах | - | - | 325,19 | - |
| х.Старопетровский | 61:24:0600020:231 в 300м к юго-западу от сущ. гр. н. п. | с/х назначения (Земли под объектами трансп-та, связи, инжен. коммуникаций. Под размещение объектов коммунального хозяйства (строения водохозяйства) | 1,69 | 1,69 | Зона спец. назначения |
|  | Участок сущ.кладбища (кад. № не присвоен) с восточной стороны н.п. | с/х назначения (под кладбище) | 0,44 | 0,44 | Зона спец. назначения |
|  | Участок спорт. площадки (кад. № не присвоен) в 100 м к востоку от сущ. гр. н. п. | с/х назначения (под спорт.площ.) | 0,5 | 0,5 | Зона общественно-делового назначения |
|  | Участок мастерских (кад. № не присвоен) в восточной части нас.пункта | с/х назначения (под мастерские) | 0,4 | 0,4 | Произв.зона |
|  | Участок мастерских (кад. № не присвоен)с южной стороны нас.пункта | с/х назначения (под стройцех) | 0,43 | 0,43 | Произв.зона |
|  | Участки территории муниципального пастбища (кад. № не присвоен), расположены по периметру сущ. границы нас.пункта (прилегают к сущ.границе) | с/х назначения (пастбище) | 12,17 | 12,17 | Зоны: спец. назначения, производственная, жилой застройки, с/х использования, транспортной инфраструктуры |
|  | Площадь населенного пункта в существ. границах | - | - | 63,07 | - |
|  | Площадь населенного пункта в проектн. границах | - | - | 78,7 | - |
| ст.Чертковская | Часть участка кад № 61:24:0600021:250 в северо-западной части нас.пункта | Временный (Удостоверен). с/х назначение (Для размещения противоэрозионных защитных лесных насаждений) | 8,1 | 2,23 | с/х использование, жилая застройка |
|  | Участок спорт. площадки (кад. № не присвоен) в северной части нас. пункта | с/х назначения (под спорт.площ.) | 0,6 | 0,6 | Зона общественно-делового назначения |
|  | Участок сущ.кладбища (кад. № не присвоен) в 1 км к З от сущ. гр. нас. пункта | с/х назначения (под кладбище) | 4,5 | 4,5 | Зона спец. назначения |
|  | Участки территории муниципального пастбища (кад. № не присвоен), расположены по периметру сущ. границы нас.пункта (прилегают к сущ.границе) | с/х назначения (пастбище) | 11,72 | 11,72 | Зоны: жилой застройки, с/х использования, транспортной и инженерной инфраструктур |
|  | Площадь населенного пункта в существ. границах | - | - | 56,07 | - |
|  | Площадь населенного пункта в проектн. границах | - | - | 75,12 | - |
| х.Великанов | Участок сущ.кладбища (кад. № не присвоен) в 70 м к северу от сущ.границы нас.пункта | с/х назначения (под кладбище) | 0,63 | 0,63 | Зона спец. назначения |
|  | Участок зелёных насаждений (кад № не присвоен) с северной стороны нас.пункта | с/х назначения (под многолетними насаждениями) | 1,87 | 1,87 | Рекреационные зоны и зоны зеленых насаждений общего пользования |
|  | Участок под скважины (кад № не присвоен) в 110 м к западу от сущ. границы нас. пункта | с/х назначение (под скважины и водонапорные башни) | 0,21 | 0,21 | Зона спец. назначения |
|  | Участки территории муниципального пастбища (кад. № не присвоен), расположены по периметру сущ. границы нас.пункта (прилегают к сущ.границе) | с/х назначения (пастбище) | 5,15 | 5,15 | Зоны: спец. назначения, с/х использования, транспортной инфраструктуры |
|  | Площадь населенного пункта в существ. границах | - | - | 42,76 | - |
|  | Площадь населенного пункта в проектн. границах | - | - | 50,62 | - |

3. Установление границ функциональных зон территории поселения и населенных пунктов - определения границ территориальных зон по превалирующим функциям и установление регламентов на их использование .

4. Развитие социальной инфраструктуры до нормативного уровня обеспеченности жителей объектами социально гарантированного уровня обслуживания

( детскими дошкольными и общеобразовательными учреждениями, объектами здравоохранения, объектами культуры и т.д.), что позволит повысить качество жизни жителей поселения.

5. Сохранение и развитие природно-рекреационных пространств поселения – элементами природно-рекреационной среды поселения являются территории многолетних насаждений, водоохранные зоны реки Кумшак, прудов, естественная степная и кустарниковая растительность балочной сети. Сельхозугодья в системе природного комплекса занимают промежуточное положение. С одной стороны они являются хозяйственно освоенными и преобразованными территориями, с другой - способствуют поддержанию экологического равновесия в целом благодаря высокому проценту озеленения.

6.  Развитие транспортной системы поселения

Качественное улучшение транспортных связей как внутри самого поселения, так и с другими поселениями Морозовского района и Ростовский области за счет реконструкции сети основных дорог местного значения.

7.  Развитие производственных территорий за счет реанимирования и упорядочения существующих производственных территорий и резервирование вблизи населенных пунктов территорий для планируемого размещения предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, предприятий коммунально-складского назначения;

8.  Комплекс мероприятий по оздоровлению экологической обстановки

-  поэтапное закрытие свалок ТБО до конца расчетного срока с последующей рекультивацией территории. Организация вывоза ТБО на планируемый полигон районного значения за пределами 15-км зоны от военного аэродрома. Предварительное место его размещения - 1км на восток от х.Павлов Широко-Атамановского сельского поселения;

-  обустройство двух скотомогильников вблизи х.Парамонов в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации  и уничтожения биоло-гических отходов (№13-7-2/469 от 04.12.1996г.)»;

-  разработка проекта СЗЗ скотомогильников вблизи х.Парамонов, в целях обоснования ее уменьшения и при проведении комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

-  расчистка и благоустройство береговой полосы р.Кумшак и прудов, осуществление мероприятий по углублению и расчистке дна водоемов ;

-  мероприятия по организации территорий с особыми условиями использования

(озеленение санитарно-защитных зон производственных объектов, территорий специального назначения );

-  разработка проектов санитарно-защитных зон производственных предприятий в соответствии Федеральным законом « О санитарно-эпидемиологическим благополучии человека» и требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и их обустройство;

-  проведение мероприятий по укреплению территорий подверженных оврагообразованию;

-  соблюдение шумозащитных мероприятий в жилой застройке, находящейся в зонах шумового дискомфорта от железной дороги и военного аэродрома.

Для осуществления устойчивого развития Парамоновского сельского поселения одних решений генерального плана недостаточно. Необходима государственная поддержка и национальная стратегия развития сельских территорий. Должны быть приняты и реализованы федеральные целевые программы по социально-экономическому развитию российской деревни и, прежде всего, программы по преодолению сельской бедности, повышению занятости и доходов сельского населения, развитию сельского самоуправления, стимулированию развития несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности.

Трансформация территории Парамоновского сельского поселения

Таблица 12

| № п/п. | Территория | По опорному плану | По генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1. | Общая площадь земель сельского поселения1 | 29039,66 | 100 | 29039,66 | 100 |
| 1.1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 28242,472 | 97,26 | 28186 | 97,1 |
| 1.1.1. | Пашни | 21685,85 | 74,67 | 21685,85 | 74,67 |
| 1.1.2. | Лесополосы | 1008,23 | 3,47 | 1008,23 | 3,47 |
| 1.1.3. | Сельскохозяйственные производства | 86,913 | 0,3 | 89,12 | 0,3 |
| 1.1.4. | Луга, пастбища | 5320,29 | 18,32 | 5269,24 | 18,14 |
| 1.1.5. | Лесные массивы | 54 | 0,2 | 54 | 0,2 |
| 1.1.6. | Грунтовые дороги | 81,53 | 0,28 | 74,7 | 0,3 |
| 1.1.7. | Сады и огороды | 5,66 | 0,02 | 4,86 | 0,02 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов | 437,72 | 1,5 | 529,63 | 1,82 |
|  | В т.ч. площадь озеленённых территорий /площадь озел. терр. на 1 человека, м2 | 58,17/276 | - | 82,99/425 | - |
| 1.3. | Земли транспорта | 204,63 | 0,7 | 211,46 | 0,7 |
| 1.3.1 | Железнодорожного транспорта – протяженность -5,2 п.км | 90,74 | 0,3 | 90,74 | 0,3 |
| 1.3.2. | Автомобильного транспорта с асфальтовым покрытием (включая отвод региональной автодороги) | 113,89 | 0,4 | 120,72 | 0,4 |
| 1.4. | Земли водного фонда (земли под водными объектами) | 144,3 | 0,5 | 109,054 | 0,4 |
| 1. 5. | Земли специального назначения | 10,54 | 0,04 | 3,52 | 0,015 |
| 1.5.1. | Территории свалки ТБО | 3,5 | 0,014 | 3,5 | 0,014 |
| 1.5.2. | Территория кладбищ | 7,02 | 0,025 | -* | - |
| 1.5.3. | Территория скотомогильников | 0,02 | 0,001 | 0,02 | 0,001 |
|  | Итого: | 29039,66 | 100 | 29039,66 | 100 |

Из них: земли муниципальной собственности – 2513,48га

2Из них: земли с особыми условиями использования –  1195,59га

3 Сельскохозяйственные производства (41,72 га- работающие, 45,19га – неработающие)

4 35,25 га водных объектов включены  в границы территорий населенных пунктов

*территории кладбищ включены в границы населенных пунктов

Населенные пункты Парамоновского сельского поселения формировались вдоль реки Кумшак и около прудов.

Хутор  Парамонов –центр сельского поселения. Расположен в балке Парамоновой в северной части поселения.

Протянулся вдоль русла реки Кумшак на 6,5 км. Часть жилой застройки хутора имеет регулярную структуру уличной сети, часть хаотично «разбросана» по берегам реки. Центр сформирован объектами социально-бытового обслуживания, школой и административными зданиями. На окраинах хутора – территории неработающих производств.

Проектом предлагается:

- упорядочение и уплотнение существующей застройки хутора, резервирование территорий для размещения объектов жилищного, социально-культурного назначения.

Территории неработающих животноводческих комплексов, кирпичного завода предлагается резервировать для размещения  коммунально-складских и производственных предприятий IV, V класса опасности;

- создание системы озеленённых пространств рекреационного назначения

- формирование границы населенного пункта объединением его частей,  включением в границу скважин питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и кладбищ .

Хутор Старопетровский

Расположен в балке Петровской, на берегу пруда Центральный.. Жилая застройка характеризуется большой плотностью. Центр сформирован объектами социально-бытового обслуживания, школой и административными зданиями. Территория хутора так же характеризуется большим количеством территорий, неудобных для строительства (уклон более 100 промилле). С региональной трассой хутор связан дорогой местного значения.

Проектом предлагается:

- упорядочение и уплотнение существующей застройки хутора, резервирование территорий для размещения объектов жилищного, социально-культурного и коммунально-складского назначения;

-создание системы озеленённых пространств рекреационного назначения

- формирование границы населенного пункта объединением его частей,  включением в границу скважин питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и кладбища.

Станица Чертковская расположилась вдоль русла реки Кумшак, параллельно автодороге регионального значения, связана с ней автодорогой местного значения. Кварталы сформированы параллельными улицами, включают в себя жилую застройку и объекты соцкультбыта. На северной окраине станицы сформирована зона коммунально-складских и производственных объектов.

Проектом предлагается:

- упорядочение существующей застройки и резервирование территорий для размещения объектов жилищного, социально-культурного и производственного назначения,

-формирование общественного центра системой зелёных насаждений общего пользования

- формирование границы населенного пункта с включением кладбища,  скважин питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Хутор Великанов расположился вдоль русла реки Кумшак, на юго-восточной границе поселения. Кварталы жилой застройки характеризуются значительной разреженностью.

Проектом предлагается

- упорядочение существующей застройки хутора и резервирование территорий для размещения объектов жилищного и социально-культурного назначения;

- формирование границы населенного пункта с включением спортивной площадки, кладбища и скважин питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В пределах проектируемых границ населенных пунктов выделены следующие функциональные зоны:

  - Зоны жилые и общественные;

  - Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

  - Зоны сельскохозяйственного использования;

  - Зоны рекреационные;

  - Зоны специального назначения;

  - Зоны с особыми условиями использования;

К зоне жилой и общественной застройки относятся территории индивидуальной усадебной застройки (1-2 этажа), с включением объектов общественно-деловой застройки, объектов образования, здравоохранения;

К производственной зоне и зоне инженерной и транспортной инфраструктуры относятся территории коммуникаций и сооружений внешнего транспорта ( территория железной дороги в пределах полосы отвода ), территории улично-дорожной сети населенных пунктов, территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, территории размещения коммунально-складских объектов и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;

К зоне сельскохозяйственного использования относятся зоны с/х угодий, пастбищ, земли многолетних защитных насаждений ( лесополос).

К зоне рекреационного назначения относятся озелененные территории активного общественного использования( спорт, досуг, ) и активного рекреационного использования (озелененные территории прибрежных защитных полос водных объектов и озеленение балочной сети) с включением объектов социальной и инженерной инфраструктур, связанных с обслуживанием основной функции;

К зоне специального назначения относятся территории, занятые кладбищами;

К зонам с особыми условиями использования относятся охранные зоны ЛЭП, газопроводов, охранные зоны и технический коридор волоконно-оптического кабеля связи, санитарно-защитные зоны производственных объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, границы водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов, полоса отвода железной дороги, зоны охраны объектов археологии.

Х. Великанов  (трансформация территории)

Таблица 13

| № п/п. | Территориальные зоны | Баланс территории в существующих границах | По генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный срок (до2030г.) | За предела-ми реализа-ции генплана | Баланс территории в проектиру-емых границах |
|  |  | га | % | га | га | га | % |
| 1. | Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки | 9,22 | 21,6 | 14,67* | 20,08 | 20,08 | 39,7 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | - | 5,41 |  |  |
|  | В т.ч. зоны усадебной жилой застройки, попадающие в санитарно-защитные зоны | 1,26 | 2,9 | 1,26 |  |  |
| 2. | Общественно-деловые зоны | 0,14 | 0,3 | 0,44 | 0,44 | 0,9 |
| 2.1. | Территория объектов здравоохранения и социального обеспечения | 0,12 | 0,2 | 0,26 | 0,26 | 0,5 |
| 2.2. | Территории объектов торговли | 0,02 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| 2.3. | Территории объектов спорта | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,4 |
| 3. | Производственные зоны, зоны коммунально-складских объектов и объектов инженерной инфраструктуры | 0,6 | 1,4 | 2 | 2 | 3,9 |
| 3.1. | Производственные территории и территории складских объектов | 0,6 | 1,4 | 1,66 | 1,66 | 3,3 |
| 3.2. | Зоны санитарной охраны I пояса источников питьевого и хозяйственно-бытового потребления | - | - | 0,34 | 0,34 | 0,7 |
| 4. | Зоны транспортной инфраструктуры | 2,97 | 7 | 6,36 | 6,36 | 12,6 |
| 4.1. | Территория автомобильных дорог с асфальтовым покрытием | 0,69 | 1,6 | 1,88 (3,1 п.км.) | 1,88 | 3,7 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 1,19 (1,9п.км.) |  |  |
| 4.2. | Территории улиц и дорог | 2,28 | 5,4 | 4,48 | 4,48 | 8,9 |
| 5. | Зоны сельскохозяйственного использования | 26,95 | 63 | 9,33 | 9,33 | 18,4 |
| 5.1. | Территории пастбищ | 25,25 | 59 | 9,33 | 9,33 | 18,4 |
| 5.2. | Территория садов и огородов | 1,7 | 4 | - | - | - |
| 6. | Рекреационные зоны и зоны зеленых насаждений общего пользования | 2,88 | 6,7 | 5,69 | 5,69 | 11,2 |
| 6.1. | Территории зеленых насаждений активного общественного и рекреационного использования (парки, лесопарки, скверы) | - | - | 0,32 | 0,32 | 0,6 |
| 6.2. | Зоны многолетних насаждений | 2,88 | 6,7 | 5,37 | 5,37 | 10,6 |
|  | Всего площадь озеленённых территорий / площадь озеленённых территорий на 1 человека, м2/чел | 2,88/218 |  | 5,69/494 | 5,69/494 |  |
| 7. | Зоны специального назначения | - | - | 6,72 | 6,72 | 13,3 |
| 7.1. | Озеленение территории с особыми условиями использования | - | - | 5,67 | 5,67 | 11,2 |
| 7.2. | Территория кладбища | - | - | 1,06 | 1,06 | 2,07 |
|  | в т.ч. расширение существующей территории | - | - | 0,43 |  |  |
|  | Итого | 42,76 | 100 | 50,62 | 50,62 | 100 |

*расширение существующей застройки и включение в неё огородов и ЛПХ

ст. Чертковская  (трансформация территории)

Таблица 14

| № п/п. | Территориальные зоны | Баланс территории в существующих границах | По генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный срок (до2030г.) | За пределами реализации генплана | Баланс территории в проектируемых границах |
|  |  | га | % | га | га | га | % |
| 1. | Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки | 18,32 | 32,7 | 25,45* | 40,97 | 40,97 | 54,5 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 0,36 | 15,52 |  |  |
| 1.1. | В т. Ч.: зоны усадебной жилой застройки, попадающие в санитарно-защитные зоны и прибрежные территории | 0,94 | 1,7 | 1,22 | 1,22 | 1,6 |
| 2. | Зоны учебно-образовательного назначения | 0,31 | 0,5 | 0,74 | 0,74 | 1 |
| 3. | Общественно-деловые зоны | 0,61 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| 3.1. | Территория объектов здравоохранения и социального обеспечения | 0,49 | 0,9 | 0,67 | 0,67 | 0,9 |
| 3.2. | Территории объектов спорта | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| 3.3. | Территории объектов торговли | 0,12 | 0,2 | 0,23 | 0,23 | 0,3 |
| 4. | Производственные зоны, зоны коммунально-складских объектов и объектов инженерной инфраструктуры | - | - | 0,72 | 0,72 | 1 |
| 4.1. | Территории коммунально-складских объектов | - | - | 0,36 | 0,36 | 0,5 |
| 4.2. | Зоны санитарной охраны I пояса источников питьевого и хозяйственно-бытового потребления | - | - | 0,36 | 0,36 | 0,5 |
| 5. | Зоны транспортной инфраструктуры | 4,66 | 8,3 | 14,57 | 14,57 | 19,4 |
| 5.1. | Территория автомобильных дорог с асфальтовым покрытием | 1,01 | 1,8 | 4,29 (7,2 п.км.) | 4,29 | 5,7 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 3,3 (5,5 п.км.) |  |  |
| 5.2. | Территории улиц и дорог | 3,65 | 6,5 | 10,28 | 10,28 | 13,7 |
| 6. | Зоны сельскохозяйственного использования | 31,85 | 56,8 | 5,53 | 5,53 | 7,3 |
| 6.1. | Территории пастбищ | 31,27 | 55,8 | 5,53 | 5,53 | 7,3 |
| 6.2 | Территории садов и огородов | 0,58 | 1 | - | - | - |
| 7. | Рекреационные зоны и зоны зеленых насаждений общего пользования | 0,32 | 0,6 | 2,47 | 2,47 | 3,3 |
| 7.2. | Территории зеленых насаждений активного общественного и рекреационного использования (парки, лесопарки, скверы) | - | - | 2,15 | 2,15 | 2,9 |
|  | В т.ч. площадь озеленённых территорий / площадь озеленённых территорий на 1 человека, кв.км | - |  | 2,15/57 | 2,15/57 |  |
| 7.4. | Территории водных объектов | 0,32 | 0,6 | 0,32 | 0,32 | 0,4 |
| 8. | Зоны специального назначения | - | - | 8,62 | 8,62 | 11,5 |
| 8.1. | Озеленение территории с особыми условиями использования | - |  | 4,12 | 4,12 | 5,5 |
| 8.2. | Территория кладбища | - | - | 4,5 | 4,5 | 6 |
|  | Итого: | 56,07 | 100 | 75,12 | 75,12 | 100 |

*расширение существующей застройки и включение в неё огородов и ЛПХ

х. Старопетровский  (трансформация территории)

Таблица 15

| № п/п. | Территориальные зоны | Баланс территории в существующих границах | По генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный срок (до2030г.) | За пределами реализации генплана | Баланс территории в проектируемых границах |
|  |  | га | % | га | га | га | % |
| 1. | Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки | 25,73 | 40,8 | 31,37 | 32,9 | 31,9 | 40,5 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 0,48 | 0,53 |  |  |
|  | В т. Ч.: зоны усадебной жилой застройки, попадающие в санитарно-защитные зоны и прибрежные территории | 21,68 | 34,4 | 26,73 |  |  |
| 2. | Общественно-деловые зоны | 0,67 | 1,1 | 1,41 | 1,41 | 1,8 |
| 2.1. | Территория объектов здравоохранения и социального обеспечения | 0,58 | 0,9 | 0,82 | 0,82 | 1 |
| 2.2. | Территории объектов торговли | 0,09 | 0,2 | 0,09 | 0,09 | 0,1 |
| 2.3. | Территории объектов спорта | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,7 |
| 3 | Зоны учебно-образовательного назначения | 1,87 | 2,9 | 1,87 | 1,87 | 2,4 |
| 4. | Производственные зоны, зоны коммунально-складских объектов и объектов инженерной инфраструктуры | 1,25 | 2 | 4,78 | 4,78 | 6,1 |
| 4.1. | Производственные территории, территоии коммунально-складских объектов | 1,25 | 2 | 3,98 | 3,98 | 5,1 |
| 4.2. | Зоны санитарной охраны I пояса источников питьевого и хозяйственно-бытового потребления | - | - | 0,8 | 0,8 | 1 |
| 5. | Зоны транспортной инфраструктуры | 5,82 | 9,2 | 11,57 | 11,57 | 14,7 |
| 5.1. | Территория автомобильных дорог с асфальтовым покрытием | 2,41 | 3,8 | 4,11 (7,3 п.км.) | 4,11 | 5,2 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 1,92(3,7 п.км.) |  |  |
| 5.2. | Территории улиц и дорог | 3,41 | 5,4 | 7,46 | 7,46 | 9,5 |
| 6. | Рекреационные зоны и зоны зеленых насаждений общего пользования | 2,43 | 3,9 | 8,74 | 8,74 | 11,1 |
| 6.2. | Территории зеленых насаждений активного общественного и рекреационного использования (парки, лесопарки, скверы) | 0,56 | 0,9 | 0,81 | 0,81 | 1 |
| 6.3. | Зоны многолетних насаждений | 1,87 | 3 | 7,93 | 7,93 | 10,1 |
|  | В т.ч. площадь озеленённых территорий / площадь озеленённых территорий на 1 человека, К.м | 2,43/37 |  | 8,74/150 | 8,74/150 |  |
| 7. | Зоны сельскохозяйственного использования (территория пастбищ) | 25,3 | 40,1 | 11,25 | 11,25 | 14,3 |
| 8. | Зоны специального назначения | - | - | 9,18 | 7,18 | 9,1 |
| 8.1. | Озеленение территории с особыми условиями использования | - | - | 6,12 | 6,12 | 7,8 |
| 8.2. | Территория кладбища | - | - | 1,06 | 1,06 | 1,3 |
|  | в т.ч. расширение существующей территории | - | - | 0,62 |  |  |
|  | Итого: | 63,07 | 100 | 78,7 | 78,7 | 100 |

х. Парамонов (трансформация территории)                                                  Таблица 16

| № п/п. | Территориальные зоны | Баланс территории в существующих границах | По генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный срок (до2030г.) | За пределами реализации генплана | Баланс территории в проектируемых границах |
|  |  | га | % | га | га | га | % |
| 1. | Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки | 49,77 | 18 | 84,52 | 101,17 | 101,17 | 31,1 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 6,92 | 16,65 |  |  |
|  | В т. Ч.: зоны усадебной жилой застройки, попадающие в санитарно-защитные зоны и прибрежные территории | 33,74 | 12,2 | 58,86 |  |  |
| 2. | Общественно-деловые зоны | 2,15 | 0,8 | 2,94 | 2,94 | 0,9 |
| 2.1. | Территория объектов здравоохранения и социального обеспечения | 1,85 | 0,7 | 2,15 | 2,15 | 0,7 |
| 2.2. | Территории объектов торговли | 0,3 | 0,1 | 0,79 | 0,79 | 0,2 |
| 3 | Зоны учебно-образовательного назначения | 2,49 | 0,9 | 2,48 | 2,48 | 0,8 |
| 4. | Производственные зоны, зоны коммунально-складских объектов и объектов инженерной инфраструктуры | 2,09 | 0,8 | 4,95 | 4,95 | 1,5 |
| 4.1 | Производственные территории, территоии коммунально-складских объектов | 2,09 | 0,8 | 4,05 | 4,05 | 1,2 |
| 4.2. | Зоны санитарной охраны I пояса источников питьевого и хозяйственно-бытового потребления | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,3 |
| 5. | Зоны транспортной инфраструктуры | 17,01 | 6,2 | 38,33 | 38,33 | 11,8 |
| 5.1. | Территория автомобильных дорог с асфальтовым покрытием | 3,76 | 1,4 | 13,25 | 13,25 | 4,1 |
| 5.2. | Территории улиц и дорог | 13,25 | 4,8 | 25,08 | 25,08 | 7,7 |
| 6. | Рекреационные зоны и зоны зеленых насаждений общего пользования | 64,94 | 23,5 | 82,2 | 82,2 | 25,3 |
| 6.2. | Территории зеленых насаждений активного общественного и рекреационного использования (парки, лесопарки, скверы) | 0,9 | 0,3 | 3,67 | 3,67 | 1,1 |
| 6.3. | Территории многолетних насаждений | 51,96 | 18,8 | 62,74 | 62,74 | 19,3 |
|  | Всего площадь озеленённых территорий / площадь озеленённых территорий на 1 человека, К.м | 52,86/562 |  | 66,41/754 | 66,41/754 |  |
| 6.4. | Территории водных объектов | 12,08 | 4,4 | 15,79 | 15,79 | 4,9 |
| 7. | Зоны сельскохозяйственного использования | 137,37 | 49,8 | 87,03 | 82,47 | 25,4 |
| 7.1. | Территория пастбищ | 123,21 | 44,7 | 81,61 | 77,05 | 23,7 |
| 7.2. | Территории садов и огородов | 14,16 | 5,1 | 5,42 | 5,42 | 1,7 |
| 8. | Зоны специального назначения | - | - | 11,15 | 10,65 | 3,2 |
| 8.1. | Озеленение территории с особыми условиями использования | - | - | 8,59 | 8,59 | 2,6 |
| 8.2. | Территория кладбища | - | - | 2,06 | 2,06 | 0,6 |
|  | в т.ч. расширение существующей территории | - | - | 0,61 |  |  |
|  | Итого: | 275,82 | 100 | 330,25 | 325,19 | 100 |

# 5.2.  Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Парамоновского сельского поселения  -  44,7 тыс. К. м, в том числе:

- в частной собственности граждан – 44,6 тыс. кв.м (99,8%);

- в муниципальной собственности – 0,1 тыс. кв.м (0,2%).

Жилищный фонд поселения представлен малоэтажной жилой застройкой. В ее структуре индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками составляют 79%, многоквартирные жилые дома  - 21%.

Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении очень низкие. Среднегодовой ввод жилья за 4 года составляет 26 кв.м/год. Износ жилищного фонда незначителен. Ветхое и аварийное жилье со степенью износа более 70% на территории поселения отсутствует. Обеспеченность населения  жильем находится на уровне среднеобластных показателей. В поселении на одного жителя приходится 21,3 кв. м жилья.

Расчет потребности в территориях для индивидуального строительства составлен исходя из современных темпов ввода жилья в поселении. Исходя из этого на расчетный срок необходимо увеличение частного жилищного фонда поселения на 0,49 тыс. кв.м.

Потребность в территориях для муниципального строительства определена исходя из числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В данный момент на учете в качестве нуждающихся не состоит ни одной семьи, поэтому на расчетный срок потребности в строительстве социального жилья в поселении нет.

В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 45,19 тыс. кв.м, что обеспечит  увеличение жилого фонда поселения на 1% по сравнению  с современным состоянием.

Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда

Таблица 17

| № п/п | Населенный пункт | Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс.кв.м | Проектируемый жилой фонд, тыс.кв.м | Итого, тыс.кв.м нового строительства | Итого, тыс.кв.м по населенному пункту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РС |  |  |
| 1 | х. Парамонов | 19,60 | 0,18 | 0,24 | 19,84 |
| 2 | х. Старопетровский | 14,30 | 0,09 | 0,16 | 14,46 |
| 3 | ст. Чертковская | 7,30 | 0,09 | 0,09 | 7,39 |
| 4 | х. Великанов | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
|  | Итого по Парамоновскому сп | 44,70 | 0,35 | 0,49 | 45,19 |

Показатели жилого фонда по структуре застройки Парамоновского с.п.

Таблица 18

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд (тыс.м2) |
| --- | --- |
|  | Сущест-вующий | Расчетный срок |
|  |  | Сохраняемый | Новое строительство |
| Парамоновское сельское поселение |
| Индивид. жилые дома | 35,50 | 35,64 | 0,35 |
| Малоэтаж. Многоквар. Жилые дома (1-3 этажа) | 9,20 | 9,20 | - |
| Итого по сельскому поселению: | 44,7 | 44,84 | 0,35 |
|  |  | 45,19 |
| Ср. обеспеч. населения жилой площадью, м2/чел. | 21,3 | 23,2 |

5.3. Система культурно-бытового обслуживания.

Развитие социальной инфраструктуры.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Для расчета ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденные и введенные в действие Приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 16.07.2007 г. № 2.

Для Парамоновского сельского поселения рассчитана потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания 1 ступени. Потребность в учреждениях 2 и 3 ступени обслуживания удовлетворяют районный центр – г. Морозовск, г. Волгодонск и областной центр – г. Ростов-на-Дону.

1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения (начальная или основная школы, детские сады - ясли, досуговое учреждение, магазин товаров повседневного спроса, предприятие общественного питания, ФАП, низовые предприятия бытового обслуживания).

2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц (дом культуры, больница, поликлиника, торговый центр, ресторан, специализированные предприятия бытового обслуживания и др.).

3 ступень – учреждения эпизодического пользования (специализированные учебные заведения и больницы, крупные специализированные торговые центры, театры, концертные и выставочные залы, стадионы и др.), посещаемые населением реже одного раза в месяц. Доступность объектов эпизодического пользования сосредотачиваемых в межрайонных центрах должна составлять в среднем 2-2,5 часа транспортной доступности.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания Парамоновского с.п.

Таблица 19

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Ед. изм. | Сущест-вующее число мест | Необхо- димая вместимость на РС (2030г.) | Новое строитель-ство на РС (2030г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения |
| х. Парамонов | 28 | место | 90 | 25 | - | - |
| х.Старопетровский |  |  | 40 | 16 | - | - |
| ст. Чертковская |  |  | 0 | 10 | - | - |
| х. Великанов |  |  | 0 | 3 | - | - |
| Итого по сп |  |  | 130 | 55 | - | - |
| Общеобразовательные школы |
| х. Парамонов | 118 | место | 250 | 104 | - |  |
| х.Старопетровский |  |  | 200 | 69 | - | - |
| ст. Чертковская |  |  | 0 | 44 | - | - |
| х. Великанов |  |  | 0 | 14 | - | - |
| Итого по сп |  |  | 450 | 230 | - |  |
| Внешкольные учреждения |
| х. Парамонов | 11 | место | 0 | 10 | - | - |
| х.Старопетровский |  |  | 0 | 6 | - | - |
| ст. Чертковская |  |  | 0 | 4 | - | - |
| х. Великанов |  |  | 0 | 1 | - | - |
| Итого по сп |  |  | 0 | 21 | - | - |
| II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| Фельдшерско-акушерские пункты |
| х. Парамонов | 1 | объект | 1 | 1 | - | - |
| х.Старопетровский |  |  | 1 | 1 | - | - |
| ст. Чертковская |  |  | 1 | 1 | - | - |
| х. Великанов |  |  | 1 | 0 | - | - |
| Итого по сп |  |  | 4 | 3 | - | - |
| Аптеки |
| х. Парамонов | 14 | м2 общ. пл. | 0 | 12 | - | При ФАП |
| х.Старопетровский |  |  | 0 | 8 | - | При ФАП |
| ст. Чертковская |  |  | 0 | 5 | - | При ФАП |
| х. Великанов |  |  | 0 | 2 | - | При ФАП |
| Итого по сп |  |  | 0 | 27 | - | При ФАП |
| III. Учреждения культуры и искусства |
| Клубы посетительские |
| х. Парамонов | 80 | место | 300 | 70 | - | - |
| х.Старопетровский |  |  | 200 | 46 | - | - |
| ст. Чертковская |  |  | 0 | 30 | - | - |
| х. Великанов |  |  | 60 | 9 | - | - |
| Итого по сп |  |  | 560 | 156 | - | - |
| Библиотеки |
| х. Парамонов | 5 | тыс.ед. хранен. | 14 | 4 | - | - |
| х.Старопетровский |  |  | 5 | 3 | - | - |
| ст. Чертковская |  |  | 0 | 2 | - | - |
| х. Великанов |  |  | 0 | 1 | - | - |
| Итого по сп |  |  | 19 | 10 | - | - |
| IV. Физкультурно-спортивные сооружения |
| Плоскостные сооружения |
| х. Парамонов | 700 | м2 | 7000 | 616 | - | - |
| х.Старопетровский |  |  | 5000 | 407 | - | - |
| ст. Чертковская |  |  | 6000 | 262 | - | - |
| х. Великанов |  |  | 0 | 81 | - | 830 |
| Итого по сп |  |  | 18000 | 1365 | - | 830 |
| Спортивные залы общего пользования |
| х. Парамонов | 60 | м2 площ. пола зала | 171,8 | 53 | - | - |
| х.Старопетровский |  |  | 0 | 35 | - | - |
| ст. Чертковская |  |  | 0 | 22 | - | - |
| х. Великанов |  |  | 0 | 7 | - | - |
| Итого по сп |  |  | 171,8 | 117 | - | - |
| V. Объекты торговли и общественного питания |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров |
| х. Парамонов | 300 | м2 торг. площади | 500 | 264 | - | - |
| х.Старопетровский |  |  | 350 | 174 | - | - |
| ст. Чертковская |  |  | 150 | 112 | - | - |
| х. Великанов |  |  | 50 | 35 | - | - |
| Итого по с п |  |  | 1050 | 585 | - | - |
| Предприятия общественного питания |
| х. Парамонов | 40 | Посад. место | 0 | 35 | - |  |
| х.Старопетровский |  |  | 0 | 23 | - |  |
| ст. Чертковская |  |  | 0 | 15 | - |  |
| х. Великанов |  |  | 0 | 5 | - |  |
| Итого по сп |  |  | 0 | 78 | - |  |
| VI. Учреждения бытового и коммунального обслуживания |
| Кладбища |
| х. Парамонов | 0.24 | га | 1.45 | 0.21 | 0,6 | новое |
| х.Старопетровский |  |  | 0.44 | 0.14 | 0,62 | расширение |
| ст. Чертковская |  |  | 4.50 | 0.09 | - | - |
| х. Великанов |  |  | 0.63 | 0.03 | 0,43 | расширение |
| Итого по сп |  |  | 7.02 | 0.47 | 1,65 |  |
| VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| Административно-управленческие учреждения |
| х. Парамонов | 1 | объект | 1 | 1 | - | - |
| х.Старопетровский |  |  | 0 | 0 | - | - |
| ст. Чертковская |  |  | 0 | 0 | - | - |
| х. Великанов |  |  | 0 | 0 | - | - |
| Итого по сп |  |  | 1 | 1 | - | - |
| Отделения сбербанка |
| х. Парамонов | 0.5 | объект | 1 | 1 | - | - |
| х.Старопетровский |  |  | 0 | 0 | - | - |
| ст. Чертковская |  |  | 0 | 0 | - | - |
| х. Великанов |  |  | 0 | 0 | - | - |
| Итого по сп |  |  | 1 | 1 | - | - |
| Отделения связи |
| х. Парамонов | 1 на 0,5-6 тыс. жит. | объект | 1 | 1 | - | - |
| х.Старопетровский |  |  | 1 | 1 | - | - |
| ст. Чертковская |  |  | 0 | 0 | - | - |
| х. Великанов |  |  | 0 | 0 | - | - |
| Итого по сп |  |  | 2 | 2 | - | - |
| Отделения полиции |
| х. Парамонов | 1 | объект | 0 | 1 | - | - |
| х.Старопетровский |  |  | 0 | 0 | - | - |
| ст. Чертковская |  |  | 0 | 0 | - | - |
| х. Великанов |  |  | 0 | 0 | - | - |
| Итого по сп |  |  | 0 | 1 | - | - |

5.4. Организация производственных территорий

Производственные территории в Парамоновском  сельском поселении представлены производственными территориями по хранению и первичной переработке сельскохозяйственной продукции( зерносклады, зернотоки) в хуторах Парамонов, Старопетровский, Великанов, станице Чертковской. Теплицами и небольшой птицефермой в х.Старопетровском. Машино-тракторными мастерскими в хуторах Парамонов,Старопетровский,станице Чертковской.

Многие фермы в настоящее время не функционируют.

Предложения по развитию производственных территории

Парамоновского сельского поселения:

- упорядочение и благоустройство территорий существующих производ-ственных и коммунально-складских предприятий, организация к ним асфальтированных подъездов;

- резервирование территорий для размещения новых предприятий сельскохозяйственного производства, малого бизнеса, предпринимательства, объектов строительного комплекса; коммунального назначения как на месте неработающих в настоящее время производств, так и на новых территориях.

Предложения по организации производственных территорий отражены на чертеже «Генеральный план развития Парамоновского сельского поселения», «Схема градостроительной реорганизации производственных территорий Схема транспортной инфраструктуры», М 1:25000;

Схема транспортной инфраструктуры

- Организация транспортной инфраструктуры.

  - 6.1. Анализ существующего положения.

Автомобильные дороги.

Каркас автомобильных дорог Парамоновского сельского поселения составляют региональная, межмуниципальные и местные автомобильные дороги общего пользования, связывающие элементы сложившейся системы расселения.

Основной автодорогой, проходящей по территории поселения, является участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения Р 61-14.1     г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 82 + 400.

Данная автодорога обеспечивает связь поселения с областным центром, районным центром и соседними поселениями.

По территории поселения проходят автодороги межмуниципального значения:

- ММ 61-209 подъезд от автомобильной дороги «г. Морозовск – г. Цимлянск –

г. Волгодонск» к х. Парамонов. Продолжением автодороги является автодорога местного значения МЗ61-24-7 с аналогичным названием;

- ММ 61-312 подъезд от автомобильной дороги «г. Морозовск – г. Цимлянск -                      г. Волгодонск» к ст. Маркинская (Цимлянский район).

Перечень автомобильных дорог местного значения, проходящих по территории поселения:

- МЗ61-24-8 подъезд от автомобильной дороги «г. Морозовск – г. Цимлянск -                     г. Волгодонск» к х. Александров;

- МЗ61-24-9 подъезд от автомобильной дороги «г. Морозовск – г. Цимлянск -                     г. Волгодонск» к х. Старопетровский;

- МЗ61-24-10 подъезд от автомобильной дороги «г. Морозовск – г. Цимлянск -                     г. Волгодонск» к ст. Чертковская;

- МЗ61-24-30 подъезд от автомобильной дороги «г. Морозовск – г. Цимлянск -                     г. Волгодонск» к х. Великанов.

По территории поселения проходит подъезд от автодороги «г. Морозовск -   г. Цимлянск – г. Волгодонск» к х. Железнодорожный Маркинского сельского поселения Цимлянского района.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории поселения составляет 43,9 км, в том числе:

- регионального значения – 24,6 км;

- межмуниципального значения – 2,34 км;

- местного значения – 16,96 км.

Все автомобильные дороги общего пользования имеют асфальтобетонное покрытие. Плотность автодорог составляет 145,3 км на 1000 кв. км. (без учета плотности улично-дорожной сети населенных пунктов). В среднем по Ростовской области данный показатель составляет 134 км на 1000 кв. км.

Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов населенного пункта с его центром и между собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также транспортные связи сельского поселения с прилегающими территориями.

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы, улицы в жилой застройке (основные, второстепенные, проезды), хозяйственные проезды, скотопрогоны.

Главными и основными транспортными улицами населенных пунктов являются:

- х. Парамонов: главная – ул. Центральная, основные транспортные – ул. Заречная, ул. Молодежная;

- х. Великанов – ул. Великанова;

- х. Старопетровский: главная – ул. Лютиковая, основные транспортные –                  ул. Абрикосовая, ул. Ветеранов, ул. Степная;

- ст. Чертковская: главная – ул. Степная, основная транспортная – ул. Заречная.

Состояние улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения

Таблица 20

| № | Населенный пункт | Общая протяженность улично-дорожной сети, пкм | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с асфальто-бетонным покрытием, пкм | с щебеночным покрытием, пкм | грунтовые, пкм |
| 1 | х. Парамонов | 19,1 | 6,2 | - | 12,9 |
| 2 | х. Великанов | 3,2 | 1,2 | - | 2 |
| 3 | х. Старопетровский | 5 | 3,4 | 0,4 | 1,2 |
| 4 | ст. Чертковская | 5,2 | 1,7 | - | 3,5 |
|  | Всего | 32,5 | 12,5 | 0,4 | 19,6 |

Автомобильный транспорт.

В условиях социально-экономических преобразований значимость автомобильного транспорта в транспортной системе поселения постоянно возрастает. Быстрыми темпами растет его вклад в обеспечение мобильности населения.

Структура и численность автомобильного парка

Парамоновского сельского поселения

Таблица 21

| № | Вид транспорта | Численность автопарка, авт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Легковой | 428 |
| 2 | Грузовой | 68 |
| 3 | Автобусы | 1 |
|  | Всего по поселению | 497 |

Одним из важнейших показателей, определяющих развитие транспортной инфраструктуры, является уровень автомобилизации. Он определяется как отношение количества зарегистрированных транспортных средств к общему количеству жителей. Уровень автомобилизации Парамоновского сельского поселения по состоянию на 2011 год составляет 236 автомобилей на 1000 жителей, в том числе легковых – 204 автомобиля на 1000 жителей.  По данным Ростовстата количество легковых автомобилей на 1000 человек в Морозовском районе составляет 221 автомобиль. В среднем по Ростовской области данные показатели составляют 275 и 209 автомобилей на 1000 жителей соответственно.

В поселении действует пригородный автобусный маршрут «Морозовск – Парамонов», который обслуживает ИП Калуга В.Б.

В местах примыканий подъездов к х. Парамонов, х. Великанов и ст. Чертковской от автодороги  г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск расположены остановочные пункты для посадки-высадки пассажиров, оборудованные павильонами, которые используются населением при движении на транзитных автобусных маршрутах.

Предприятия, осуществляющие грузовые перевозки отсутствуют.

Внутреннего пассажирского транспорта в поселении нет.

Железнодорожный транспорт.

По территории Парамоновского сельского поселения проходит участок железнодорожной линии Морозовск – Волгодонск (протяженность в границах поселения составляет около 5 км). Ближайшая станция расположена в х. Железнодорожный Цимлянского района. В настоящее время данная линия не функционирует.

Транспортная инфраструктура.

На территории Парамоновского поселения отсутствуют автозаправочные станции (АЗС) и станции технического обслуживания (СТО).

Ближайшая АЗС расположена в х. Малая Хлоповая (Широко-Атамановское поселение). Ближайшая СТО расположена в г. Цимлянск.

Искусственные транспортные сооружения на территории поселения представлены железобетонными автодорожными мостами.

Таблица 22

| № | Место расположения | Пересекаемое препятствие | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога Р 61-14.1 г. Морозовск - г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0 + 000 - км 82 + 400. | Р. Кумшак | 50 |
| 2 | х. Парамонов, ул. Заречная | р. Кумшак | 40 |

Анализируя сложившийся транспортный комплекс Парамоновского сельского поселения и транспортное обслуживание населения можно сделать выводы о их развитии:

- все автомобильные дороги общего пользования на территории поселения имеют асфальтобетонное покрытие, но в то же время данные автодороги в большинстве случаев не соответствуют нормативным параметрам (ширина проезжей части и обочины, сцепные свойства дорожного покрытия, прочность дорожной одежды, наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения и др.);

- часть улично-дорожной сети населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии;

- обслуживание поселения местными пассажирскими перевозками полностью удовлетворяет потребности населения;

- не развита транспортная инфраструктура (отсутствуют АЗС, СТО).

  - 6.2  Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

Проектом предлагается ряд следующих мероприятий по модернизации дорожной сети поселения:

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием х. Старопетровский – х. Александров (Знаменское сельское поселение), протяженностью в границах поселения около 5,0 км. Данное предложение принято согласно схемы территориального планирования Морозовского района, разработанной ОАО «Гипрогор» в составе работы «Волгодонская система расселения».

Улично-дорожная сеть на территории Парамоновского сельского поселения формируется во взаимной увязке с внешними транспортными связями.

Проектом предлагается ряд мероприятий по модернизации улично-дорожной сети:

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- проектом предлагается строительство дорог в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием;

- доведение технических параметров улиц до соответствия их назначению;

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать муниципальную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

Схема планируемых работ по устройству улично-дорожной сети населенных пунктов приведена в графической части проекта.

После модернизации прогнозируемая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов может составить:

- х. Парамонов – 22,1 км;

- х. Великанов – 3,1 км;

- х. Старопетровский – 7,3 км;

- ст. Чертковская – 7,2 км.

Транспортная инфраструктура.

Существующий уровень автомобилизации Парамоновского сельского поселения в настоящее время составляет 204 легковых автомобиля на 1000 жителей.

Согласно нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области уровень автомобилизации на расчетный срок рекомендуется принимать до 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

В соответствии с прогнозируемыми уровнем автомобилизации и численностью населения, количество легковых автомобилей в Парамоновском сельском поселении на расчетный срок может составить: 350*1950/1000=683 легковых автомобиля.

Согласно нормативам градостроительного проектирования в районе подъезда к  х. Парамонов от автодороги Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск предлагается разместить автозаправочную станцию на одну заправочную колонку и станцию технического обслуживания легковых автомобилей на два поста.

Проектом предлагается размещение в х. Парамонов, х. Великанов,                                     х. Старопетровский и ст. Чертковской остановочных пунктов, оборудованных павильонами, для посадки-высадки пассажиров.

Железнодорожный транспорт.

Согласно «Стратегии развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года» проектом предлагается восстановление путей участка Морозовская-Волгодонск для организации грузового движения в обход скоростного участка Лихая-Ростов (в рамках проекта организации скоростного движения на направлении  Москва-Адлер).

Пожарные депо.

На территории поселения на данный момент существует пожарное депо.

Пожарное депо размещается на территории поселения в соответствии с требованиями СниП 2.07-01-89* и «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», которым установлен порядок определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 мин, а в сельских поселениях 20 мин.

Обеспеченность пожарными машинами и площадь земельных участков пожарных депо рассчитаны в соответствии с НПБ 101-95. Необходимое количество специальных пожарных автомобилей на данный момент – 1 единица. Обеспеченность пожарными машинами депо определена из расчета 0,4 на 1000 жителей. Расчетное количество машин на I очередь – 1 машина, на расчетный срок – 1 машина.

В 2011г. в х.Парамонов было построено пожарное депо на 2 пож. автомобиля.

Транспортная связь пождепо с поселками осуществляется частично по одной из главных поселковых улиц и затем – по межпоселковым дорогам местного значения с асфальтовым покрытием.

Таблица 23

| Населённый пункт | Расстояние от пожарного депо до хуторов, км | Временные затраты на перемещение, если средняя скорость передвижения техники 60 км/ч, мин. |
| --- | --- | --- |
| Х.Парамонов | - | Пожарное депо на 2 автомобиля |
| х.Старопетровский | 14 | 14.0 |
| х.Великанов | 18,4 | 18.0 |
| Ст. Чертковская | 12,6 | 13.0 |

Согласно таблице 23 время прибытия подразделения к месту вызова в сельском поселении соответствует нормативным показателям.

Схема функционального зонирования

  - Функциональное зонирование территории.

Основные понятия, используемые в проекте

ЗОНИРОВАНИЕ – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территории с определением видов преобладающего функционального использования установленных зон.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ( функциональное назначение) ТЕРРИТОРИИ- установленное планировочной градостроительной документацией направление использования территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности. Территория относится к одному из типов функциональных зон, если более 25% его площади занимают участки обозначенного назначения.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ- определенная планировочной градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, обуславливающих ее использование в соответствии с функциональным назначением.

Установленное функциональное назначение территорий существующей застройки и территорий предлагаемых к освоению, является юридическим инструментом использования территории при осуществлении градостроительной деятельности

В пределах Парамоновского сельского поселения выделены следующие функциональные зоны:

1.	Зоны населенных пунктов

2.	Зоны ведения сельскохозяйственной деятельности

3.	Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры

4.	Зоны природных ландшафтов и рекреации

5.	Зоны специального назначения

6.	Зоны с особыми условиями использования

К зоне населенных пунктов относятся территории в границах населенных пунктов сельского поселения;

К зоне ведения сельскохозяйственной деятельности относятся территории сельскохозяйственного назначения:

- пашни;

- естественные кормовые угодья (пастбища) ;

- многолетние насаждения (лесополосы, территории лесного фонда);

- территории садово – огороднических объединений;

- территории предприятий для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием основной функции;

К зоне природных ландшафтов и рекреации относятся водные объекты, лесные территории,территории активного рекреационного использования, территории сохранения природных ландшафтов (естественная степная и кустарниковая растительность балочной сети), зона воспроизводства средозащитных лесов;

К зоне инженерно-транспортной инфраструктуры относятся территории объектов железнодорожного транспорта с включением объектов инфраструктур, связанных с обслуживанием основной функции, .территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры сельского поселения;

К зоне специального назначения относятся территории, кладбищ, свалок, скотомогильников.

К зоне с особыми условиями использования относятся территории санитарно-защитных зон, зоны охраны объектов археологии, охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной инфраструктуры, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; водоохранные зоны, зоны прибрежных защитных полос реки Кумшак, береговые полосы водных объектов.

Границы функциональных зон.

Деление территории отражено на «Схеме функционального зонирования территории», исходя из проектных решений по преобразованию планировочной структуры сельского поселения и соответственно функциональному назначению его территорий.

При определении границ учтены:

-  отводы земельных участков, зарегестрированные в государственном земельном кадастре на момент разработки генерального плана и их целевое использование.

-  основные структурные элементы города – автодороги с их придорожными полосами, полосы отвода железных дорог, коридоры магистральных инженерных сетей, массивы зеленых насаждений и др.

Выводы:

Материалы раздела «Функциональное зонирование территории» являются основой для последующей разработки градостроительного зонирования-« Правил землепользования и застройки Парамоновского сельского поселения»- базового юридического инструмента регулирования отношений по поводу использования, строительного обустройства земельных участков и иных объектов недвижимости.

Материалы «Функционального зонирования территории» по генеральному плану ПСП позволяют путем разработки нормативно-правовых документов обеспечить:

-   условия формирования сельского поселения в соответствии с перспективами его развития, определенными в генеральном плане;

-   регулирование процесса землепользования;

-   рациональное использование природных, экономических, рекреационных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур.

Схема инженерной инфраструктуры

  - Инженерно-техническая инфраструктура.

8.1. Оценка современного состояния.

8.1.1. Водоснабжение.

Источником водоснабжения населенных пунктов Парамоновского сельского поселения  являются подземные воды участка недр расположенного, в Чирском гидрогеологическом районе Донецко-Донского артезианского бассейна. Подземные воды приурочены к Каневско-бучакским отложениям палеогена. Для добычи подземных вод, с целью водоснабжения населения хуторов Парамонов, Старопетровский, Великанов, станицы Чертковская, МУП «Парамоновское ЖКХ» оформлены лицензии на пользование недрами №№ 023362-02365, сроком действия до 10 марта 2031 года. В пределах участков недр эксплуатационные запасы подземных вод, прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют.

Централизованными системами водоснабжения оборудованы все населенные пункты сельского поселения. Подача воды в системы водоснабжения населенных пунктов осуществляется из артезианских скважин, расположенных на территории населенных пунктов. В артезианских скважинах установлены глубинные насосы марки ЭЦВ 6,5- 10-140, ЭЦВ 10-10-140, ЭЦВ 16-1—140.

Согласно представленному протоколу лабораторных испытаний № 2845 от 7 июля 2011 года, утвержденного  заместителем главного врача филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в городе Белая Калитва», исследованные пробы воды, отобранные из разводящих сетей водопровода в хуторах Парамонов, Старопетровский, Великанов, станицы Чертковская по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Источником наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети установлены   водонапорные  башни объемом баков 25м3. В баке водонапорной башни хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. Обеззараживание воды производится раствором хлорной воды, подаваемой в баки водонапорных башен. Системы водоснабжения в населенных пунктах построены в период с 1986 по 2006 годы и имеют разную степень износа.

Зоны санитарной охраны водозаборных скважин оборудованы  в соответствии с требованиями  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Характеристика водопроводных сетей  и сооружений представлена в таблице:

Таблица 24

| Наименование населенного пункта | Водозаборные скважины | Водонапор- ные башни | Водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коли-чест-во, шт | Производитель-ность, м3/сут | Коли-чест во, шт | Объ ем бака, м3 | Матери ал труб | Протяжен-ность, км | Сте-пень изно-са, % |
|  |  | Проектная | Факти-ческая |  |  |  |  |  |
| х.Парамонов | 3 | 480 | 160 | 2 | 25 | Сталь ПНД | 7,0 0,5 | 75 |
| х.Старопетровский | 2 | 540 | 160 | 3 | 25 | сталь | 6,2 | 85 |
| ст-ца Чертковская | 1 | 156 | 48 | 2 | 25 | Сталь | 2,8 | 85 |
| х.Великанов | 1 | 156 | 39 | 1 | 25 | Сталь | 1,7 | 85 |
| Итого: | 7 |  |  | 8 |  |  | 18,2 |  |

Информация о водопотреблении в поселении за 2010 г. Приведена в таблице:

Таблица 25

| Наименование населенного пункта | Количество присоединенных абонентов | Водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  | Улич- ные колон ки | Дворо- вые колон ки | Вводы в дом | Поднято воды | Реализовано воды |
|  |  |  |  | тыс.м3/ год | м3/сут | тыс.м3/ год | м3/сут |
| х.Парамонов | 7 | 45 | 142 | 63,8 | 175,0 | 58,03 | 159,0 |
| х.Старопетровский | 3 | 73 | 93 | 43,8 | 120,0 | 43,8 | 120,0 |
| ст-ца Чертковская | 2 | 25 | 59 | 21,3 | 58,0 | 14,23 | 39,0 |
| х.Великанов | 1 | 12 | 21 | 21,3 | 58,0 | 14,23 | 39,0 |
| Итого: | 13 | 155 | 315 | 150,2 | 411,0 | 130,29 | 357,0 |

Процент обеспеченности централизованным водоснабжением населения составляет:

- х.Парамонов – 54%;

- х.Старопетровский  – 41%;

- ст-ца Чертковская – 73%;

- х.Великанов  – 58%.

Удельное среднесуточное за год водопотребление на одного жителя   из централизованных систем водоснабжения составляет:

- х.Парамонов – 169 л/сут;

- х.Старопетровский  – 186 л/сут;

- ст-ца Чертковская – 101,0 л/сут;

- х.Великанов  – 295 л/сут.

8.1.2. Водоотведение.

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование жилых зданий и объектов общественного назначения Киианойется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места.

8.1.3. Газо- и теплоснабжение.

На момент разработки генерального плана газифицированы все населенные пункты сельского поселения, источником газораспределения для которых является АГРС Старопетровская, расположенная в районе хутора Старопетровский. По газопроводу-отводу диаметром 200 мм  АГРС подключена к магистральному  газопроводу г.Волго-донск-1 диаметром 500 мм давлением 5,4 Мпа.

Подача газа от АГРС в хутор Старопетровский осуществляется по межпоселковому газопроводу высокого давления I категории. В юго-восточной части хутора установлен ГГРП, в котором происходит снижение давления газа с 1,2 МПА до 0,6 Мпа. От ГГРП, газ по межпоселковым газопроводам высокого давления II категории подается в хутора Парамонов, Великанов, станицу Чертковская, в которых расположены ГРП для снижения давления газа с высокого до низкого. От ГРП газ подается в газораспределительную сеть населенных пунктов. К газопроводам низкого давления подключено газоиспользующее оборудование потребителей. Степень газификации населенных пунктов составляет:

- х.Парамонов – 58%;

- х.Старопетровский – 100%;

- ст.Чертковская – 75%;

- х.Великанов -61%.

Общая протяженность уличных газораспределительных сетей в поселении составляет 39,7 км, в том числе:

- высокого давления – 26,7 км;

- низкого давления 13 км.

Основным потребителем природного газа в поселении является население, которое использует газ на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, не газифицированного – от печей на твердом топливе. Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели. Для пищеприготовления в не газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе. По сведениям, представленным администрацией сельского поселения годовое потребление газа в 2010 году составило 2040,6 тыс.м3/год.

8.1.4. Электроснабжение.

Источником электроснабжения населенных пунктов Парамоновского сельского поселения является трансформаторная подстанция  ПС 110/35/10 кВ «Черкассы» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», расположенная на территории Цимлянского района. От подстанции, по сети линий ВЛ-10 кВ напряжение подается в хутора Старопетровский, Парамонов, Великанов, станицу Чертковскую на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Эксплуатацию электрических сетей и подстанций на территории поселения осуществляет Морозовский РЭС ПО «Северо – восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго.

Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов. Это связано с постоянным ростом электрификации быта сельского населения и отставанием от этого процесса работ по реконструкции линий 10 и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Информация об установленных трансформаторах и фактической нагрузке представлены в таблице:

Таблица 26

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установлен-ная мощность трансформаторов Sуст. В том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА | Допус тимая мощ ность Sдоп, МВА | Суммарная полная мощ-ность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмакс, МВА | Фактический резерв мощности | Заключе ние по фактическому резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sуст. | Т-1 | Т-2 |  |  | Sрез, МВА | Ррез, МВт |  |
| ПС 110/35/10 кВ «Черкассы» | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 2,58 | 7,40 | 6,88 | открыт |

По информации, представленной администрацией сельского поселения, потребление электрической энергии в поселении за 2010 год составило 1.866 млн.кВт.час, в том числе населением 1,058 млн.кВт.час.

8.1.5. Системы связи.

Телефонная связь.

# На территории Парамоновского сельского поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет Морозовский ЛТУ  Каменск – Шахтинского УЭС Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». Станции имеют выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком». Параметры действующих в поселении АТС фиксированной связи представлены в таблице:

Таблица 27

| Населенный пункт, адрес | Тип АТС | Монтиро-ванная введенная емкость | Задействованная абонентская емкость | Телефонная плотность номеров на 100 человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Парамонов, ул.Центральная,28 | АТСК-50/200 Протон-ССС | 100 10 | 83 7 | 9,6 |
| х.Старопетровскийул.Абрикосовая,29 | АТСК-50/200 | 100 | 80 | 12,4 |
| ст.Чертковская, ул.Степная,24 | АТСК-50/200 | 50 | ст. Чертковская- 20 номеров х.Великанов- 7 номеров | 5,3 |
| Итого по поселению: |  | 260 | 197 | 9,3 |

Телефонная  плотность номеров на 100 человек в поселении ниже показателей, определенных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года».

Для присоединения абонентских устройств к АТС, в границах населенных пунктов поселения проложены линии связи, в основном, в воздушном исполнении.

На территории поселения оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет по технологии ADSL. В настоящее время обеспечение возможности доступа в Интернет является основным фактором спроса на установку телефонов и соответственно развития системы фиксированной связи.

Схема размещения линий связи представлена в графической части проекта генерального плана поселения.

На территории поселения действуют 4 оператора мобильной связи: ОАО «Мегафон», ОАО МТС, «Билайн». Теле2. В настоящее время покрытие территории поселения сетью различных операторов неравномерно. Все операторы оказывают полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет.

Телевидение.

Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием всех основных  телеканалов 1 канал, Россия 1, РенТВ, ТНТ, Твцентр, ВТВ.  В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Почтовая связь.

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Морозовского района является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС РО). В сельском поселении имеется 2 почтовых отделения, которые расположены в хуторах Парамонов по ул.Центральная,28, Старопетровский по ул.Абрикосовая,29 и обслуживаются Морозовским почтамтом. Отделения почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

8.2. Проектные решения.

Настоящий раздел проекта генерального плана Парамоновского сельского поселения выполнен на основании следующих показателей, определенных в задании отдела территориально-градостроительного проектирования.

Данные по населению:

Таблица 28

| Населенный пункт | Население, чел. |
| --- | --- |
|  | Существующее | Расчетный срок |
| х.Парамонов | 939 | 880 |
| х.Старопетровский | 645 | 581 |
| ст.Чертковская | 386 | 374 |
| х.Великанов | 132 | 115 |
| Итого по поселению: | 2102 | 1950 |

Данные по жилищному фонду:

Таблица 29

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд, тыс.м2 |
| --- | --- |
|  | Существующий | Сохраняемый | Новое строительство |
| Индивидуальные жилые дома | 35,64 | 35,64 | 0,35 |
| Малоэтажные многоквартирные жилые дома (1-3 этажа) | 9,2 | 9,2 | - |
| Итого по сельскому поселению: | 44,84 | 44,84 | 0,35 |

При разработке раздела были использованы следующие материалы:

1. Территориальная комплексная  схема градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанная ФГУП РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-Петербург, 2004 год.

2. Схема территориального планирования Морозовского района, разработанная  ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», г.Москва, 2008 г.

3. Материалы, предоставленные администрациями Морозовского района и Парамоновского сельского поселения, организациями, эксплуатирующими системы инженерно-технического обеспечения в сельском поселении, а также информация, полученная в результате натурных обследований.

4. Областная долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 г., утвержденная постановлением Администрации Ростовской области № 186 от 16.09.2010 г.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования, при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство.

Предлагаемые в проекте генерального плана схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Проектом генерального плана прогнозируется, что на расчетный срок весь жилищный фонд и объекты общественного назначения в поселении будут оборудованы централизованным водоснабжением с вводами в здания.

8.2.1. Водоснабжение.

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по населенным пунктам в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 160л (табл.1 СниП 2.04.02-84*), которое включает в себя расходы воды  на  хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СниП 2.04.02.84*). Результаты расчетов водопотребления по населенным пунктам на расчетный срок сведены в таблицу.

Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водопотребления в поселении на расчетный срок приведен в таблице:

Таблица 30

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водопотребления на одного жителя, л/сут | Численность населе ния, чел | Водопотребление, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.-питьевые нужды | Полив | Сельскохозяйст-венные нужды 10% | Неуч тенные расхо ды 10% | Всего, м³/сут |
| х.Парамонов | 160,70 | 880 | 141,0 | 61,0 | 14,0 | 14,0 | 230,0 |
| х.Старопетровский | « | 581 | 93,0 | 40,0 | 9,0 | 9,0 | 151,0 |
| ст.Чертковская | « | 374 | 60,0 | 26,0 | 6,0 | 6,0 | 98,0 |
| х.Великанов | « | 115 | 18,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 28,0 |
| Итого по поселению: | 1950 | 312,0 | 135,0 | 30,0 | 30,0 | 507,0 |

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно – питьевые нужды населения генеральным планом предлагается выполнение разведочных работ на участке недр, расположенных в пределах территории Парамоновского сельского поселения, подсчет эксплуатационных запасов подземных вод и проведение государственной экспертизы материалов подсчета запасов.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения:

1. Выполнение в хуторах Парамонов, Старопетровский, Великанов, станице Чертковской работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома. При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов. Выполнение работ по замене глубинных насосов в  существующих артезианских скважинах, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющих большой процент износа.

2. Строительство вторых артезианских скважин в станице Чертковской и хуторе Великанов, строительство второй водонапорной башни в  хуторе Великанов.

3. Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом   30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

4. Оборудование зон санитарной охраны существующих водонапорных башен и проектируемых объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

## Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

После утверждения генерального плана, рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения в поселении, в дополнение к существующей поселковой  целевой программе по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- установка приборов учета потребления воды;

- реконструкция водопроводных сетей;

-применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения

затрат на электроэнергию;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

8.2.2. Водоотведение.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СниП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (п.2.1. табл.3 СниП 2.04.03-85).

Результаты расчетов водоотведения по населенным пунктам на расчетный срок сведены в таблицу:

Таблица 31

| Населенный пункт | Удельная норма водоотведения на одного жителя, л/сут | Численность населения, чел | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-бытовые нужды | Сельскохозяйственные нужды 10% | Неучтен-ные расходы 10% | Всего |
| х.Парамонов | 160,70 | 880 | 141,0 | 14,0 | 14,0 | 169,0 |
| х.Старопетровский | -«- | 581 | 93,0 | 9,0 | 9,0 | 111,0 |
| ст.Чертковская | -«- | 374 | 60,0 | 6,0 | 6,0 | 72,0 |
| х.Великанов | -«- | 115 | 18,0 | 1,0 | 1,0 | 20,0 |
| Итого по поселению: | 1950 | 312,0 | 30,0 | 30,0 | 372,0 |

Проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем канализации в хуторах Парамонов, Старопетровский, Великанов, станице Чертковской с очисткой стоков на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Проектом предлагается размещение ЛОС на следующих территориях:

- х.Парамонов – 1 ЛОС в северо-западной части хутора, отвод очищенных стоков в реку Кушмак;

- х.Старопетровский  – 1 ЛОС в северо-западной  части хутора, отвод очищенных стоков в пруд Центральный;

- ст.Чертковская – 1 ЛОС в южной части станицы , отвод очищенных стоков в реку Кушмак;

- х.Великанов – 1 ЛОС в юго-восточной части хутора, отвод очищенных стоков в реку Кушмак.

Предварительные предложения по размещению ЛОС даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами. Для уменьшения глубины заложения канализационных трубопроводов  предлагается строительство  автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности диаметром 1,5-2.0 м,

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией, после утверждения генерального плана поселения, в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

8.2.3. Газо- и теплоснабжение.

Проектом генерального плана на расчетный срок прогнозируется уменьшение численности населения, проживающего в населенных пунктах поселения и незначительный рост объемов строительства жилья. Учитывая это обстоятельство, прогнозируемые объемы потребления природного газа на нужды пищеприготовления, отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для жилых и общественных зданий на территории поселения предлагается принять в соответствии с показателями, определенными   расчетной схемой газоснабжения  Морозовского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год.) и откорректированной в августе 2009 года.

Объем потребления газа, определенный схемой для сельского поселения приведен в таблице:

Таблица 32

| Годовые расходы, тыс.м3 | Максимальные часовые расходы, м3/час |
| --- | --- |
| Индивид. и ком.быт. нужды | Отопление | С/х нужды | Итого | Индивид. и ком.быт. нужды | Отопление | С/х нужды | Итого |
| х.Парамонов |
| 224,1 | 956,5 | 826,4 | 2007,0 | 125 | 498 | 413 | 1036 |
| х.Великанов |
| 33,0 | 140,9 | - | 173,9 | 18 | 73 | - | 91 |
| х.Старопетровский |
| 170,0 | 725,1 | 626,6 | 1521,7 | 94 | 378 | 313 | 785 |
| ст.Чертковская |
| 89,8 | 383,0 | - | 472,8 | 50 | 199 | - | 249 |
| Итого: |
| 516,9 | 2205,5 | 1453,0 | 4175,4 | 287 | 1148 | 726 | 2161 |

Проектом предлагается выполнить 100% газификацию всех населенных пунктов сельского поселения. Расчетные схемы газоснабжения населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения и уточнения расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения.

Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование Кивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение Кииа-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

8.2.4. Электроснабжение

Проектом генерального плана не предусматриваются изменения в принципиальной схеме организации электроснабжения в населенных пунктах  поселения. Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимается равным 1,0% в год.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов.

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ.

8.2.5. Системы связи.

В целях развития систем связи на территории района, предлагается выполнение следующих мероприятий:

- полная модернизация всех АТС с заменой аналогового оборудования на цифровое, что позволит повысить качество связи и расширить объем предоставляемых дополнительных услуг;

- замена существующих медных межстанционных линий связи на оптоволоконные;

- оборудование основных объектов общественного назначения и многоквартирных жилых домов по технологии FTTB («оптика в дом»), что позволит по кабелю предоставлять дополнительные услуги, включая радиовещание и телевидение;

- модернизация телетрансляционного оборудования для перехода на цифровое вещание до 2015г. В соответствии с общероссийской программой;

- развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

- развитие сетей операторов сотовой связи в целях увеличения зон покрытия.

Почтовая связь.

В целях развития почтовой связи на территории района, предлагается выполнение следующих мероприятий:

- оборудование отделений почтовой связи пунктами коллективного доступа в Интернет, а так же современными копировальными и факсимильными устройствами для оказания дополнительных услуг;

- проведение работ по капитальному ремонту (реконструкции) помещений ОПС в целях создания комфортных условий для персонала и клиентов.

9. Инженерная подготовка и вертикальная

планировка территории

Существующее положение.

Территория Парамоновского сельского поселения расположена в южной части  Морозовского района и находится в верховьях правого притока р.Дон –реки Кумшак, что предопределяет низкую водообеспеченность поселения.  В состав поселения входят населенные пункты: х. Парамонов – административный центр поселения, х. Великанов,  х. Старопетровский,  ст.Чертковская.

Река не имеет хозяйственного значения в связи с маловодностью и низким качеством воды. В летний период она  превращается в цепь водоемов  со стоячей водой.

В Парамоновском сельском поселении находится 5 гидротехнических сооружения, включённых в инвентаризацию 2006-2007г.г.

### В целях решения задач по защите территорий и населения области от вредного воздействия вод была разработана "Региональная программа обеспечения безопасности гидротехнических сооружений".

### В 2006-2007 годах научно-техническим центром "Геотехника" по заданию Ростоблкомприроды было проведено обследование и инвентаризация состояния ГТС водохозяйственных объектов Ростовской области.

По этим материалам была сформирована база данных ГТС водохозяйственных объектов Ростовской области. База данных представлена учетными карточками инвентаризации ГТС водохозяйственных объектов, реестрами ГТС муниципальных образований и топографическими картами М 1:200000, на которых условными знаками нанесены сооружения с инвентаризационными номерами.

Реестр ГТС водохозяйственных объектов, включенных в инвентаризацию 2006-2007 г.г.

по Парамоновскому сельскому поселению

Таблица №33

| № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Местоположение | Административная принадлежность территории створа ГТС и водохранилища (пруда) | Собственник | Эксплуа-тирующая организация | Функциональное назначение (использование) | Характеристика уровня безопас-ности эксплуата-ционного состояния ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетворительный, опасный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бассейн реки | река, балка | расстояние от ближайщего населенного пункта до створа ГТС |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1224030 | пруд "Ряска" балочный | Кумшак | балка Ряска | 5 км СЗ х. Парамонов | Морозовский район Парамоновское сельское поселение | бесхозяйное | док-ты в стадии оформления на администрацию с/п | неорганизованный отдых | пониженный |
| 1224036 | пруд "Верхневеликановский" балочный | Кумшак | балка Великанова | 6 км СЗ х. Великанов | Морозовский район Парамоновское сельское поселение | бесхозяйное | отсутствует | не используется | опасный |
| 1124042 | пруд "Парамоновский" балочный | Кагальник (Д) | река Белая - балка Петровская | 1,5 км СВ х. Старопетровский | Морозовский район Парамоновское сельское поселение | бесхозяйное | док-ты в стадии оформления на администрацию с/п | не используется | опасный |
| 1124043 | пруд "Центральный" балочный | Кагальник (Д) | река Белая - балка Петровская | СЗ окраина х. Старопетровский | Морозовский район Парамоновское сельское поселение | бесхозяйное | док-ты в стадии оформления на администрацию с/п | комплексное | неудовлетворительный |
| 1124044 | пруд балочный | Кагальник (Д) | река Белая - балка Петровская | 3 км СЗ х. Старопетровский | Морозовский район Парамоновское сельское поселение | бесхозяйное | отсутствует | не используется | опасный |

В сельском поселении находится 6 ГТС, не включённых в инвентаризацию 2006-2007 г.г:

ГТС № 1224032 – пруд русловой реки Кумшак, располагается на северо-западной окраине х.Парамонов, его назначение: водорегулирование, переезд, водопой, орошение;

ГТС № 1224033 – пруд русловой реки Кумшак, располагается в центральной части х.Парамонов, его назначение: водорегулирование, переезд, водопой;

ГТС № 1224034 – пруд балочный «Свинарский», располагается в 3,5 км юго-западнее х.Парамонов, его назначение: водопой скота;

ГТС № 1224035 – пруд русловой реки Кумшак, располагается на юго-восточной окраине ст.Чертковской, его назначение: водорегулирование,  водопой, орошение;

ГТС № 1224037– пруд русловой реки Кумшак, располагается на юго-восточной окраине х.Великанов, его назначение: водорегулирование, водопой, орошение;

ГТС № 1224046– пруд балочный, располагается в 5 км к юго-западу от х.Старопетровский, его назначение: неорганизованный отдых.

Абсолютные отметки рельефа территории поселения изменяются от 30м в долине р.Кумшак до 164м на водоразделе.

В пределах территории наибольшее развитие получили эрозионные ветровые и водные) и просадочные процессы.

Почвы поселения представлены темно-каштановыми и черноземами южными.

Просадочными являются суглинки полутвердые просадочные без примеси органических веществ. Толщина просадочного слоя составляет 3,0-10,5м. Просадка под действием собственного веса грунтов при замачивании может достигать 2,5см. Тип грунтовых условий по просадочности – I.

Грунтовые воды встречаются на глубине от 0,1 до 9,8м от поверхности земли. Сезонное колебание уровня грунтовых вод возможно в пределах 1,5-2,0м.

По сейсмической опасности территория сейсмически не опасна.

Проектные предложения.

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно – гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СниП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СниП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана территорий, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке населенных пунктов:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

вертикальная планировка;

организация водостоков.

Защита от опасных физико-геологических процессов:

противоэрозионные мероприятия;

мероприятия по борьбе с просадочностью;

Благоустройство прибрежной территории.

Агролесомелиорация.

9.1. Организация поверхностного стока и

улучшение санитарного состояния территории.

Вертикальная планировка

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр.

На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки  в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов. До выполнения планировочных работ на новых территориях предусмотреть  срезку растительного грунта.

Ниже представлена характеристика  вертикальной планировки каждого населенного пункта и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовке всей территории поселения, подлежащих уточнению на последующих стадиях проектирования.

Х. Парамонов

Хутор Парамонов – административный центр, расположен  в северной части поселения, на обоих берегах реки Кумшак.

Центральная часть селитебной  территории хутора компактно сосредоточена на правом берегу реки Кумшак. Остальная часть селитьбы фрагментарно размещается вдоль извилистых берегов реки в противоположных направлениях от центральной части.

Абсолютные отметки поверхности в хуторе: по правому берегу 80-57 м, по левому берегу 63-57м, отдельные части до 69м.

Рельеф территории хутора имеет волнистый характер с множеством  тальвегов и водоразделов.

Уклоны  по существующей застройке и на проектируемой территории в х.Парамонов имеют нормативные значения: от 4 до 74 промилле.

Центральная усадьба хутора условно разделена на два водосборных бассейна.

Водоотвод по территории хутора решается открытым способом, упорядочением существующей системы с использованием лотков, труб, мостков. В пониженных местах проектом предусматриваются два отстойных очистных сооружения  для механической очистки поверхностных стоков перед сбросом в реку  Кумшак.

Фрагментарные участки остальной застройки имею малые площади. Водоотвод решается также открытой системой, сброс поверхностных вод осуществляется без очистки в реку Кумшак.

На территории промплощадок устраиваются  локальные очистные сооружения от нефтепродуктов и пылевых осадков.

Эффект снижения концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов при отстаивании поверхностного стока в отстойных сооружениях в течении 1-2 суток может составлять 80-90%, растворенных органических веществ по БПК20 -60-80%, по ХПК-80-90%.

Очищенные поверхностные стоки возможно использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки в сельских населенных пунктах.

Х. Старопетровский

Хутор Старопетровский расположен в центрально-западной части поселения, на берегу пруда Центральный.

Рельеф хутора имеет волнистый характер, территория изрезана тальвегами.

Уклоны по существующей застройке и на проектируемой территории не превышают нормативные значения и изменяются от 4 до 44 промилле.

Водоотвод по территории населённого пункта решается открытым способом, упорядочением существующей системы с использованием лотков, труб, мостков. Поверхностный сток с территории населённого пункта перед сбросом в пруд очищается в отстойных сооружениях, расположенных в северо-западной и северо-восточной частях хутора.

На территории промплощадок устраиваются локальные очистные сооружения от нефтепродуктов и пылевых осадков.

Ст.Чертковская

Станица Чертковская расположена в центрально-восточной части поселения, на правом берегу реки Кумшак.

Рельеф территории станицы имеет постоянный волнистый характер.

Перепад отметок поверхности станицы Чертковская -  65-45 м.

Уклоны по существующей застройке и на проектируемой территории  имеют нормативные значения: от 4 до 59 промилле.

Водоотвод по территории населённого пункта решается открытым способом, упорядочением существующей системы с использованием лотков, труб, мостков.

Поверхностный сток с территории станицы перед сбросом в реку очищается в двух отстойных сооружениях, расположенных в северо-восточной и юго-восточной частях хутора.

На территории промплощадок устраиваются  локальные очистные сооружения от нефтепродуктов и пылевых осадков.

Х.Великанов

Хутор Великанов расположен в юго-восточной части поселения на правом берегу реки Кумшак.

Перепад отметок поверхности хутора – 40-50 м. Характер рельефа – волнистый с нормативными уклонами по существующей застройке и на проектируемой территории от 4 до 32 промилле.

Водоотвод по территории населённых пунктов решается открытым способом, упорядочением существующей системы с использованием лотков, труб, мостков.

Поверхностный сток с территории перед сбросом в реку очищается в  отстойном сооружении, расположенном в южной части хутора.

Подготовка просадочных территорий.

Явление просадочности пород, заключается в уменьшении их прочности при увлажнении и доуплотнении, сопровождаемым необратимым изменением структуры. Неравномерные просадки пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т. е образование деформаций.

I тип просадочности обусловлен грунтовыми условиями, при которых просадка происходит от внешней нагрузки и собственного веса.

Проектирование зданий и сооружений для строительства на просадочных грунтах при возможности их замачивания следует осуществлять с применением одного из принципов защиты:

а) устранения просадочных свойств грунтов в пределах просадочной толщи уплотнением их или закреплением;

б) прорезки просадочной толщи свайными фундаментами с передачей всей нагрузки и сил отрицательного трения проседающего грунта на подстилающие непросадочные грунты;

в) комплекса мероприятий, включающего частичное устранение просадочности грунтов основания и защиту слоя просадочных грунтов с неустраненной просадочностью от возможного замачивания, и конструктивные меры защиты, повышающие несущую способность зданий (сооружений) при деформационных воздействиях, вызванных замачиванием грунтов с неустраненными просадочными свойствами; выравнивание зданий (сооружений) или отдельных их элементов; водозащиту грунтов основания.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

9.2. Защита от опасных физико-геологических процессов.

Противоэрозионные мероприятия.

Выделяются первый и второй типы временных текущих вод, вызывающих плоскостную и линейную эрозии. Физико-геологические процессы, развитые на территории поселения, проявляются в виде  эрозионных (овражная и ветровая эрозия) и просадочных процессов. К формам эрозионно-денудационного расчленения следует отнести элементы древней (балки, лога, лощины, суходолы) и современной (борозды, рытвины, промоины, овраги) морфоскульптур. Скорость размыва оврагов может достигать 1,5 м/год.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел водоемов. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов. Посадки деревьев вдоль оврагов шириной от 6 до 15 м являются зелеными артериями поселения  и выполняют рекреационные функции.

Мероприятия по борьбе с оврагами и

противооползневые мероприятия.

При проектировании инженерной защиты от оползней и обвалов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомелиорации;

- закрепление грунтов.

Защита от ветровой дефляции.

На территории Парамоновского сельского поселения активно протекают ветровые процессы, чему благоприятствуют равнинный рельеф, незначительное количество атмосферных осадков, сильные ветры, отсутствие лесных массивов, а также высокая распаханность, разреженный растительный покров или его отсутствие в результате интенсивного выпаса скота и т.д. Характерными дефляционными формами рельефа являются котловины, вытянутые в направлении ветров восточных румбов диаметром до сотен метров и глубиной до десятков сантиметров. Дефляционные процессы проявляются и в виде выдувания пахотного слоя почвы и переноса эолового материала на значительные расстояния (до 3-5 тыс. км).

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Благоустройство искусственных водоемов

прибрежной территории.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству прибрежной территории:

- укрепление береговых участков;

- озеленение склонов и территории вблизи водоема;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранной зоне;

- очистка русла реки от антропогенных отложений, дноуглубление;

- упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки, обеспечение доступа к водоемам для их обслуживания и пользования.

Агролесомелиорация.

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон и зон отдыха.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок назначается в соответствии с почвенно-климатическими условиями на следующих стадиях проектирования.

Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия, направленные на устранение основных причин опасных геологических  процессов, разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

Мероприятия по обеспечению надежности и безопасности

гидротехнических сооружений

- определение собственников ГТС, числящихся бесхозяйными, а так же принятие решений по дальнейшему использованию, консервации или ликвидации этих сооружений;

-      обследование гидротехнических сооружений;

- выполнить первоочередные мероприятия по ремонту и восстановлению водохозяйственных объектов с целью обеспечения ГТС в технически исправном состоянии, обеспечивающем допустимый уровень риска аварий на них;

- провести комплектацию ГТС необходимой контрольно-измерительной аппаратурой, обеспечивающей ведение мониторинга на современном техническом уровне для получения своевременных данных о состоянии ГТС;

- выполнить комплекс мер, направленных на предупреждение  и снижение последствий при возникновении аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях, включая составление сценариев возможных аварий и зон их воздействия с нанесением на карты населенных пунктов  и  объектов экономики, подвергающихся затоплениям в результате аварии на ГТС;

- повысить качество и эффективность обучения, и повышение квалификации эксплуатационного персонала.

Необходимые мероприятия должны быть приняты Администрацией сельского поселения после проведения требуемых изысканий и принятия экономически выгодных решений.

9.3 Санитарная очистка территории.

Существующее положение.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

В настоящее время на территории сельского поселения планово-регулярную очистку территорий населённых пунктов осуществляет МУП «Парамоновское ЖКХ», имеющее в своём распоряжении трактор с прицепом и КУНом. Сбор отходов осуществляется из контейнеров в прицеп и транспортируются на свалку.

Основной объём ТБО вывозится на 3 санкционированные свалки:

х. Парамонов, в  640м на юго-запад от ул. Центральная, д60, площадь 0,5га;

х. Старопетровский, в 1,5км на восток от ул. Абрикосоваяая, д21, площадь 2,0га;

ст.Чертковская, в 2,0 км на северо-запад от ул. Заречнаяая, д.1, площадь свалки составляет 0,5га;

Вывоз жидких бытовых отходов из выгребных ям населенных пунктов сельских поселений, на существующее положение, осуществляется ассенизационными машинами в сливную станцию  очистных сооружений военного городка «ТЭКСЕР», расположенных с западной стороны города Морозовск.

Проектное предложение.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СниП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова, увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь  20%;  на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Ориентировочный годовой объем ТБО

Таблица 34

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Население, чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. | Ориентировочное расчетное накоп-ление отходов | Накопление с учетом утилизации 1очер.-20% Расч. срок-35% | Накопление с учетом уплотнения компакторами 1очер.в 4 раза Расч. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн м³/год | тонн м³/год | м³/год |
| Существующее положение 01.01.10г. | 2102 | 0,450 | 1,1 | 946 2312 |  |  |
| 1 очередь 2015г. | 2063 | 0,522 | 1,28 | 1077 2640 | 862 2112 | 528 |
| Расчетный срок 2030г. | 1950 | 0,813 | 1,99 | 1585 3880 | 1030 2522 | 420 |

Проектную вместимость полигона (Ет) определяют на расчетный период эксплуатации полигона

,

где Т – принимаемый срок эксплуатации полигона Т=20 лет (равен периоду реализации генплана)

У* и У**– удельные годовые нормы накопления ТБО на 1-й и последний годы эксплуатации полигона, м3/чел х год;

Н* и Н** – соответственно количество обслуживаемого полигоном населения на 1-й и последний годы эксплуатации полигона, чел.;

к1 – коэффициент, учитывающий уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона за срок Т,

к2 - коэффициент, учитывающий объем изолирующих слоев грунта (промежуточных и окончательного),  к2=1,22.

Проектная вместимость полигона ЕТ составит:

м³

Высота складирования ТБО принимается до 10 м.

Требуемая площадь полигона (Ф) определяется по формуле:

Ф= кЗ*Фус + Фдоп,

где к3 – коэффициент, учитывающий полосу вокруг участка складирования, к3=1,1;

Фус - площадь участка складирования, га;

Фдоп – площадь участка административно-хозяйственной зоны. Фдоп=0,1*Фус;

Площадь участка складирования находят из формулы определения объема пирамиды:

Фус= = (3к4*ЕТ)/Нпл,

где к4 – коэффициент, учитывающий снижение высоты пирамиды до заданной к4=0,5;

Для мусороперерабатывающей установки требуется 0,2га площади.

Таким образом необходимая площадь для размещения полигона составляет 0,66 га.

Схема очистки территории муниципального образования «Широко-Атамановское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования «Морозовский район» разработана ООО «Северокавказский институт экологического проектирования» г.Краснодар.

В данном проекте предлагается закрытие существующих санкционированных свалок с последующей  рекультивацией земель.

Проектом предлагается на расчетный срок вывоз ТБО – на новый межмуниципальный полигон ТБО, предположительное место размещения которого - 1 км северо-восточнее х. Павлов Широко-Атамановского сельского поселения, (Письмо администрации Морозовского района от 25.04.2011г. № 783).

Объем полигона  позволит принимать отходы населённых пунктов поселения. Допускается размещение площадок с бункерами накопителями для  временного хранения отходов  каждого населенного пункта.

На полигоне должны быть размещены: сортировочный узел, пакетирующий узел, а также небольшие перерабатывающие установки для получения вторичного промышленного сырья.

Уборка территории от мусора, смета, снега,

мытье усовершенствованных покрытий.

Существующее положение.

На данный момент механической уборкой территории поселения занимается МУП «Парамоновское ЖКХ».

Проектное предложение.

В Парамоновском сельском поселении необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СниП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг в год. В среднем количество смета по существующему положению –6.549 т, на  расчетный срок –8.457  т.

Мероприятия повышения уровня санитарного

состояния сельского поселения.

- Организовать водоотведение с территории объектов размещения ТБО согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- Организовать рациональный контроль, принимаемых отходов на сельских объектах размещения ТБО.

- Осуществлять вывоз жидких отходов с территорий неканализованных домовладений.

10. Мероприятия по охране окружающей среды.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития Парамоновского сельского поселения направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития производительных сил на данной территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Генеральным планом учтены природно-экологические и санитарно-гигиенические факторы, влияющие на принятие планировочных решений, объекты и территории, требующие охраны или соблюдения специальных режимов использования ( существования), выраженные в территориальном аспекте в виде зон с особыми условиями использования

Проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- внедрению новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установке и совершенствованию существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции ;

- разработке проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих предприятий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог поселения в направлении ее качественного улучшения: совершенствование технического состояния и обустройства

- поэтапному закрытию (на 1 очередь и расчетный срок) и рекультивации существующих и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов и вывоз мусора на межмуниципальный полигон ТБО, планируемый к размещению вблизи х.Павлов ;

- расширению площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Созданию зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленению улиц и санитарно-защитных зон.

Охрана поверхностных вод.

Проектом предлагается:

- благоустройство и расчистка русла р.Кумшак и прудов;

- благоустройство и расчистка русла р.Кумшак;

приведение прибрежной защитной полосы р.Кумшак и ее поймы в надлежащее санитарное состояние, упорядочение кварталов жилой застройки и установление регламентов на использование территорий земельных участков расположенных в границах береговой , прибрежной защитных полос и водоохраной зоны р.Кумшак в соответствии со ст.6,65 Водного кодекса РФ,

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

Регламенты использования территории водоохранных,

прибрежных защитных и береговых полос.

(Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г.)

Таблица 35

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Береговая полоса ( 20м – ст.6 Водного кодекса РФ) | -.Перекрывать доступ к водному объекту ( 20-метровая полоса вдоль реки Кумшак и прудов предназначена для общего пользования) | - Предназначена для общего пользования:передвижение и прибывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств) |
| Прибрежная защит-ная полоса (30-50 м в зависимости от уклона берега) | - Использование сточных вод для удобрения почв - размещение кладбищ, скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, мест захоронения взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - распашка земель; - движение и стоянка транспорта ( кроме специального) на дорогах, не имеющих твердого покрытия; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас с/х животных и организация для них летних лагерей, ванн; - проведение вырубки укрепительной зелени | - Проектирование, размещение. Строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуа-тация хозяйственных и иных объектов при условии оборудо-вания таких объектов сооружениями. Обеспечивающими охра-ну водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; - движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Водоохранная зона ( 200 м от береговой линии р.Кумшак; 100м – от б. Петровская, б. Великанова, б Нагольная; 50 м – от остальных балок,протяжённостью менее 10 км) | - Использование сточных вод для удобрения почв - размещение кладбищ, скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, мест захоронения взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспорта ( кроме специального) на дорогах, не имеющих твердого покрытия; - проведение вырубки укрепительной зелени |  |

Охрана подземных вод.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод, проектом предлагается:

- на всех существующих водозаборах (скважинах, колодцах, родниках) необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин, колодцев;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса.

Зона I пояса включает территорию артезианских скважин, площадку насосной станции 2 подъема, подающих трубопроводов по площадке водозабора.

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения. Зона II пояса- территория оконтуренная согласно произведенных расчетов (территория в виде эллипса, вытянутого с севера на юг на 2920м и с запада на восток- на 6860м);

- территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной  отмостки вокруг колодцев, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны

источников питьевого водоснабжения

(по СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4 и СНиП 2.04.02-84*)

Таблица 36

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 пояс ЗСО | - распашка земель; - все виды строительства; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; | - деятельность, связанная с эксплуатацией водозабора ; - рубки ухода и санитарные рубки |
| 2 пояс ЗСО | - закачка отработанных вод в подземные горизонты; - подземное складирование твердых отходов; - разработка недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. - размещение кладбищ, скотомогиль-ников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, и др. - применение ядохимикатов и удобрений; - рубка леса главного пользования и реконструкции | - санитарное благоустройство населенных пунктов; - организация поверхностного стока на КОС; - рубки ухода и санитарные рубки; - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпид-надзором; - купание, туризм, стирка белья, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при соблюдении специального режима |
| 3 пояс ЗСО | Отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям | - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпид-надзором; - использование химических методов борьбы с эвтофикацией водоемов - рубки ухода и санитарные рубки; - отведение сточных вод, отвечающих нормативам; - санитарное благоустройство населенных пунктов. |

Охрана почв.

Для сокращения содержания пыли в сельском поселении необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая хвойными.

Для оздоровления внутриселенных почв необходимо осуществить комплекс мероприятий, который включает замену почвенного слоя в особенно загрязненных участках, обработку почв гуматами (производные разложения органических веществ почв), связывающими тяжелые металлы и переводящими их в соединения, недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей.

В бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц сельского поселения для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ, в дыхательные пути и на кожу жителей поселения.

Организация санитарно-защитных зон.

Для благополучного сосуществования и дальнейшего улучшения экологической ситуации в сельском поселении проектом установлены следующие мероприятия по организации санитарно-защитных зон:

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производственных объектов (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

- реорганизация предприятий-загрязнителей с целью уменьшения СЗЗ ;

- организация санитарно-защитных зон до жилой застройки из пыле- и газоустойчивых насаждений вдоль автомобильных дорог;

- организация санитарных разрывов от линий электропередач и газопроводов до жилой застройки.

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории (запрет на строительство нового жилого фонда, увеличение норм жилобеспеченности, уменьшение тарифов по оплате за жилье (за счет предприятий).

Мероприятия по обеспечению эпидемиологической безопасности:

Проведение учета всех скотомогильников с использованием топографических способов обозначения их на местности, в том числе с определением географических координат;

По данным ветеринарной справки, предоставленной ГУ Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных и противоэпизоотическим отрядом» (№151 от 16.09.11), на территории Парамоновского сп находятся 4 скотомогильника: 2 скотомогильника северо-восточнее и юго-западнее хутора Парамонов ( на расстоянии 300м от жилой застройки), скотомогильник восточнее х.Старопетровский (400м от жилой застройки), скотомогильник западнее ст.Чертковская ( более 1км до жилой застройки)

Необходимо проведение обустройства скотомогильников в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации  и уничтожения биологических отходов (№13-7-2/469 от 04.12.1996г.)

На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за его пределы.

Необходимо выполнить проект ориентировочной СЗЗ  скотомогильников в районе х.Парамонов и х.Старопетровский с целью ее уменьшения т.к СЗЗ, принятая по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, накрывает кварталы жилой застройки .

Для обоснования изменения размеров санитарно-защитной зоны имеющихся скотомогильников, требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

Размер СЗЗ может быть изменен на основании утверждения обосновывающих материалов постановлением Главного государственного санитарного врача РФ.

Если уменьшение СЗЗ невозможно, следует выполнить консервацию скотомогильника и предусмотреть места захоронения трупов  животных (биотермических ям) на территории районного полигона ТБО.

Скотомогильник, расположенный западнее ст.Чертковской, соответствует нормативным расстояниям СЗЗ и остаётся действующим.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений ( установки мобильной связи, линии электропередач);

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

- постепенная замена линий электропередач(ЛЭП) на кабельные линии.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- обязательный контроль радиационной обстановки на территории поселения, т.к. оно находится в 100-километровой зоне Волгодонской АЭС;

- районирование территории поселения по вероятному выходу родоновых эманаций;

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

11. Мероприятия по охране памятников археологии

В целях обеспечения сохранности (защиты и восстановления) объектов культурного наследия и памятников археологии от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.02 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» выделение охранных зон, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности при разработке проектов размещаемых объектов капитального строительства.

Планируемое развитие территории при соблюдении данных мероприятий, приведет к улучшению состояния окружающей природной среды и даст возможность более рационально использовать ресурс данной  территории.

Перечень выявленных объектов археологического наследия,

расположенных на территории Парамоновского сельского поселения

Морозовского района.

Таблица 37

| № п/п | Нумерация по постановлению | Наименование объекта археологического наследия | Местоположение объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 76 | Курганная группа «Коровьев I» (9 курганов) | 5,0 км к ЗЮЗ от х.Парамонова | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 2. | 77 | Курган “Коровьев II” | 5,0 км к ЮЗ от х.Парамонова | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 3. | 78 | Курганная группа «Парамонов I» (2 кургана) | 1,1 км к Ю от х.Парамонова | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 4. | 79 | Курган “Цветков I” | 6,0 км к З от х.Парамонова | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 5. | 80 | Курганная группа «Великанов I» (3 кургана) | 6,7 км к Ю от х.Старопетровского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 6. | 81 | Курганная группа «Великанов II» (4 кургана) | 3,0 км к Ю от х.Старопетровского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 7. | 82 | Курганная группа «Нагольный I» (9 курганов) | 9,0 км к ЮЮВ от х.Старопетровского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 8. | 83 | Курган “Панкратов I” | 6,0 км к Ю от х.Старопетровского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 9. | 84 | Курган “Великанов III” | 7,0 км к З от ст.Чертковской | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 10. | 85 | Курганная группа «Великанов IV» (4 кургана) | 0,7 км к С от х.Великанова | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 11. | 86 | Курган “Великанов V” | 0,5 км к Ю от х.Великанова | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 12. | 87 | Курган “Ионов I” | 1,1 км к С от ст.Чертковской | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 13 | 88 | Курган “Нагольный II” | 2,5 км к З от х.Великанова | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 14 | 89 | Курган “Нагольный III” | 3,1 км к З от х.Великанова | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 15 | 90 | Курганная группа “Петровский” (15 курганов) | 6,5 км к ССЗ от ст.Чертковской | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 16 | 91 | Курган “Цыганов I” | 2,2 км к З от ст.Чертковской | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 17 | 92 | Курган “Чертковский I” | 0,75 км к ЮЮЗ от ст.Чертковской | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |

Ограничения использования земельных участков, связанные с

расположенными  на территории Парамоновского сельского поселения

объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.22004 г. № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом  государственной  власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Парамоновского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Парамоновского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения. Включить в план реализации генерального плана решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий Парамоновского сельского поселения и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Парамоновского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

В качестве мероприятий в части охраны культурного наследия проектом предлагается:

- Оказание содействия уполномоченным органам в проведении работ по выявлению объектов культурного наследия (первая очередь);

- Подготовка необходимого пакета документов на выявленные объекты культурного наследия для предоставления в Администрацию Ростовской области, с целью принятия им решения о включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объектов регионального или местного (муниципального) значения (первая очередь);

- Разработка специализированной в области сохранения недвижимых объектов культурного наследия организацией проектов зон охраны объектов культурного наследия (первая очередь);

- Разработка режимов содержания, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия (первая очередь);

- Согласование проектов зон охраны памятников и режима их содержания, устанавливаемого в пределах зон охраны, с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством Ростовской области (первая очередь);

- Постановка на кадастровый учёт объектов культурного наследия на территории поселения, а также границ их охранных зон (первая очередь - расчётный срок);

- Корректировка настоящего генерального плана в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и границ их охранных зон после вступления в силу соответствующих нормативных документов, устанавливающих их статус (первая очередь – расчётный срок);

- Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки Парамоновского сельского поселения в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и их охранных зон в соответствие с правоустанавливающими документами (весь период);

- Учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий (весь период);

- Проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности (весь период);

- Обеспечение административными мерами выполнения требований проведения согласований с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия проектов строительства любых объектов на территориях, на которых расположены объекты археологического наследия (весь период).

Раздел 12. Перечень основных факторов риска возникновения                    чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Цель раздела: определение условий и основных характеристик возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с указанием мероприятий по обеспечению их предупреждения, оповещения и ликвидации, а также обеспечению пожарной безопасности на территории Парамоновского сельского поселения Морозовского района Ростовской области.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- привести принятую классификацию чрезвычайных ситуаций с описанием характера их возможного негативного воздействия на условия жизнедеятельности населения, нанесенного материального ущерба и ущерба здоровью человека;

- определить источники и характер действия их поражающих факторов в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера, провести оценку опасности природных процессов на территории Парамоновского сельского поселения;

- установить перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера на проектируемой территории с указанием возможных последствий воздействия поражающих факторов;

- определить состояние существующей системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории;

- разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- разработать мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на проектируемой территории с учетом требований соответствующих технических регламентов и действующего законодательства;

- определить основные положения обеспечения защиты населения от воздействия возможного сильного радиоактивного заражения.

Цели и задачи настоящего раздела определяют его состав и структуру.

Основанием для разработки раздела являются: Задание на разработку генеральных планов городского и сельских поселений Морозовского района Ростовской области, Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 25.05.2011г. №4-1сфд/5610 ГУ МЧС России по Ростовской области.

Настоящий раздел разработан в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 21.04.2011г.);

Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ (ред. от 29.12.2010г.) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г. №244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» и др.

При разработке раздела использовалась информация, предоставленная Администрациями Морозовского района Ростовской области и Парамоновского сельского поселения Морозовского района Ростовской области.

12.1. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В настоящем разделе используется классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, утвержденная постановлением Правительства РФ от 21.05.2007г. №304 (ред. от 17.05.2011г.).

Таблица 38

| Класс чрезвычайной ситуации | Зона чрезвычайной ситуации | Количество пострадавших, чел. | Либо размер материального ущерба, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Локального характера | Не выходит за пределы территории объекта | Не более 10 | Не более 100 тыс. |  |
| Муниципального характера | Не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения | Не более 50 | Не более 5 млн. | А также, данная ЧС не может быть отнесена к ЧС локального характера. |
| Межмуниципального характера | Затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию | Не более 50 | Не более 5 млн. |  |
| Регионального характера | Не выходит за пределы территории одного субъекта РФ | Свыше 50, но не более 500 | Свыше 5, но не более 500 млн. |  |
| Межрегионального характера | Затрагивает территорию двух и более субъектов РФ | Свыше 50, но не более 500 | Свыше 5, но не более 500 млн. |  |
| Федерального характера |  | Свыше 500 | Свыше 500 млн. |  |

Примечания:

1. Количество пострадавших – количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью.

2. Размер материального ущерба – размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь.

3. Зона ЧС – территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей.

На основе критериев информации о чрезвычайных ситуациях (Приказ МЧС России от 08.07.2004г. №329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях») в зависимости от количества пострадавших, количества людей, у которых нарушены условия жизнедеятельности, размера материального ущерба можно определить масштаб чрезвычайной ситуации.

12.2. Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на территорию Парамоновского сельского поселения.

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Опасные геологические процессы:

В качестве опасных геологических процессов на территории Парамоновского сельского поселения установлены:

- оползни, обвалы: на территории поселения имеет место развитие густой балочной сети. Приближающаяся к границам оврагов застройка может повлечь развитие негативных процессов в виде оползней, обвалов;

- овражная эрозия: к формам эрозионно-денудационного расчленения следует отнести элементы древней (балки, лога, лощины, суходолы) и современной (борозды, рытвины, промоины, овраги) морфоскульптур. Скорость размыва оврагов может достигать 1,5 м/год;

- просадка в лессовых грунтах: просадочными являются суглинки полутвердые без примеси органических веществ. Толщина просадочного слоя составляет 3,0-10,5 м. Просадка под действием собственного веса грунтов при замачивании может достигать 2,5 см. Тип грунтовых условий по просадочности преимущественно – первый.

Инженерно-геологическая оценка территории приведена в п. 2.4.

Опасные метеорологические явления и процессы:

Территория Парамоновского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса. Для нее характерны мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето с частыми засухами. Весна – непродолжительная, теплая. Территория поселения относится к IIВ строительно-климатической зоне.

Климатическая характеристика территории приведена в п. 2.1.

Наиболее опасными проявлениями метеорологических процессов и явлений на территории поселения являются:

- сильный ветер, в том числе шквал со скоростью 25 м/с и более;

- пыльные бури при средней скорости ветра не менее 15 м/с и МДВ не более 500 м;

- продолжительный дождь (ливень) с интенсивностью 30мм/час и более;

- сильные снегопады превышающие 20 мм за 12 часов;

- сильная метель при средней скорости ветра 15м/сек и более и видимости менее 500м;

- гололед с диаметром отложений 20 мм и более;

- град с диаметром частиц 20 мм и более;

- заморозки;

- засухи, суховеи;

- грозы.

Перечисленные метеорологические явления могут привести к авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта, нарушению жизнеобеспечения населения Парамоновского сельского поселения. По многолетним наблюдениям, в результате града, засухи, заморозков потери урожая сельскохозяйственных культур могут достигать 50%.

Основные климатические характеристики проектируемой территории приведены в таблице 39.

Таблица 39

| Наименование показателя | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- |
| Средняя годовая температура воздуха | ºС | +7,4 |
| Средняя месячная температура воздуха в январе | ºС | –7,8 |
| Абсолютный минимум температуры | ºС | –38 |
| Средняя месячная температура воздуха в июле | ºС | +22,8 |
| Абсолютный максимум температуры | ºС | +41 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 377 |
| Скоростной напор ветра (нормативная ветровая нагрузка) | кг/м2 | 38 |
| Вес снегового покрова (нормативная снеговая нагрузка) | кг/м2 | 120 |
| Направление господствующих ветров |  | северо-восточное, восточное, юго-восточное |
| Среднегодовая скорость ветра | м/с | 5,4 |
| Ураганы: максимальная скорость ветра при частоте 0,02 (1/год) | м/с | 35 |

Природные пожары: ландшафтный, степной.

Исходя из природно-климатических условий, на территории Парамоновского сельского поселения имеется угроза возникновения природных пожаров, особенно в летний период. Причины возникновения природных пожаров – рост антропогенной нагрузки (увеличение количества нарушений правил пожарной безопасности в зонах рекреационного назначения, сельскохозяйственные палы), грозовые разряды.

Парамоновское сельское поселение располагается на территории Доно-Чирского ботанико-географического района. Территория поселения почти полностью располагается в пределах меридиональной интразональной полосы вдоль реки Кумшак. Для этой полосы характерны сухие дерновинно-злаковые степи с ксерофильным разнотравьем.

Земли лесного фонда на территории поселения – отсутствуют.

Характеристика поражающих факторов опасных природных явлений и процессов, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию, приведена в таблице 40.

Таблица 40

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Оползень | Динамический | Смещение (движение) пород |
| Обвал | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности |
|  |  | Динамическое, механическое давление |
|  |  | смещенных масс, удар |
| Просадка в лессовых | Гравитационный | Деформация земной поверхности |
| грунтах |  | Деформация грунтов |
| Сильный ветер, | Аэродинамический | Ветровой поток, ветровая нагрузка, |
| шквал, ураган |  | аэродинамическое давление, вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Сильные осадки: |  |  |
| - продолжительный | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| дождь (ливень) |  | Затопление территории |
| - сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка, снежные заносы |
| - сильная метель | Гидродинамический | Снеговая, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| - гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| - град | Динамический | Ударная нагрузка |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  | Тепловой |  |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Пожар ландшафтный, | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, |
| степной |  | тепловой удар, помутнение воздуха, |
|  |  | опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, |
|  |  | гидросферы |

При освоении территорий Парамоновского сельского поселения с размещением объектов капитального строительства на просадочных грунтах, требуется выполнение мероприятий, предусмотренных СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

Перечень опасных природных процессов на проектируемой территории, активизируемых геофизическими воздействиями, и категории их опасности согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», приведены в таблице 41.

Таблица 41

| Наименование опасных природных процессов | Категория опасности процессов* |
| --- | --- |
| Оползни | Опасные |
| Просадочность лессовых пород | Опасные |
| Эрозия плоскостная и овражная | Опасные |
| Ураганы, смерчи | Умеренно опасные |

* - приведена ориентировочная оценка опасности природных процессов.

По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, на территории Морозовского района возможны следующие опасные природные процессы: просадочность пород, оползневые явления, гололед.

12.3. Перечень источников ЧС техногенного характера на территории Парамоновского сельского поселения, а также вблизи указанной территории.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.05-94).

К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Радиационно-, химически-, гидродинамически- опасные объекты на территории Парамоновского сельского поселения отсутствуют.

Пожаровзрывоопасные объекты – пожары и взрывы:

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94).

В случае ЧС на пожаровзрывоопасных объектах возможно возникновение следующих поражающих факторов: воздушная ударная волна; обломки, осколки; экстремальный нагрев среды; тепловое излучение; токсическое действие.

Причинами возникновения аварийных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ; события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, пожары и др.

К пожаровзрывоопасным объектам, расположенным в границах Парамоновского сельского поселения, отнесены следующие существующие и проектируемые объекты:

Автозаправочные станции (перспектива).

На территории Парамоновского сельского поселения отсутствуют автозаправочные станции (АЗС).

Проектом предлагается разместить автозаправочную станцию на одну заправочную колонку в районе подъезда к х.Парамонов от автодороги г.Морозовск – г.Цимлянск – г.Волгодонск.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории АЗС, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии.

На АЗС имеется: запасенная химическая энергия (горючие материалы), запасенная механическая энергия (кинетическая – движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями на АЗС, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо на АЗС.

Потенциально опасные вещества, обращающиеся на АЗС – бензин, дизельное топливо.

Воздействию поражающих факторов при авариях на АЗС может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта.

На АЗС возможно возникновение техногенных ЧС локального характера.

Газовые теплогенераторы, газовые котельные, АГРС, ГРП,

газораспределительные сети.

На момент разработки генерального плана газифицированы все населенные пункты сельского поселения, источником газораспределения для которых является АГРС Старопетровская, расположенная в районе хутора Старопетровский. По газопроводу-отводу диаметром 200 мм АГРС подключена к магистральному газопроводу г.Волгодонск-1 диаметром 500 мм давлением 5,4 МПа. Подача газа от АГРС в хутор Старопетровский осуществляется по межпоселковому газопроводу высокого давления I категории.

Степень газификации населенных пунктов составляет: х.Парамонов – 58%, х.Старопетровский – 100%, ст.Чертковская – 75%, х.Великанов – 61%.

Проектом предлагается выполнить 100% газификацию всех населенных пунктов сельского поселения.

Описание системы газоснабжения поселения дано в п.п. 8.1.3, 8.2.3.

Потенциально опасное вещество, обращающееся на объектах – природный газ.

Возникновение ЧС на объектах газоснабжения и газопотребления может быть связано с износом производственных фондов, нарушением правил эксплуатации систем и оборудования, нарушением правил производства строительных работ, перебоями в электроснабжении, погодными явлениями.

В результате аварий на объектах газоснабжения и газопотребления возможно возникновение техногенных ЧС локального, муниципального характера.

Гидродинамически опасные объекты – аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления:

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94).

На территории Парамоновского сельского поселения гидродинамически опасные объекты отсутствуют.

Согласно данным инвентаризации ГТС водохозяйственных объектов Морозовского района (2006-2007г.г.), в границах Парамоновского сельского поселения расположены 5 ГТС, характеристика которых представлена в таблице42

Гидротехнические сооружения на водных объектах поселения могут представлять угрозу возникновения ЧС в случае их разрушения.

Необходимо проведение мероприятий по повышению уровня безопасности гидротехнических сооружений:

- обследование гидротехнических сооружений, разработка мероприятий по улучшению их технического состояния;

- ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений на водных объектах;

- разработка и принятие декларации безопасности (для ГТС, подлежащих декларированию).

Аварийно-опасные гидротехнические сооружения необходимо ликвидировать.

ГТС водохозяйственных объектов, расположенных на территории Парамоновского сельского поселения

Таблица42

| № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Местоположение | Административная принадлежность территории створа ГТС и водохранилища (пруда) | Эксплуатирующая организация | Функциональное назначение (использование) | Емкость водохранилища (пруда) | Характеристика уровня безопасности эксплуатационного состояния ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетворительный, опасный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бассейн реки | река, балка | расстоя-ние от устья или истока водотока до створа ГТС | расстояние от ближайшего населенного пункта до створа ГТС |  |  |  | Объем при НПУ, млн. м3 | Площадь водного зеркала при НПУ, га | Макси-мальный напор, м |  |
| 1224030 | пруд "Ряска" балочный | Кумшак | балка Ряска | 2 км от устья | 5 км СЗ х.Парамонов | Морозовский район Парамоновское сельское поселение | док-ты в стадии оформления на администрацию с/п | неорганизованный отдых | 0,045 | 3 | 3 | пониженный |
| 1224036 | пруд "Верхневелика-новский" балочный | Кумшак | балка Велика-нова | 7 км от устья | 6 км СЗ х.Великанов | Морозовский район Парамоновское сельское поселение | отсутствует | не используется | 0,5 | 20 | 5,5 | опасный |
| 1124042 | пруд "Парамонов-ский" балочный | Кагаль-ник (Д) | река Белая - балка Петров-ская | 10 км от устья | 1,5 км СВ х.Старопетровский | Морозовский район Парамоновское сельское поселение | док-ты в стадии оформления на администрацию с/п | не используется | – | – | – | опасный |
| 1124043 | пруд "Центральный" балочный | Кагаль-ник (Д) | река Белая - балка Петров-ская | 8 км от устья | СЗ окраина х.Старопетровский | Морозовский район Парамоновское сельское поселение | док-ты в стадии оформления на администрацию с/п | комплексное | 0,4 | 15 | 3,5 | неудовлетворительный |
| 1124044 | пруд балочный | Кагаль-ник (Д) | река Белая - балка Петров-ская | 9 км от устья | 3 км СЗ х.Старопетровский | Морозовский район Парамоновское сельское поселение | отсутствует | не используется | 0,5 | 20 | 4 | опасный |

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов:

Опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных грузов, должны иметь сертифицированный подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной.

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС в результате опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов по территории Парамоновского сельского поселения, можно отнести существующие и проектируемые объекты транспортной инфраструктуры.

Характеристика транспортной инфраструктуры приведена в п.п. 6.1, 6.2.

В случае ЧС в результате опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов возможно возникновение следующих поражающих факторов: воздушная ударная волна; обломки, осколки; экстремальный нагрев среды; тепловое излучение; токсическое действие.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории поселения, где проходят автомобильные дороги. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

По территории Парамоновского сельского поселения проходят:

- участок автодороги регионального значения: Р 61-14.1 г.Морозовск – г.Цимлянск – г.Волгодонск на км 0 + 000 – км 82 + 400, протяженность в границах поселения 24,6 км;

- автодороги межмуниципального значения: ММ 61-209 подъезд от автомобильной дороги «г.Морозовск – г.Цимлянск – г.Волгодонск» к х.Парамонов; ММ 61-312 подъезд от автомобильной дороги «г.Морозовск – г.Цимлянск – г.Волгодонск» к ст.Маркинская (Цимлянский район), протяженность в границах поселения 2,34 км;

- автодороги местного значения, протяженность в границах поселения 16,96 км.

По территории поселения проходит подъезд от автодороги «г.Морозовск – г.Цимлянск – г.Волгодонск» к х.Железнодорожный Маркинского сельского поселения Цимлянского района.

Все автомобильные дороги общего пользования имеют асфальтобетонное покрытие.

Искусственные транспортные сооружения на территории поселения – 2  железобетонных автодорожных моста: через р.Кумшак (протяженность 50м) на автодороге Р 61-14.1 г.Морозовск – г.Цимлянск – г.Волгодонск на км 0 + 000 – км 82 + 400; через р.Кумшак (протяженность 40м) в х.Парамонов, по ул.Заречная.

Проектом предлагается строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием х.Старопетровский – х.Александров (Знаменское сельское поселение), протяженностью в границах поселения около 5,0 км.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры поселения представлены в п. 6.2.

По автодорогам могут перевозиться: ГСМ в автоцистернах емкостью 16,3-38м3, СУГ в автоцистернах емкостью 8,10,11,20 м3, аварийно-химические опасные вещества (АХОВ) в автоцистернах грузоподъемностью 2-6 т и другие опасные грузы.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров в населенных пунктах Парамоновского сельского поселения.

В результате происшествий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов по территории сельского поселения, возможно возникновение ЧС локального характера.

Аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов (перспектива).

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ; износ железнодорожных путей; нарушение правил железнодорожных перевозок; ошибки диспетчеров; умышленная порча железнодорожных путей; нарушение правил пересечения железнодорожных переездов; технологический терроризм и др.

По территории Парамоновского сельского поселения проходит участок железнодорожной линии Морозовск – Волгодонск (протяженность в границах поселения около 5 км). Ближайшая станция расположена в х.Железнодорожный Цимлянского района. В настоящее время данная линия не функционирует.

Согласно «Стратегии развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года» проектом предлагается восстановление путей участка Морозовская-Волгодонск для организации грузового движения в обход скоростного участка Лихая-Ростов (в рамках проекта организации скоростного движения на направлении  Москва-Адлер).

Грузоподъемность железнодорожных цистерн: для хлора – 47,6; 55,8; 57,0т; для аммиака – 30,7 и 45,3 т; для соляной кислоты – 52,2 и 59,4 т; для фтора – 20 и 25 т; для СУГ – 40,8 т; для технической серной кислоты – 69 т.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварий на ж/д транспорте возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров в населенных пунктах поселения.

В результате происшествий на ж/д транспорте при перевозке опасных грузов по территории Парамоновского сельского поселения, возможно возникновение ЧС локального, муниципального характера.

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ.

По территории Парамоновского сельского поселения проложен:

- магистральный газопровод-отвод диаметром 200 мм давлением 5,4 МПа от магистрального газопровода г.Волгодонск-1 до АГРС Старопетровская, расположенной в районе х.Старопетровский.

Причины аварий на магистральных трубопроводах: отказы оборудования (коррозия, физический износ, механические повреждения, ошибки при проектировании и изготовлении; усталостные дефекты металла, не выявленные при освидетельствовании; нарушение режимов эксплуатации); ошибки персонала (при эксплуатации автоцистерн, проведении ремонтных и профилактических работ, локализации аварийных ситуаций); нерасчетные внешние воздействия природного и техногенного характера (механические повреждения, диверсии).

Потенциально опасное вещество, обращающееся на объекте – природный газ.

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов, которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва. Первоначально возможен взрыв газа и разлет осколков. При аварии на магистральном газопроводе возможно возгорание зданий и поражение людей, при пожаре струевого типа – на значительном удалении от места аварии. Опасными участками газопроводов являются участки, проходящие вблизи населенных пунктов.

12.4. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на территории Парамоновского сельского поселения (при наличии данных источников ЧС).

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации; источник биосоциальной ЧС – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

По данным ветеринарной справки, предоставленной ГУ Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных и противоэпизоотическим отрядом» (№151 от 16.09.11г.), на территории Парамоновского сельского поселения находятся 4 скотомогильника: 2 скотомогильника северо-восточнее и юго-западнее хутора Парамонов (на расстоянии 300м от жилой застройки), скотомогильник восточнее х.Старопетровский (400м от жилой застройки), скотомогильник западнее ст.Чертковская (более 1км до жилой застройки).

На территории поселения существует угроза заражения животных и птиц особо опасными болезнями: ящуром, бешенством, лептоспирозом, бруцеллезом, гриппом.

На всей территории области сохраняется вероятность возникновения вспышек африканской чумы свиней при заносе возбудителя с кормами, живыми свиньями и продукцией свиноводства, не прошедшей термическую обработку, а также в результате миграции больных особей дикого кабана с неблагополучных территорий.

Объекты животноводства и птицеводства, которые могут быть подвержены массовому заражению животных и птиц – частный сектор и сельскохозяйственные предприятия поселения.

При неблагоприятных условиях может произойти срыв иммунитета среди населения, что может привести к возникновению очагов массовых инфекционных заболеваний. Среди населения Ростовской области возможны единичные случаи заболеваемости острыми кишечными инфекциями, в том числе ботулизмом. Источник ЧС – недоброкачественная питьевая вода, нарушение санитарно-гигиенических норм и правил при хранении продуктов питания, несоблюдение правил личной гигиены, употребление недоброкачественных овощей и фруктов, закупленных на стихийных рынках, продукты, закупленные от частных лиц.

В связи с весенней активацией клещей и массовым выходом населения на природу возможны случаи пострадавших от укусов клещей, возможны единичные случаи заболевания населения крымской геморрагической лихорадкой.

12.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории.

Централизованными системами водоснабжения оборудованы все населенные пункты Парамоновского сельского поселения. Подача воды в системы водоснабжения населенных пунктов осуществляется из артезианских скважин, расположенных на территории населенных пунктов.

Источником наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети установлены водонапорные башни объемом баков 25 м3. В баке водонапорной башни хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.

Степень износа водопроводных сетей составляет: в х.Парамонов – 75%; в остальных населенных пунктах поселения – 85%.

Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо.

Тушение пожаров в поселении обеспечивает 209 ПЧ ГКУ Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области», расположенная в х.Парамонов.

Другие практические мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

Генеральным планом предлагаются мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения (см. п.8.2.1), включающие:

- установку пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей;

- замену глубинных насосов в существующих артезианских скважинах, установку новых водонапорных башен взамен существующих, имеющих большой процент износа;

- строительство вторых артезианских скважин в ст.Чертковской и х.Великанов, строительство второй водонапорной башни в х.Великанов.

При строительстве и реконструкции водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

В баках водонапорных башен, кроме аварийного запаса, должен быть предусмотрен противопожарный запас воды.

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

В  соответствии со ст.14 п.9 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. 25.07.2011г.), к вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Согласно ст.63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Согласно ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 18.07.2011г.), к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

На дальнейших стадиях разработки планировочной и проектной документации на застройку территории Парамоновского сельского поселения необходимо предусмотреть следующие планировочные мероприятия по пожарной безопасности:

- при размещении проектируемых объектов необходимо соблюдать противопожарные разрывы от существующих пожаровзрывоопасных объектов;

- размещение проектируемых пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения предусмотреть согласно требованиям ст. 66 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, органов управления учреждений;

- по всей длине – к зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150м.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0 724272079таблицей 11 приложения#S к Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В части, касающейся противопожарного водоснабжения поселения, необходимо учитывать требования ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части от 1 гидранта, учитывая, что расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах составляет менее 15 литров в секунду.

12.6. Мероприятия по защите территории от опасных природных процессов.

В проекте предусмотрены мероприятия по инженерной защите территории Парамоновского сельского поселения, направленные на максимальное снижение негативных последствий особо опасных природных явлений. Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Мероприятия по защите от опасных геологических процессов:

Противооползневые мероприятия. Проектом предлагается:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомелиорации;

- закрепление грунтов.

Мероприятия по борьбе с просадочностью. При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

Противоэрозионные мероприятия. Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел водоемов. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений и процессов:

К проектным мероприятиям по защите территории от сильных осадков относится организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков. Для каждого населенного пункта поселения выполнена схема вертикальной планировки.

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений и процессов предусматриваются на последующих стадиях проектирования объектов Парамоновского сельского поселения в соответствии с действующими нормативными документами: СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», РД 34.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Мероприятия по защите от природных пожаров:

С целью предупреждения природных пожаров необходимо совершенствование контрольно-профилактической работы с населением, надзорной деятельности, сил и средств предупреждения и тушения пожаров, технических мероприятий противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных вблизи пожароопасных территорий.

Восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения. В зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения. В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

12.7. Мероприятия по предупреждению ЧС техногенного характера (предусмотренные проектом генерального плана).

Производственные территории Парамоновского сельского поселения.

На стадии разработки проекта генерального плана предупреждение чрезвычайных ситуаций (снижение риска их возникновения) и уменьшение в определенных пределах возможных потерь и ущерба от них (смягчение их последствий) достигается путем рационального размещения потенциально опасных и иных производств, транспортных и прочих техногенно опасных и жизненно важных объектов и коммуникаций.

На перспективу развития территории поселения целесообразно предусматривать:

- модернизацию и перепрофилирование существующих объектов экономики;

- постепенный вывод из населенных пунктов предприятий, баз и складов, перерабатывающих или хранящих значительные количества АХОВ, взрывоопасных, легковоспламеняющихся и других опасных веществ;

- размещение новых производств вне зон природной и техногенной опасности, вывод старых производств из этих мест.

Народное хозяйство поселения специализировано на товарном типе сельского хозяйства. Наиболее развито зерновое направление.

Сельскохозяйственный сектор экономики Парамоновского сельского поселения представлен 24 агропроизводителями, из которых 3 коллективных хозяйства различных форм собственности (ООО, ЗАО) и 21 КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств).

Промышленный сектор экономики Парамоновского сельского поселения не развит.

В целом, в экономике Парамоновского сельского поселения на перспективу прогнозируется сохранение ведущей позиции сельского хозяйства, ориентированного, в первую очередь, на рынки г.Волгодонска и г.Морозовска.

На территории Парамоновского сельского поселения находятся месторождения полезных ископаемых: глина, газ, углеводородное сырье (данные ФГУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по ЮФО»), перечень приведен в таблице 1.

Режим использования территорий залегания полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.1992г. №2395-1 (ред. от 18.07.2011г.).

Предложения по организации производственных территорий отражены на чертежах «Генеральный план развития Парамоновского сельского поселения», «Схема градостроительной реорганизации производственных территорий. Схема транспортной инфраструктуры».

На чертеже «Схема современного использования территории (опорный план). Комплексная оценка территории» выделены зоны с особыми условиями использования территории, в том числе санитарно-защитные зоны от сельскохозяйственных, производственных и коммунальных предприятий, иных объектов, воздействующих на среду обитания человека; нанесены участки месторождений полезных ископаемых.

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожаровзрывоопасных объектах:

- соблюдение при размещении объектов капитального строительства застройки Парамоновского сельского поселения требуемых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов (согласно Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- предлагаются мероприятия по развитию и модернизации существующей системы водоснабжения поселения, по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории; сделаны предложения по развитию систем связи.

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях, связанных с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений:

Основными превентивными мероприятиями при угрозе затоплений, вызванных авариями на гидротехнических сооружениях, являются:

- организация круглосуточного наблюдения за состоянием плотин, дамб, каналов, водосбросов и других гидротехнических сооружений (ГТС);

- своевременное принятие мер по сработке водохранилищ, прудов и других водоемов ниже порогового водослива;

- организация ремонтно-укрепительных работ на ГТС;

- создание и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения и руководителей объектов экономики о возможной аварии на ГТС и подготовке к эвакуации;

- срочная эвакуация населения, сельскохозяйственных животных и наиболее ценного имущества из зон возможного затопления в районы временного отселения, расположенные на возвышенных местах.

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на ж/д и  автотранспорте (при перевозке опасных грузов):

- соблюдение при размещении объектов капитального строительства застройки Парамоновского сельского поселения требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СНиП 2.07.01-89*);

- сделаны предложения по реконструкции и развитию объектов транспортной инфраструктуры.

Мероприятия по предупреждению ЧС на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ:

- разрывы от существующих объектов магистрального трубопроводного транспорта до границ населенных пунктов Парамоновского сельского поселения должны соответствовать СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных в зоне возможного сильного радиоактивного заражения.

При освоении территории Парамоновского сельского поселения с размещением объектов капитального строительства необходимо учитывать требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Защита населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Суммарную мощность головных сооружений водозаборов следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от РВ и капельно-жидких ОВ и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения сельских поселений и промышленных предприятий, а также для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.

При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных или трубчатых колодцев, а также защищенных резервуаров.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих фермах и комплексах, а также птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Вновь строящиеся, реконструируемые и действующие бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, прачечные самообслуживания, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, независимо от их ведомственной подчиненности, должны приспосабливаться соответственно для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

12.8. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

На территории Ростовской области функционирует территориальная система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ТСМП ЧС).

ТСМП ЧС Ростовской области действует на территориальном, местном и объектовом уровнях и состоит из следующих подсистем:

- мониторинг ЧС техногенного характера,

- мониторинг ЧС природного характера,

- мониторинг ЧС биолого-социального характера.

Интегрирование показателей и сводных данных по ЧС осуществляет
департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

Учреждения комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области – осуществляют экологический мониторинг состояния окружающей природной среды, источников антропогенного воздействия на природную среду; осуществляют надзор за безопасной эксплуатацией гидротехнических сооружений водохранилищ.

Учреждения Министерства здравоохранения Ростовской области – осуществляют социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование обстановки в области санитарно-эпидемиологического надзора, участвуют в проведении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по ликвидации антисанитарных ситуаций, формировании резервов санитарно-гигиенических и противоэпидемических средств.

Подразделения Ростовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями – осуществляют мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды, опасных метеорологических явлений, событий гидрометеорологического характера, состояния загрязнения атмосферы, воды и почвы.

Учреждения управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по ЮФО – осуществляют мониторинг состояния опасных производственных объектов на территории области, прогнозирование возможности возникновения аварий и катастроф на объектах промышленности области.

Учреждения управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской области – осуществляют мониторинг инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных и птицы.

Для постоянного контроля радиационной обстановки в России создается Единая государственная автоматизированная система контроля радиационной обстановки (ЕГАСКРО), которая состоит из сети постов контроля по всей стране. Эти посты, в том числе, устанавливаются в населенных пунктах. Координацией работ по созданию и развитию ЕГАСКРО занимается Росгидромет; формируются региональные системы мониторинга, в общую структуру вовлекаются ранее созданные территориальные и отраслевые системы радиационного контроля.

На местном уровне мониторинг чрезвычайных ситуаций осуществляется силами работников администрации, организаций путем визуальных наблюдений за состоянием окружающей среды, проведением проверок состояния потенциально опасных объектов, контроля проведения мероприятий устойчивости функционирования объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозирование ЧС осуществляется на основании мониторинга и информации о прогнозе ЧС, поступающей из органов управления РСЧС.

На объектовом уровне мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, организуется руководителями объектов.

Система оповещения населения.

В соответствии с «Положением о системах оповещения населения» (введено в действие совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.06г. №422/90/376), системы оповещения включают в себя федеральную, межрегиональные, региональные, местные (на территории муниципального образования) и локальные (в районе размещения потенциально опасного объекта) системы оповещения. Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться.

Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в постоянной готовности к задействованию местных систем оповещения является составной частью мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, проводимых администрацией Парамоновского сельского поселения.

Для предупреждения населения на территории Парамоновского сельского поселения о ЧС целесообразно предусмотреть подключение местных систем оповещения к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения (ТАСЦО) Ростовской области для передачи сигналов и сообщений об угрозе ЧС.

ТАСЦО представляет собой организационно-техническое объединение сил, специальных технических средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, предназначенных для оповещения должностных лиц и передачи экстренной информации населению об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также о порядке действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

Доведение сигналов об угрозе ЧС до населения может осуществляться с использованием электросирен и уличных громкоговорителей, устанавливаемых на существующих и проектируемых зданиях, а также путем передачи речевых сообщений по каналам радиовещания, телевидения. Также оповещение осуществляется с помощью машин службы охраны общественного порядка, оборудованных звукоусилительными установками. Оповещение рабочего персонала существующих и проектируемых предприятий и организаций осуществляется по объектовой системе оповещения.

Основной способ оповещения – передача речевой информации. По сигналу ГО граждане обязаны немедленно включить радио- и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:

локальной – силами и средствами организации;

муниципальной – силами и средствами органов местного самоуправления;

межмуниципальной и региональной – силами и средствами органов местного самоуправления, органов исполнительной власти области;

межрегиональной и федеральной – силами и средствами органов исполнительной власти Ростовской области и других субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

Ликвидация последствий ЧС на территории Парамоновского сельского поселения может осуществляться с привлечением специально подготовленных сил и средств служб постоянной готовности:

- ГКУ РО «Противопожарная служба Ростовской области», х.Парамонов;

- ОАСФ (объединенное аварийно-спасательное формирование) на базе отдела по предупреждению и ликвидации ЧС Морозовского района, г.Морозовск;

- ГКУ Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», Морозовский поисково-спасательный отряд, г.Морозовск;

- сил и средств Морозовского районного звена территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Первая медицинская помощь может быть оказана в существующих медицинских учреждениях поселения – 4-х фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в х.Парамонов, х.Старопетровский, ст.Чертковская, х.Великанов.

Мероприятия по медицинской защите населения выполняются силами и средствами МУЗ «ЦРБ Морозовского района» и ФАП поселения.

Противоэпидемические мероприятия выполняются силами и средствами сотрудников территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Белокалитвенском, Тацинском, Милютинском и Морозовском районах.

Обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях.

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12ч. Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки.

По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, территория Парамоновского сельского поселения Морозовского района Ростовской области находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения.

Население Парамоновского сельского поселения подлежит укрытию в противорадиационных укрытиях с Кз=200 (дооборудованных в ПРУ подвальных помещений).

Проектирование и строительство жилых домов, административных зданий и зданий соцкультбыта необходимо вести с устройством подвальных помещений, используемых в особый период для укрытия населения.

Эвакуационные мероприятия.

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени эвакуация населения, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий Парамоновского сельского поселения проводится в соответствии с планами эвакуации Главного управления МЧС России по Ростовской области и планами эвакуации администраций муниципальных образований и организаций.

Адреса мест и время сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи.

Для подготовки и проведения эвакуации привлекаются эвакуационные органы, штабы по делам ГО и ЧС, аварийно-спасательные службы, органы военного командования.

Численность населения Парамоновского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010г. составляла 2102 человека. Прогнозная численность населения Парамоновского сельского поселения составляет: на 2015г. – 2063 человека, на 2030г. – 1950 человек.

12.9. Вопросы местного значения поселения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. от 25.07.2011г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»):

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- осуществление муниципального лесного контроля и надзора;

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

12.10. Перечень мероприятий по снижению риска возникновения ЧС и уменьшению последствий их воздействия.

1. Вновь строящиеся объекты размещать по отношению к существующим объектам и прилегающим территориям с соблюдением нормативных разрывов, противопожарных норм, санитарно-защитных и охранных зон.

2. Подъезды к зданиям и сооружениям планировать с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий и во все сооружения на проектируемой территории.

3. Размещение проектируемых зданий предусмотреть с учетом зон возможного распространения завалов (СНиП 2.01.51-90, прил.3) на прилегающие улицы местного значения для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС и беспрепятственной эвакуации людей.

4. Систему зеленых насаждений и незастраиваемых территорий увязать с проектируемой улично-дорожной сетью с целью обеспечения свободного выхода населения из разрушенных частей населенных пунктов в случае воздействия современных средств поражения.

5. Для предупреждения населения на территории Парамоновского сельского поселения о ЧС целесообразно предусмотреть подключение местных систем оповещения к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения для передачи сигналов и сообщений об угрозе ЧС.

6. Проектирование и строительство жилых домов, административных зданий и зданий соцкультбыта необходимо вести с устройством подвальных помещений, используемых в особый период для укрытия населения.

7. Предусмотреть увеличение резерва средств индивидуальной защиты (СИЗ) для населения Парамоновского сельского поселения (2102 человека).

8. В соответствии с п.10 СНиП 2.01.51-90, бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки белья, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, станции технического обслуживания автомобилей, независимо от их ведомственной принадлежности, следует предусматривать для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.

9. При проектировании новых, реконструкции существующих и при эксплуатации действующих СХПВ должны учитываться требования ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

13. Основные технико-экономические показатели проекта

генерального плана

Таблица 43

| № п/п | Показатели | Ед. измер | Современное состояние | По генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территория |
| 1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, в том числе: | га | 29039.66 | 100% | 29039.66 | 100% |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственого назначения | га | 28242.47 | 97.26% | 28186 | 97,1% |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 437.72 | 1.5% | 529.63 | 1.82% |
|  | В т.ч.площадь озеленённых территорий / площадь озеленённых территорий на 1 человека | га/м2 | 58,17/276 | - | 82,99/425 | - |
| 1.3 | Земли транспорта | га | 204.63 | 0.7% | 211,46 | 0,7% |
| 1.4 | Земли водного фонда | га | 144.3 | 0.5% | 109,05 | 0,399% |
| 1.5 | Земли специального назначения | га | 10.54 | 0.04% | 3,52 | 0,015% |
| 1.5.1 | Территории свалок ТБО | га | 3,5 | 0,014% | 3,5 | 0,014 |
| 1.5.2 | Территории кладбищ | га | 7,02 | 0,025% | -* | - |
| 1.5.3 | Территории скотомогильников | га | 0,02 | 0,001% | 0,02 | 0,001% |
| 2. Население. |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | чел. | 2102 | 1950 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |
|  | - прирост, убыль | -“- | - | -152 |
| 3. Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс.м2 общей площ. | 44,7 | 45,19 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жил.фонд | тыс.м2 общей площ. | 44,7 | 45,19 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 общ. площ. | - | 0,35 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,3 | 23,2 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 130 | 130 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | учащихся | 450 | 450 |
| 4.3 | Амбулатории | пос/см | ЦРБ в г.Морозовске |
| 4.4 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 4 | 4 |
| 4.5 | Аптеки | м2 общ.пл | - | 25 |
| 4.6 | Клубы посетительские | место | 560 | 560 |
| 4.7 | Библиотеки | Тыс.ед. хранения | 19 | 19 |
| 4.8 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 1,8 | 1,8 |
| 4.9 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 172 | 172 |
| 4.10 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | М2 торг. площади | 1050 | 1050 |
| 4.11 | Пожарное депо | Пожар. автомобиль | - | 2 |
| 4.12 | Кладбище | га | 7,02 | 8,67 |
| Транспорт |
| 5.1 | Железная дорога | пкм | 5,2 | 5,2 |
| 5.2 | Автомобильная дорога регионального значения М-21 | пкм | 24,6 | 24,6 |
| 5.3 | Автомобильная дорога местного значения с асф. покрытием | пкм | 14,4 | 25,8 |
| 5.4 | Улица в жилой застройке | пкм | 22 | 39,7 |
| 6. Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водоснабжение. |
| 6.1.1 | Среднесуточное водопотребление из централизованного водопровода | тыс.м3/сут | 0,357 | 0,507 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека, в том числе на хоз.-бытовые нужды | л/сут на чел | 187 | 260 160 |
| 6.2 | Канализация. |
| 6.2.1 | Водоотведение централизованное | тыс. м3/сут. | - | 0,372 |
| 6.2.2 | Блочно-модульные локальные очистные сооружения (ЛОС) | ед. | - | 4 |
| 6.3 | Электроснабжение. |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии | млн.квт.час/год | 1,866 | 2,23 |
| 6.3.2 | Источники покрытия электрических нагрузок | ПС 110/35/10 кВ «Черкассы» |
| 6.4 | Газоснабжение |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 73,5 | 100 |
| 6.4.2 | Источники подачи газа |  | АГРС «Старопетровская» | АГРС «Старопетровская» |
| 6.4.3 | Прогнозируемое потребление газа | млн. м3/год | 2,04 | 4,175 |
| 6.5 | Системы связи |
| 6.5.1 | Монтированная емкость АТС | ед. | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 197 | 260 |
| 6.5.3 | Количество отделений почтовой связи | ед. | 2 | 2 |

*Кладбища включены в границы населенных пунктов

14. Правовая база, используемая при разработке

проектной документкции

Реализация генерального плана Парамоновского сельского поселения Морозовского района Ростовской области обоснована следующими нормативно-правовыми актами и программами:

Федеральные законы, указы Президента,

постановления Правительства Российской Федерации

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 .10. 2001 г. № 136-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ

Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ

Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ

Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г.  №52-Ф3

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ

Федеральный закон «О введении водного кодека» от 3 июня 2006 г.

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах» от 26 сентября 1997 г. № 1223

Постановление Правительства Российской Федерации «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» от 1 декабря 1998 г. № 1420

Законодательные акты Ростовской области

Областной закон «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Ростовской области» от 07 марта 2006 г. № 462-ЗС

Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» от 28 декабря 2005 г. № 436-ЗС

Областной закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» от 22 июля 2003 г. № 19-ЗС

Областной закон «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» от 25 июля 2005 г. № 340-ЗС

Областной закон «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области» от 07 октября 2005 г. № 363-ЗС

Областной закон  «О специализированном жилищном фонде Ростовской области» от 19 мая 2006 г. № 496-ЗС

Областной закон «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области» от 28 декабря 2005 г. № 426-ЗС

Областной закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» от 22 октября 2004 г. № 178-ЗС

Постановление Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры области и мерах по их охране» от 21.02.1997 г. № 51

«Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»;

Нормативные документы

# ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения

# ГОСТ 17.6.3.01-78*. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов. Общие требования

# ГОСТ 17.5.1.02-85. Классификация нарушенных земель для рекультивации

# ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

# ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

# ГОСТ 17.5.3.01-78. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов

# ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

# ГОСТ 2761-84*. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора

# ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения

# ГОСТ 23337-78*. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий

# ГОСТ 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля

# СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003. Защита от шума"

# СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий"

# СНиП 23-01-99*. Строительная климатология

# СП 21.13330.2010 "СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах"

# СП 34.13330.2010 "СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги"

# СНиП 32-03-96. Аэродромы

# СП 31.13330.2010 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

# СП 32.13330.2010 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения"

# СП 36.13330.2010 "СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы"

# СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления

# СП 58.13330.2010 "СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения"

# СНиП 41-02-2003. Тепловые сети

# СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы"

# СНиП 2.05.13-90. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов

# СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий

# СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест

# СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов

# СанПиН 2963-84. Временные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия магнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами

# СанПиН 2971-84. Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты

# СанПиН 2.1.6.983-00. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест

# СанПиН 2.1.4.544-96. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

# СанПиН 2.1.4.559-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

# СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

# СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод

# СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения

# СанПиН 42-128-4433-87. Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве

# СанПиН 4946-89. Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест

# СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения

# СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

# СН 2.2.4/2.1.8.556-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий

# СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

# СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

# СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

Приложение  № 2

к   Решению собрания  депутатов

от «__» _______ 2012 года    №

|  | Графические материалы |  |
| --- | --- | --- |
| Общий заголовок для всех чертежей: «Парамоновское сельское поселение. Морозовского района Ростовской области.Генеральный план.» Подзаголовки чертежей и схем: |  |
| 05/9 - 08- ГП-1 | Ситуационный план расположения сельского поселения на территории муниципального района М1:50000; | 3 экземпляра на бумажных носителях и 3 экземпляра на электронных носителях (CD-ROM формат JPG) |
| 05/9 - 08- ГП-2 | Схема современного использования террито-рии (опорный план) с отображением границ земель различной категории. Схема с отображением результатов анализа комплексной оценки территории, М1: 25000; |  |
| 05/9 - 08- ГП-3 | Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж), М 1:25000 ; |  |
| 05/9 - 08- ГП-4 | Схема планируемых границ функциональных зон, М 1:25000; |  |
| 05/9 - 08- ГП-5 | Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреж-дений и предприятий обслуживания.Схема ландшафтно-рекреационного зонирования , М 1:25000; |  |
| 05/9 - 08- ГП-6 | Схема градостроительной реорганизации производственных территорий Схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000; |  |
| 05/9 - 08- ГП-7 | Схема инженерной инфраструктуры (схемы водоснабжения, канализации, схемы теплоснабжения, газоснабжния,энергоснабжения), М 1:25000.; |  |
|  | По населенным пунктам: |  |
|  | х. Великанов х. Парамонов х. Старопетровский ст. Чертковская |  |
| 05/9 - 08- ГП-8 | Схема современного использования террито рии (опорный план), М 1:5000; |  |
| 05/9 - 08- ГП-9 | Схема генерального плана. Схема размещения комплексного жилищного строительства с выделением очередности освоения территории. Схема границ территорий, предлагаемых для первоочередного планирования, М1:5000; |  |
| 05/9 - 08- ГП-10 | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории, М 1:5000 |  |